VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2005 listopad 2006 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6

Obsah :

| Kap. | Název kapitoly | Str. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Úvodní část | 3 |
| 1.1. | Cíl vyhodnocení | 3 |
| 1.2. | Postup zpracování | 4 |
| 1.2.1. | Zpracování vyhodnocení plnění cílů POH KV. | 4 |
| 1.2.2. | Postup zpracování vyhodnocení plnění cílů POH KV. | 4 |
| 1.2.3. | Způsob hodnocení plnění jednotlivých úkolů | 5 |
| 1.3. | Použité podklady | 6 |
| 2. | Hodnocení stavu plnění úkolu | 7 |
| 2.1 | Plnění soustavy indikátorů stanovených POH ČR | 7 |
| 2.1.1 | Základní indikátory I.1 až I.18 | 7 |
| 2.1.2 | Doplňkové indikátory I.19 až I.22 | 8 |
| 2.1.3. | Specifické indikátory I.23 až I.35 | 9 |
| 2.2 | Hodnocení soustavy indikátorů stanovených v POH kraje Vysočina | 10 |
| 2.3 | Hodnocení plnění cílů stanovených v POH kraje Vysočina | 13 |
| 2.3.1 | Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností odpadů | 13 |
| 2.3.2 | Zásady pro nakládání s komunálními odpady | 14 |
| 2.3.3 | Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady | 18 |
| 2.3.4. | Zásady pro nakládání s vybranými odpady | 19 |
| 2.3.5 | Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady | 27 |
| 2.3.6 | Podíl využívaných odpadů | 28 |
| 2.3.7 | Podíl odpadů ukládaných na skládku | 28 |
| 2.3.8 | Staré zátěže území a odpadové hospodářství kraje v mimořádných situacích | 30 |
| 3. | Výsledky hodnocení | 32 |
| 3.1. | Souhrnné hodnocení | 32 |
| 3.2. | Plnění cílů POH kraje Vysočina | 33 |
| 4. | Přílohy | 34 |
| 4.1. | Seznam zkratek | 34 |
| 4.2. | Tabulka kódů nakládání s odpady | 35 |
| 4.3. | Přehled a vyhodnocení grantových programů přispívajících k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina | 37 |
| 4.4 | Náplň pilotního projektu kraje Vysočina a EKO-KOMU, a.s. | 39 |

1. Úvodní část

  - Cíl vyhodnocení

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (dále jen POH KV) byl zpracován na základě §43 zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, který ukládá kraji v samostatné působnosti zpracovat plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území.

Účelem plánu odpadového hospodářství kraje je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území kraje Vysočina a s tím spojené ekonomické dopady.

Plánovací proces v oblasti odpadového hospodářství v ČR je tvořen osou:

- Plán odpadového hospodářství ČR,

- Plány odpadového hospodářství krajů,

- Plány odpadového hospodářství původců odpadů.

POH KV obsahuje závaznou a směrnou část řešení. Závazná část plánu řeší především opatření k předcházení a vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zásady pro nakládání s komunálními, nebezpečnými a vybranými odpady, zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady a také podíly odpadů recyklovaných a ukládaných na skládku.

Cílem vyhodnocení POH kraje Vysočina je zjistit stav plnění cílů stanovených v závazné části POH (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle) v roce 2005. Vyhodnocení plnění POH se provádí na základě odst. 11 §43 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

1.2. Postup zpracování

1.2.1. Zpracování vyhodnocení plnění cílů POH KV.

Objednatel

Název			: 	Vysočina

Statutární zástupce		: 	Miloš Vystrčil, hejtman kraje

Sídlo			: 	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

##### IČ				: 	70 89 07 49

DIČ			:

Bank. spoj.                             :           Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

č.ú.: 4050005000/6800

Tel.				: 	564 602 100

Zpracovatel

Název firmy 			:	ISES, s.r.o.

Statutární zástupce		:	Ing. Vladimír Klatovský, CSc.

Právní forma			:	společnost s ručením omezeným

Sídlo 				:	M.J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6

IČ 				:	64 58 39 88

DIČ 				:	CZ 64 58 39 88

Bank. spoj.			:	ČSOB Praha 1

č.ú.: 700021603/0300

Tel., fax 			:	233 338 259,  603 119 370

E-mail 			:	ises@ises.cz

1.2.2. Postup zpracování vyhodnocení plnění cílů POH KV.

Po zadání vyhodnocení plnění cílů POH KV zpracovatel obdržel data z ORP o produkci a způsobech nakládání s odpady na území kraje Vysočina. Zpracovatel  provedl základní verifikaci dat a opravil zjevné chyby v evidenci, které by výrazným způsobem ovlivnily výsledek vyhodnocení.

Vlastní vyhodnocení plnění cílů POH KV bylo provedeno v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,  v platném znění a dle zpracované metodiky pro vyhodnocení plnění cílů POH ČR zpracované MŽP. Použité materiály jsou popsány v následující kapitole.

## 1.2.3.  Způsob vyhodnocení plnění jednotlivých úkolů

Na základě získaných informací o plnění každého úkolu bylo vypracováno odborné hodnocení. Stručně byl charakterizován stav plnění úkolu ve sledovaném roce příp., pokud je to k plnění průběžného úkolu relevantní, v letech dalších. Součástí hodnocení je i vymezení případných problémů, signalizujících ohrožení splnění úkolu v zadaných termínech platnosti POH KV, nebo návrh dalších opatření.

Pro sjednocení závěrů hodnocení jednotlivých úkolů byla využita následující stupnice:

1 - cíl je splněn

2 - cíl je plněn bez výhrad

3 - cíl je plněn s výhradami

4 - cíl není plněn

5 - cíl nebyl posuzován

Metodická poznámka:

"Splněn" znamená, že cíl byl splněn (dosažen), není  třeba jej dále sledovat, v dalším roce již nebude hodnocen.

"Plněn bez výhrad" znamená, že úkol pokračuje a cíl není zatím dosažen, bude hodnocen i   v dalším období. Z hodnocení nevyplynuly žádné výhrady  (připomínky, problémy) k průběhu jeho plnění v roce 2005.

"Plněn s výhradami" znamená, že cíl pokračuje, není ukončen, bude hodnocen i v dalším období, v současné době nejsou realizovány všechny potřebné dílčí kroky nutné ke splnění cíle. Přesto z hodnocení vyplývá, že byla uskutečněna řada kroků (činností, opatření) správným směrem.

„Cíl není plněn“ znamená, že plnění cíle nenastalo.

„Plnění cíle nebylo posuzováno“ – cíl není posuzován, vzhledem k datu plnění, případně nedostatku potřebných údajů pro hodnocení plnění cíle.

1.3. Použité podklady

K vyhodnocení plnění cílů POH kraje Vysočina byla použita data z evidence o produkci a způsobech nakládání s odpady za rok 2005 vedené ORP a zasílané na Krajský úřad. Dále byly použity údaje zasílané provozovateli zařízení pro nakládání s odpady, provozovanými na území kraje Vysočina.

Použita byla také data z ČSÚ, kde jsme čerpali informace o počtu obyvatel a HDP. Údaje o produkci a způsobech nakládání s odpady v roce 2005 jsme porovnali s údaji o produkci a způsobech nakládání s odpady v letech 1998 – 2002 uvedených v POH kraje Vysočina.

Hodnoceny byly :

- základní indikátory vyplývající ze Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,

- doplňující indikátory vyplývající z POH Kraje Vysočina,

- jednotlivé cíle stanovené v POH KV

K vyhodnocení výše uvedených indikátorů byl použit program EVI 9, který umožňuje vyhodnotit vybrané indikátory POH.

Vyhodnocení některých hlavních a především pak doplňkových indikátorů jsme provedli setříděním databáze a dopočtem koeficientů potřebných pro vyhodnocení indikátorů.

2. 	Hodnocení stavu plnění úkolu

2.1.  	Plnění soustavy indikátorů stanovených POH ČR

    - Základní indikátory I.1 až I.18:

| Číslo | Definice indikátoru | Měrná jednotka | Produkce 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celková | NO | OO | KO |
| I.1 | Celková produkce odpadů. | 1000 t/rok | 1 134,15 | 65,34 | 1068,8 | 139,93 |
| I.2 | Celková produkce odpadů na jednotku hrubého domácího produktu. | t/1000 EUR/rok | - |
| l.3 | Podíl na celkové produkci odpadů. | % z celkové produkce odpadů v kraji | 100,0 | 5,76 | 94,24 | 12,34 |
| I.4 | Produkce na obyvatele. | kg/obyvatele /rok | 2 220,48 | 127,93 | 2092,54 | 273,95 |
| I.5 | Podíl využitých odpadů (R1 až R11, N1). | % z celkové produkce skupiny odpadů | 21,19 | 0,32 | 22,47 | 16,00 |
| I.6 | Podíl materiálově využitých odpadů (R2 až R11, N1). | % z celkové produkce skupiny odpadů | 20,34 | 0,28 | 21,56 | 15,87 |
| I.7 | Podíl energeticky využitých odpadů (R1). | % z celkové produkce skupiny odpadů | 0,86 | 0,04 | 0,91 | 0,11 |
| I.8 | Podíl odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12). | % z celkové produkce skupiny odpadů | 16,23 | 0,87 | 17,17 | 84,72 |
| I.9 | Podíl odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4). | % z celkové produkce skupiny odpadů | - |
| I.10 | Podíl odpadů odstraněných spalováním (D10). | % z celkové produkce skupiny odpadů | 2,16 | 0,99 | 2,23 | 0,06 |
| I.11 | Podíl odpadů vyvážených za účelem jejich odstranění (N7). | % z celkové produkce skupiny odpadů | - |
| I.12 | Podíl odpadů dovážených za účelem jejich materiálového využití (R2 až R11; N1) = N6. | % z celkové produkce skupiny odpadů | - |
| I.13 | Celková kapacita zařízení pro využívání odpadů (R1 až R11). | t/rok | 31 725 + (104 000 stavební suť) |
| I.14 | Celková kapacita zařízení pro mat. využívání odpadů (R2 až R11). | t/rok | 31 225 + (104 000 stavební suť) |
| I.15 | Celková kapacita zařízení na energetické využívání odpadů (R1). | t/rok | 500 t (pelety na topení) |
| I.16 | Celková kapacita zařízení na spalování odpadů (D10). | t/rok | 2 764 |
| I.17 | Celková kapacita zařízení pro skládkování odpadů (D1, D5, D12). | m3 | více než 2 000 000 |
| I.18 | Celková kapacita zařízení pro jiné uložení odpadů (D3, D4). | m3 | - |

    - Doplňkové indikátory stanovené k základním indikátorům  I.19 až I.22:

| Pořadové číslo indikátoru | Definice indikátoru | Měrná jednotka | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| I.19 | Množství sběrových míst nebezpečných odpadů. | Počet | - |
| I.20 | Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkové produkci odpadů ze zdravotnictví. | % | 85,9 |
| I.21 | Produkce odděleného sběru komunálních odpadů a obalů (podskupina 20 01 a 15 01). | kg/obyvatele/rok | 273,95 |
| I.22 | Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základně 1995. | % | 79,08 % |

(*)  v souladu s metodikou MŽP byla do BRKO započtena  produkce odpadů

| Název odpadu / kód nakládání | A00 | AD1 | BD1 | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 01 Papír a lepenka | 6 983,58 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 20 01 08 BRO z kuchyní a stravoven | 525,66 | 0,00 | 34,88 | 34,88 |
| 20 01 10 Oděvy (0,75)* | 10,30 | 0,00 | 0,72 | 0,72 |
| 20 01 11 Textilní materiály (0,75)* | 80,19 | 0,00 | 113,79 | 113,79 |
| 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem | 253,64 | 0,00 | 289,45 | 289,45 |
| 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad | 2 653,39 | 153,20 | 104,27 | 257,47 |
| 20 03 01 Směsný komunální odpad (0,48)* | 52 112,00 | 781,70 | 54 046,00 | 54 827,70 |
| 20 03 02 Odpad z tržišť (0,75)* | 342,00 | 21,75 | 307,28 | 329,03 |
| 20 03 07 Objemný odpad (0,30)* | 3 849,10 | 16,91 | 5 363,90 | 5 380,81 |
| Součet | 64 156,47 | 973,56 | 60 260,49 | 61 234,05 |

* koeficienty BRO

Jednotky jsou uvedeny v t/rok 2005.

Počet obyvatel na území kraje Vysočina v roce1995 = 523 201

Na území kraje bylo skládkováno větší množství odpadu než bylo vyprodukováno = mezikrajský dovoz odpadů.

Produkce roku 1995 = 148 kg/osobu/rok x 523 201 obyv. 	=   77 434,00 t/rok   =  100,00 %

V roce 2005 skládkováno  BRKO				     61 234,05 t/rok   =    79,08 %

2.1.3.Specifické indikátory I.23 až I.35:

| Číslo indikátoru | Definice indikátoru | Měrná jednotka | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| l.23 | Podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů. | % z celkové produkce odpadů | 10,21 |
| l.24 | Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů (R1, R3, R4, R5, R11, N1). | % ze stavebních a demoličních odpadů | 66,12 |
| I.25 | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných skládkováním (D1, D5, D12). | % ze stavebních a demoličních odpadů | 9,92 |
| I.26 | Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4). | % ze stavebních a demoličních odpadů | - |
| I.27 | Celková produkce odpadů s obsahem PCB. | t/rok | 4,79 |
| l.28 | Celková produkce odpadních olejů. | t/rok | - |
| I.29 | Celková produkce odpadních baterií a akumulátorů. | t/rok | - |
| I.30 | Celková produkce kalů z čistíren odpadních vod. | t/rok | 12 577,2 |
| l.31 | Podíl kalů z produkce čistíren odpadních vod použitých na zemědělské půdě (R10). | % z celkové produkce kalů | 108,73 % |
| I.32 | Celková produkce odpadů s obsahem azbestu. | t/rok | 249,61 |
| I.33 | Celková produkce autovraků. | t/rok | 348,2 |
| I.34 | Plnění cílů recyklace a využití odpadů z obalů ve struktuře přílohy č. 3 zákona o obalech. | % za všechny položky tabulky | - |
| I.35 | Rozdíl průměrné ceny za spalování tuny odpadu na skládku včetně poplatků v členění na nebezpečné a ostatní odpady. | - |

2.2	Hodnocení soustavy indikátorů stanovených v POH kraje Vysočina

| Číslo cíle | Název strategického cíle | Indikátor | Cílová hodnota | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.I | Původci odpadů aplikují zásady správné provozní praxe v nakládání s odpady | Podíl původců odpadů se zavedenou správnou provozní praxí | 50% (2005), 100% (2010) | nelze stanovit přesnou hodnotu |
| 3.1.1.II | Původci odpadů aplikují prevenční přístupy (IPP, CP, EMS/EMAS, BAT) | Podíl původců odpadů uplatňujících prevenční přístupy | 25% (2005), 50% (2010) | nelze stanovit přesnou hodnotu |
| 3.1.1.III | Spotřebitelé jsou trvale informováni o environ. charakteristikách výrobků a služeb | Podíl informovaných spotřebitelů | 75% (2005), 100% (2010) | nelze stanovit přesnou hodnotu |
| 3.1.2.I | Zajistit sběr nebezpečných složek komunálního odpadu | Podíl nebezpečných složek komunálního odpadu ve sběrném systému | 50% (2005), 75% (2010) | více než 50 % |
| 3.1.2.II | Zajistit sběr, recyklaci a využití odpadů spotřebitelských obalů | Podíl recyklovaných a využitých odpadů obalů | Podle př. 3, Zákona č. 477/2001 | nelze stanovit přesnou hodnotu |
| 3.1.2.III | Zajistit sběr a využití vyřazených zařízení (objemných odpadů) | Podíl využitých vyřazených zařízení | 50% (2005), 75% (2010) | 0 % |
| 3.1.2.IV | Zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů | Podíl materiálově využitých komunálních odpadů | 50% (2010) | 15,87 % přímo na území kraje |
| 3.1.2.V | Snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky | Podíl skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů | Na 75% (2010/1995), na 50% (2013/1995), na 35% (2020/1995) | 79,08 % /1995 |
| 3.1.2.VI | Dospělá populace má dostatek informací k rozhodování | Podíl dostatečně informované populace | 100% (2005) | 100 % |
| 3.1.2.VII | Dětská populace prochází systémem EVVO | Podíl dětské populace procházející systémem EVVO | 100% (2005) | 100 % |
| 3.1.3.I | Snížit produkci nebezpečných odpadů | Podíl nebezpečných odpadů na celkové produkci | O 20% (2010/ 2000) | 59,44 % |
| 3.1.3.II | Upravovat fyzikálně -chemickými postupy nebezpečné anorganické odpady | Podíl upravených nebezpečných anorganických odpadů na celkové produkci | 100% (2010) | nelze stanovit přesnou hodnotu |
| 3.1.3.III | Využívat energeticky nebezpečné organické odpady | Podíl energeticky využitých nebezpečných organických odpadů na celkové produkci | 100% (2010) | nelze stanovit přesnou hodnotu |
| 3.1.4.1.I | Zajistit v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, odstranění PCB, odpadů s obsahem PCB a zaříz. s obsahem PCB | Výskyt PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení s obsahem PCB | 0 (2010) | 4,79 t |
| 3.1.4.2.I | Zajistit sběr a využití odpadních olejů a zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů | Podíl využitých odpadních olejů z ročního množství uvedeného na trh | 38% (2006), 50% (2012) | nelze stanovit přesnou hodnotu – zpětný odběr |
| 3.1.4.3.I | Zajistit sběr a využití s upřednostněním recyklace použitých olověných akumulátorů | Podíl využitých použitých olověných akumulátorů z ročního množství uvedeného na trh | 85% (2005), 95% (2012) | nelze stanovit přesnou hodnotu – zpětný odběr |
| 3.1.4.3.II | Zajistit sběr a využití použitých Ni-Cd akumulátorů s úplným využitím kovové substance | Podíl využitých použitých Ni-Cd akumulátorů z ročního množství uvedeného na trh | 100% (2005) | nelze stanovit přesnou hodnotu – zpětný odběr |
| 3.1.4.3.III | Zajistit sběr a využití použitých přenosných zdrojů proudu | Průměrná míra odděleného sběru; Materiálové využití sebraných použitých přenosných zdrojů proudu | 100g/ob. rok (2006); 50% (2006) | nelze stanovit přesnou hodnotu – zpětný odběr |
| 3.1.4.4.I | Zvýšit využití kalů ČOV zejména v zemědělství, pro rekultivace, kompostování a výrobu alternativních paliv | Podíl využitých kalů ČOV | Není kvantifikován | 108 % produkce |
| 3.1.4.6.I | Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek ŽP | Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí | Není kvantifikován | nelze stanovit přesnou hodnotu |
| 3.1.4.7.I | Zajistit sběr a využití autovraků | Podíl opětovně používané a využívané hmotnosti všech autovraků | Zákona č. 185/2001 Sb. | nelze stanovit přesnou hodnotu – zpětný odběr |
| 3.1.4.8.I | Zajistit sběr a využití stavebních a demoličních odpadů | Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů ze vznikajících stavebních a demoličních odpadů | 50% (2005), 75% (2012) | 66,12 % |
| 3.1.4.8.II | Zneškodňovat veškeré nebezpečné stavební a demoliční odpady po úpravě na skládkách nebezpečných odpadů | Podíl nebezpečných stavebních a demoličních odpadů ze vznikajících nebezpečných stavebních a demoličních odpadů | 100% (2005) | nelze stanovit přesnou hodnotu |
| 3.1.4.9.I | Zajistit sběr a využití zářivek | Podíl využitých použitých zářivek ze vznikajících odpadních zářivek | 80% (2005), 90% (2010) | nelze stanovit přesnou hodnotu – zpětný odběr |
| 3.1.4.10.I | Zajistit sběr a využití pneumatik | Podíl využitých použitých pneumatik z prodaných pneumatik v klouzavém průměru za léta 2002-2004 | 90% (2005), 100% (2010) | nelze stanovit přesnou hodnotu – zpětný odběr |
| 3.1.4.11.I | Zajistit sběr a využití použitých chladniček používaných v domácnostech | Podíl chladniček používaných v domácnostech na celkovém počtu chladniček používaných v domácnostech uvedených na trh v daném roce | Není kvantifikován | nelze stanovit přesnou hodnotu – zpětný odběr |
| 3.1.4.11.II | Zajistit sběr a využití odpadních elektronických a elektrických zařízení | Průměrná míra odděleného sběru; míra využití | 4 kg/obyv. rok (2006); podle 2002/96/ ES | nelze stanovit přesnou hodnotu – zpětný odběr |
| 3.1.4.12.I | Spalovat odpady ze zdravotnictví a veterinární péče | Podíl spálených odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče ze vznikajících odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče | 100% (2005) | 63,5 % |
| 3.1.6.I | Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace | Podíl využitých odpadů ze vznikajících odpadů | 55% (2012) | 21,19 % přímo na území kraje |
| 3.1.7.I | Omezovat odstraňování odpadů skládkováním | Podíl odpadů ukládaných na skládky | O 20% (2010/ 2000) | navýšeno o 46 % |
| 3.1.7.II | Snížit skládkování kalů ČOV | Podíl skládkovaných kalů ČOV | 20% (2010) 10% (2013) | 0 % |
| 3.1.7.III | Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů | Podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů | Není kvantifikace | 77,71 % |
| 3.1.8.I | Identifikovat, evidovat a prozkoumat všechny druhy starých zátěží | Podíl evidovaných starých zátěží | 100% (2005) | 100 % |
| 3.1.8.II | Sanace starých zátěží | Podíl sanovaných starých zátěží ze všech starých zátěží | 100% (2015) | nestanoveno |
| 3.1.8.III | Ochrana životního prostředí a zamezení environmentálních škod v době mimořádných situací | Podíl zákonně zbavovaných odpadů | Veškeré vznikající odpady | nestanoveno |

2.3 	Hodnocení plnění cílů stanovených v POH kraje Vysočina

2.3.1 	Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností odpadů

| Číslo cíle | 3.1.1.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Původci odpadů aplikují zásady správné provozní praxe* v nakládání s odpady |
| Indikátor | Podíl původců se zavedenou správnou provozní praxí |
| Cílová hodnota | 50% v roce 2005, 100% v roce 2010 |
| Zdroje dat | Průběžné vyhodnocení dobrovolné dohody; původci odpadů |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Databáze krajského úřadu o provedených kontrolách původců odpadů |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Nelze stanovit přesné procento původců, kteří aplikují zásady správné provozní praxe. Při kontrolách krajského úřadu v roce 2005 bylo zjištěno minimum zásadních nedostatků v odpadovém hospodářství původců. Kontroly provádějí taktéž další pracovníci statní správy a také pracovníci ČIŽP. Souhrnné údaje o zjištěných dílčích nedostatcích nejsou k dispozici. Celkově lze konstatovat, že přístup původců odpadů k odpadovému hospodářství se zlepšuje a je mu věnována stále větší pozornost. |

*   Nakládání s odpady v souladu se zákonem a aplikace prevenčních přístupů pro předcházení vzniku odpadů a  omezování jejich nebezpečných vlastností.

| Číslo cíle | 3.1.1.II |
| --- | --- |
| Název cíle | Původci odpadů aplikují prevenční přístupy (IPP, CP, EMS/EMAS, BAT) |
| Indikátor | Podíl původců odpadů uplatňujících prevenční přístupy |
| Cílová hodnota | 25% v roce 2005, 50% v roce 2010 |
| Zdroje dat | Průběžné vyhodnocení dobrovolné dohody; původci odpadů |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | CENIA – česká informační agentura životního prostředí |
| Stav plnění cíle | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| Komentář | Podle údajů agentury CENIA bylo v roce 2005 na území kraje 81 společností se zavedeným environmentálním systémem řízení. Jelikož zadávání údajů do databáze agentury CENIA je dobrovolné, lze předpokládat, že velmi mnoho subjektů v ní uvedeno není. Kraj Vysočina v rámci vyhlašovaných grantových programů přímo finančně podporuje společnosti, které zavádějí environmentální systémy řízení. Grantový program – osvědčení (2004) Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000, ISO 14001, ISO 17799, OHSAS 18001, HACCP nebo validace EMAS Celkem 10 žadatelů, podpořeno 9. Z toho 4 žadatelé získali podporu cca 270 tis. Kč na certifikaci ISO 14001 nebo EMAS Alokace celkem: 2,2 mil Kč. Grantový program - certifikace – osvědčení 2005 Celkem 33 žadatelů, podpořeno 28. Z toho 12 žadatelů získalo podporu cca 270 tis. Kč na certifikaci ISO 14001 nebo EMAS Alokace celkem: 2.004.669,- Kč |

| Číslo cíle | 3.1.1.III |
| --- | --- |
| Název cíle | Spotřebitelé jsou trvale informováni o environmentálních** charakteristikách výrobků a služeb v okamžiku nákupu |
| Indikátor | Podíl informovaných spotřebitelů |
| Cílová hodnota | 75% v roce 2005, 100% v roce 2010 |
| Zdroje dat | Sociologický průzkum |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Nebylo posuzováno sociologickým průzkumem, je čerpáno pouze s obecně dostupných údajů. |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn s výhradami |
| Komentář | Spotřebitelé jsou informováni o environmentálních charakteristikách výrobků formou popisu na obalu výrobku. Negativem je, že ne všichni výrobci své výrobky environmentálními charakteristikami označují. |

**  Složení výrobku, možný vliv výrobku na ŽP po skončení životnosti, recyklovavatelnost jednotlivých složek výrobku, technologie výroby a její vliv na ŽP atd.

2.3.2 	Zásady pro nakládání s komunálními odpady

| Číslo cíle | 3.1.2.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr nebezpečných složek komunálního odpadu |
| Indikátor | Podíl nebezpečných složek komunálního odpadu ve sběrném systému |
| Cílová hodnota | 50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 21); rozbory složení komunálního odpadu |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 21); rozbory složení komunálního odpadu. |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad. |
| Komentář | V roce 2005 bylo z komunálních odpadů vyseparováno 1 209,72 t nebezpečných odpadů. Na jednoho obyvatele připadá 2,37 kg nebezpečných odpadů. Dle projektu VaV 720/2/00, která stanovuje množství NO v komunálních odpadech to je více než 50% z průměrného množství NO obsaženého v komunálním odpadu. Odpad/typ zástavby Sídlištní zástavba typu 1 Sídlištní zástavba typu 2 Smíšená zástavba Vesnická zástavba Podíl látkových skupin v domovním odpadu (% hmotnostní) dle projektu VaV/720/2/00 Nebezpečný odpad (%) 0,5 1,1 0,4 0,5 Nebezpečný odpad (kg/obyv.) 1,37 3,01 1,1 1,37 Další NO vyseparované s komunálních odpadů sbírány cestou zpětného odběru. Tyto nebezpečné odpady nejsou započteny. |

| Číslo cíle | 3.1.2.II |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr, recyklaci a využití odpadů spotřebitelských obalů |
| Indikátor | Podíl recyklovaných a využitých odpadů obalů |
| Cílová hodnota | Podle př. 3, zákona č. 477/ 2001 Sb. |
| Zdroje dat | Souhrnná evidence MŽP |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20.) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | V roce 2005 bylo na území kraje dle evidence vyseparováno 24 064 t spotřebitelských obalů (kód 1501), 6 984 t papíru 200101, 3 380 t skla (200102) a 2 014 t plastů (200139). Množství vyseparovaných odpadů spotřebitelských obalů se postupně zvyšuje: Kód odpadu 2003 2004 2005 1501 14 923 t 20 054 t 24 064 t 200101 4 923 t 6 469 t 6 984 t 200102 2 895 t 2 779 t 3 380 t 200139 1 723 t 2 051 t 2 014 t |

| Číslo cíle | 3.1.2.III |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití vyřazených zařízení (objemných odpadů) |
| Indikátor | Podíl využitých vyřazených zařízení |
| Cílová hodnota | 50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 21); rozbory složení komunálního odpadu |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 21) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn s výhradami |
| Komentář | Množství odděleně sesbíraných objemných odpadů (200307) se postupně zvyšuje: Kód odpadu 200307 2002 2003 2004 2005 produkce 7 840 t 11 135,20 t 11 041,24 t 12 830,36 t skládkování 7 022 t 15 272,03 t 14 713,62 t 17 935,92 t Jelikož na území kraje není žádné zařízení, které dokáže objemné odpady využívat, jsou veškeré sesbírané objemné odpady skládkovány. Na území kraje jsou taktéž skládkovány objemné odpady (200307) přivezené z jiných krajů. |

| Číslo cíle | 3.1.2.IV |
| --- | --- |
| Název cíle | Zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů |
| Indikátor | Podíl materiálově využitých komunálních odpadů |
| Cílová hodnota | 50% do roku 2010 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 21); rozbory složení komunálního odpadu |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 21); |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn s výhradami |
| Komentář | V roce 2005 bylo na území kraje materiálově využíváno pouze 15,87 % z produkovaných komunálních odpadů. Pokud to porovnáme s předchozími léty lze zaznamenat jistý nárůst. Komunální odpady 2002 2003 2004 2005 Materiálové využití 11,43 % 6,19 % 16,62 % 15,87 % Výše tohoto nárůstu však v současné době nedává právě příznivé vyhlídky na splnění cíle 50% materiálového využití produkovaných komunálních odpadů. Do budoucna bude vhodné dále výrazně podporovat oddělený sběr separovatelných složek z komunálního odpadu. Také bude vhodné zaměřit se na přesnou evidenci a správné nakládání s odděleně sesbíranými biologicky rozložitelnými odpady (200201). V plánech odpadového hospodářství původců (obcí) je navržena výstavba několika kompostáren a také posouzení a případné zavedení odděleného sběru bioodpadů přímo od občanů. Realizace těchto projektů by mohla výrazně zvýšit materiálové využívání komunálních odpadů. Proto bude vhodné tyto projekty maximálně podporovat. |

| Číslo cíle | 3.1.2.V |
| --- | --- |
| Název cíle | Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládky |
| Indikátor | Podíl skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů |
| Cílová hodnota | Na 75% hmotnostních do roku 2010, na 50% hmotnostních do roku 2013, na 35% hmotnostních do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných komunálních odpadů v roce 1995 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 21); rozbory složení komunálního odpadu |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 21) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | V roce 2005 bylo skládkování BRKO sníženo na 79,08 % v porovnání s referenčním rokem 1995. Dá se předpokládat splnění cílové hodnoty pro rok 2010. |

| Číslo cíle | 3.1.2.VI |
| --- | --- |
| Název cíle | Dospělá populace má dostatek informací* k rozhodování |
| Indikátor | Podíl dostatečně informované populace |
| Cílová hodnota | 100% do roku 2005 |
| Zdroje dat | Sociologický průzkum |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Databáze krajského úřadu, EKO-KOM a.s. |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Od roku 2005 probíhá na území kraje informační kampaň zaměřená na zlepšení informovanosti občanů o odpadovém hospodářství. Kampaň je spolufinancovaná společností EKO-KOM a.s. a navazuje na celostátní komunikační kampaň této společnosti. Kraj dále podporuje informovanost mládeže v oblasti odpadového hospodářství prostřednictvím každoročně vyhlašovaných grantových programů. V roce 2005 a 2004 bylo finančně podpořeno 7 žádostí o EVVO zaměřených na odpadové hospodářství z grantového programu – ŽP – Zdroj bohatství Vysočiny. |

* Informace o vlivu jednotlivých výrobků na ŽP, o možnostech nakládání s výrobkem po skončení jeho životnosti, dále informace o možnostech nakládání s odpady atd.

| Číslo cíle | 3.1.2.VII |
| --- | --- |
| Název cíle | Dětská populace prochází systémem ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) |
| Indikátor | Podíl dětské populace procházející systémem EVVO |
| Cílová hodnota | 100% do roku 2005 |
| Zdroje dat | Výroční zprávy hodnocení Koncepce EVVO |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Databáze krajského úřadu, EKO-KOM |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Od roku 2005 probíhá na území kraje informační kampaň zaměřená zlepšení informovanosti občanů o odpadovém hospodářství. Kampaň je spolufinancovaná společností EKO-KOM a navazuje na celostátní komunikační kampaň této společnosti. Kraj dále podporuje informovanost mládeže v oblasti odpadového hospodářství prostřednictvím každoročně vyhlašovaných grantových programů. V roce 2005 a 2004 bylo finančně podpořeno 7 žádostí o EVVO zaměřených na odpadové hospodářství z grantového programu – ŽP – Zdroj bohatství Vysočiny. |

2.3.3	Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady

| Číslo cíle | 3.1.3.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů |
| Indikátor | Podíl nebezpečných odpadů na celkové produkci |
| Cílová hodnota | O 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | V roce 2000 bylo na území kraje vyprodukováno 109 933 t nebezpečných odpadů. Produkce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Celková 1 804 432 1 539 005 1 753 930 1 536 550 1 677 720 1 134 150 NO (t) 109 933 59 643 26 890 136 680 63 560 65 340 V roce 2005 bylo na území kraje vyprodukováno 65 340 t nebezpečných odpadů. To je 59,44 % produkce nebezpečných odpadů z roku 2000. Produkce nebezpečných odpadů v roce 2005 byla v porovnání s rokem 2000 snížena o více než 40 %. |

| Číslo cíle | 3.1.3.II |
| --- | --- |
| Název cíle | Upravovat fyz.-chemickými postupy nebezpečné anorganické odpady |
| Indikátor | Podíl upravených nebezpečných anorganických odpadů na celkové produkci |
| Cílová hodnota | 100% do roku 2010 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Cíl nebyl posuzován |
| Komentář | Většina produkovaných nebezpečných odpadů je předávána mimo kraj a není možno dohledat jak je s nimi dále nakládáno. |

| Číslo cíle | 3.1.3.III |
| --- | --- |
| Název cíle | Využívat energeticky nebezpečné organické odpady |
| Indikátor | Podíl energeticky využitých nebezpečných organických odpadů na celkové produkci |
| Cílová hodnota | 100% do roku 2010 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Cíl nebyl posuzován |
| Komentář | Většina produkovaných nebezpečných odpadů je předávána mimo kraj a není možno dohledat jak je s nimi dále nakládáno. |

2.3.4	Zásady pro nakládání s vybranými odpady

2.3.4.1  Odpady s obsahem PCB

| Číslo cíle | 3.1.4.1.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, odstranění PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení s obsahem PCB |
| Indikátor | Výskyt PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení s obsahem PCB |
| Cílová hodnota | 0% do konce roku 2010 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence zařízení a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování (Vyhl. 384/2001 Sb., př. 2) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Množství produkovaných odpadů s obsahem PCB je postupně snižováno. PCB 2002 2003 2004 2005 produkce 28,68 9,74 16,73 4,79 Podle současného trendu se dá předpokládat, že cíl bude do konce roku 2010 splněn. |

2.3.4.2 Odpadní oleje

| Číslo cíle | 3.1.4.2.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití odpadních olejů a zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů |
| Indikátor | Podíl využitých odpadních olejů z ročního množství uvedeného na trh |
| Cílová hodnota | 38% hmotnostních do roku 2006, 50% hmotnostních do roku 2012 |
| Zdroje dat | Krajské informační systémy o odpadech/ ISO II; evidence ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 19) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| Komentář | S odpadními oleji je ve velké míře nakládáno v režimu zpětného odběru. Údaje o těchto odpadních olejích má k dispozici MŽP, na úrovni kraje nejsou k dispozici. V režimu odpadů bylo na území kraje evidováno 4 113,38 t odpadních olejů. Z této produkce bylo na území kraje využito nebo spáleno necelých 5 t. Ostatní odpadní oleje (více než 4 108 t) byly předány mimo kraj. |

2.3.4.3  Odpadní baterie a akumulátory

| Číslo cíle | 3.1.4.3.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití s upřednostněním recyklace použitých olověných akumulátorů |
| Indikátor | Podíl využitých použitých olověných akumulátorů z ročního množství uvedeného na trh |
| Cílová hodnota | 85% hmotnostních do roku 2005, 95% hmotnostních do roku 2012 |
| Zdroje dat | Krajské informační systémy o odpadech/ ISO II; evidence ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 19) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| Komentář | S olověnými akumulátory je ve velké míře nakládáno v režimu zpětného odběru. Údaje o těchto akumulátorech má k dispozici MŽP, na úrovni kraje nejsou k dispozici. V režimu odpadů bylo na území kraje evidováno 596 t akumulátorů. Všechny tyto akumulátory byly odvezeny ke zpracování mimo území kraje, tudíž není možné z pozice kraje dohledat jak s nimi bylo dále nakládáno. |

| Číslo cíle | 3.1.4.3.II |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití použitých Ni-Cd akumulátorů s úplným využitím kovové substance |
| Indikátor | Podíl využitých použitých Ni-Cd akumulátorů z ročního množství uvedeného na trh |
| Cílová hodnota | 100% hmotnostních do 31.12. 2005 |
| Zdroje dat | Krajské informační systémy o odpadech/ ISO II; evidence ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 19) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| Komentář | S použitými Ni-Cd akumulátory je ve velké míře nakládáno v režimu zpětného odběru. Údaje o těchto akumulátorech má k dispozici MŽP, na úrovni kraje nejsou k dispozici. V režimu odpadů bylo na území kraje evidováno 3,74 t Ni-Cd akumulátorů. Všechny tyto akumulátory byly odvezeny ke zpracování mimo území kraje, tudíž není možné z pozice kraje dohledat jak s nimi bylo dále nakládáno. |

| Číslo cíle | 3.1.4.3.III |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití použitých přenosných zdrojů proudu |
| Indikátor I | Průměrná míra odděleného sběru |
| Indikátor II | Materiálové využití sebraných použitých přenosných zdrojů proudu |
| Cílová hodnota I | 100g/obyv.rok do roku 2006 |
| Cílová hodnota II | 50% do roku 2006 |
| Zdroje dat | Krajské informační systémy o odpadech/ ISO II; evidence ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 19) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| Komentář | Na území kraje bylo v roce 2005 odděleně sesbíráno celkem 602,5 t použitých přenosných zdrojů proudu (včetně olov. akumulátorů – 596 t). Další přenosné zdroje proudu jsou sbírány v rámci zpětného odběru. Údaje o zpětném odběru má k dispozici MŽP, na úrovni kraje nejsou k dispozici. Veškeré vyseparované akumulátory a baterie byly odvezeny ke zpracování mimo území kraje, tudíž není možné z pozice kraje dohledat jak s nimi bylo dále nakládáno. |

2.3.4.4  Kaly z čistíren odpadních vod

| Číslo cíle | 3.1.4.4.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zvýšit využití kalů ČOV zejména v zemědělství, pro rekultivace, kompostování a výrobu alternativních paliv |
| Indikátor | Podíl využitých kalů ČOV |
| Cílová hodnota | Není kvantifikace |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., př. 21); evidence Programů použití kalů na zemědělskou půdu (Vyhl. 382/2001 Sb., §5) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., př. 21); |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Na území kraje bylo využito na zemědělské půdě více čistírenských kalů, než je evidovaná produkce – 108,37 %. |

2.3.4.5  Odpady z výroby oxidu titaničitého

Netýká se kraje Vysočina.

2.3.4.6  Odpady azbestu

| Číslo cíle | 3.1.4.6.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí |
| Indikátor | Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí |
| Cílová hodnota | Není kvantifikace |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence kontrolních zpráv ČIŽP a ObÚ) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Odpadům s obsahem azbestu je věnována zvláštní pozornost již při jejich vzniku a následné manipulaci s nimi. Tyto odpady jsou ukládány na zabezpečené skládky. Plnění cíle je podpořeno také prostřednictvím skládek S-OO, kterým změna legislativy umožňuje přijímat a bezpečně ukládat tento druh odpadu. Tímto opatřením se místa bezpečného uložení azbestu stala mnohem dostupnější. |

2.3.4.7  Autovraky

| Číslo cíle | 3.1.4.7.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití autovraků |
| Indikátor I | Podíl opětovně používané a využívané hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok |
| Indikátor II | Podíl opětovně používané a materiálově využívané hmotnosti všech autovraků převzatých za kalendářní rok |
| Cílová hodnota I | Autovraky vozidel vyrobených po 1.1.1980: 85% průměrné hmotnosti od 1.1.2006, 95% průměrné hmotnosti od 1.1.2015; Autovraky vozidel vyrobených před 1.1.1980: 75% průměrné hmotnosti od 1.1.2006 |
| Cílová hodnota II | Autovraky vozidel vyrobených po 1.1.1980: 80% průměrné hmotnosti od 1.1.2006, 85% průměrné hmotnosti od 1.1.2015 Autovraky vozidel vyrobených před 1.1.1980: 70% průměrné hmotnosti od 1.1.2006 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; Centrální registr motorových vozidel; evidence kontrolních zpráv ČIŽP a ObÚ |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| Komentář | Podrobné údaje o produkci a nakládání s autovraky nejsou krajskému úřadu k dispozici. Souhrnné údaje jsou vedeny na MŽP. |

2.3.4.8 Stavební a demoliční odpady

| Číslo cíle | 3.1.4.8.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití stavebních a demoličních odpadů |
| Indikátor | Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů ze vznikajících stavebních a demoličních odpadů |
| Cílová hodnota | 50% hmotnosti do 31.12.2005 75% hmotnosti do 31.12.2012 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | V roce 2005 bylo z celkové produkce stavebních odpadů 115 797 t dále využito 76 565 t odpadů což je 66,12 %. |

| Číslo cíle | 3.1.4.8.II |
| --- | --- |
| Název cíle | Zneškodňovat veškeré nebezpečné stavební a demoliční odpady po úpravě fyzikálně-chemickými postupy na skládkách nebezpečných odpadů |
| Indikátor | Podíl odstraněných upravených nebezpečných stavebních a demoličních odpadů na skládkách nebezpečných odpadů ze vznikajících nebezpečných stavebních a demoličních odpadů |
| Cílová hodnota | 100% do 31.12.2005 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Plnění cíle nebylo posuzován |
| Komentář | Na území kraje Vysočina není provozována žádná skládka nebezpečných odpadů. Podrobné údaje o zařízeních v okolních krajích nejsou dostupné. Proto není možno vyhodnotit, jakým způsobem jsou nebezpečné stavební odpady odstraňovány. |

2.3.4.9 Zářivky

| Číslo cíle | 3.1.4.9.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití zářivek |
| Indikátor | Podíl využitých použitých zářivek ze vznikajících odpadních zářivek |
| Cílová hodnota | 80% hmotnosti do 31.12.2005 90% hmotnosti do 31.12.2010 |
| Zdroje dat | Krajské informační systémy o odpadech/ ISO II; evidence ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 19) |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| Komentář | Se zářivkami je ve velké míře nakládáno v režimu zpětného odběru. Podrobné údaje má k dispozici MŽP, na úrovni kraje nejsou k dispozici. V režimu odpadů byla na území kraje evidována produkce 110 t zářivek. Z této produkce bylo 28 t uskladněno do příštího roku a zbytek předán mimo kraj, tudíž není možné z pozice kraje dohledat jak s ním bylo dále nakládáno. |

2.3.4.10  Pneumatiky

| Číslo cíle | 3.1.4.10.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití pneumatik |
| Indikátor | Podíl využitých použitých pneumatik z prodaných pneumatik v klouzavém průměru za léta 2002-2004 |
| Cílová hodnota | 90% hmotnosti do 31.12.2005 100% hmotnosti do 31.12.2010 |
| Zdroje dat | Krajské informační systémy o odpadech/ ISO II; evidence ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 19) |
| Původ indikátoru | POK KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Plnění cíle nebylo posuzováno |
| Komentář | S pneumatikami je nakládáno jak v režimu odpadů, tak v režimu zpětného odběru. Údaje o zpětném odběru má k dispozici MŽP, na úrovni kraje nejsou k dispozici. V režimu odpadů bylo na území kraje evidováno 3 003,54 t pneumatik. Z těchto pneumatik bylo 98 t „zaskládkováno“ (jako technologický materiál na zajištění skládky), 91 tun upraveno před dalším použitím. Ostatní pneumatiky byly předány mimo kraj, největší objem byl předám firmě Zdeněk Ševčík - TASY k dalšímu zpracování. |

2.3.4.11  Elektrošrot

| Číslo cíle | 3.1.4.11.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití použitých chladniček používaných v domácnostech |
| Indikátor | Podíl chladniček používaných v domácnostech na celkovém počtu chladniček používaných v domácnostech uvedených na trh v daném roce |
| Cílová hodnota | Není kvantifikován |
| Zdroje dat | Krajské informační systémy o odpadech/ ISO II; evidence ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 19) |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Na území kraje bylo v posledních letech postupně navyšováno množství odděleně sesbíraných použitých chladniček z domácností. Vybrané spotřebiče jsou evidovány pod kódem 200123. 200123 2002 2003 2004 2005 produkce 190,204 348,5 384,15 407,78 Pokud budeme předpokládat, že každá domácnost (179 784) má chladničku, která váží průměrně 20kg a má životnost 9 let, pak lze konstatovat, že se v posledních letech daří zajistit sběr valné většiny vyřazených chladniček. |

| Číslo cíle | 3.1.4.11.II |
| --- | --- |
| Název cíle | Zajistit sběr a využití odpadních elektronických a elektrických zařízení (OEEZ)* |
| Indikátor I | Průměrná míra odděleného sběru |
| Indikátor II | Míra využití OEEZ |
| Indikátor III | Míra opětovného použití a recyklace OEEZ |
| Cílová hodnota I | 4 kg OEEZ ze soukromých domácností/osobu a rok do 31.12.2006 |
| Cílová hodnota II | OEEZ spadající do kategorie přílohy IA průměrné hmotnosti : 1 a 10 – 80% 2,3,4,5,6,7 - 75%; do 31.12.2006 |
| Cílová hodnota III | OEEZ spadající do kategorie přílohy IA průměrné hmotnosti : 1 a 10 – 75% 2,3,4,5,6,7 – 65% výbojky – 85% |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech/ ISO II; evidence ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 19) |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | V posledních letech množství odděleně sesbíraného elektroodpadu narůstá. Elekroodpad produkce 2002 2003 2004 2005 200121 219,50 34,84 125,84 110,62 200123 190,20 348,50 384,15 407,78 200135 198,04 298,78 378,50 469,83 200136 43,70 64,43 65,36 95,64 Na základě novely zákona o odpadech se dá předpokládat, že tento nárůst bude pokračovat i v dalších letech. V následujících letech ho však již bude velmi obtížné detekovat na úrovni kraje, jelikož s důsledným uplatňováním zpětného odběru této komodity se evidenční údaje budou sbíhat na MŽP. Jelikož Česká republika získala dvouletý odklad ke splnění výše uvedených cílů, tak lze konstatovat, že kraj Vysočina je na velmi dobré cestě k jejich dosažení. |

* Směrnice EPaR 2002/96/ES o odpadních elektronických a elektrických zařízeních

2.3.4.12 Zdravotnické odpady

| Číslo cíle | 3.1.4.12.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Spalovat odpady ze zdravotnictví a veterinární péče (mimo 180110) |
| Indikátor | Podíl spálených odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče ze vznikajících odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče |
| Cílová hodnota | 100% hmotnosti do 31.12.2005 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | V roce 2005 bylo produkováno 826,7515 t odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče. Z těchto odpadů bylo 524,8494 t spáleno přímo na území kraje ve spalovnách společností SPORTEN s.s. a SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava. Zbytek produkovaných odpadů byl odvezen svozovými společnostmi mimo kraj. |

2.3.5  Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady

| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; POH původců |
| --- | --- |
| Stav plnění | Nehodnoceno |
| Komentář | V kraji Vysočina probíhá výrazná mediální kampaň zaměřená na separaci odpadů přímo u občanů. Na začátku roku 2005 bylo pro občany k dispozici 1 619 nádob na papír, 2 759 nádob na plasty a 2 761 nádob na sklo. Síť sběrných nádob byla dále zahušťována. Bylo provozováno 60 shromažďovacích míst odpadů a sběrných dvorů. V několika lokalitách probíhal zkušební sběr bioodpadů. V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou byly zprovozněny velkokapacitní kompostárny. Výstavba několika dalších je připravována (Pacov, Ronov nad Sázavou, Petrůvky). Na území kraje je provozováno několik skládek odpadů jejichž projektovaná kapacita výrazně přesahuje 2 000 000 m3. Zpracovávají se projekty na postupné přebudovávání největších provozovaných skládek na centra nakládání s odpady (Henčov, Petrůvky, Ronov nad Sázavou). Skládkové areály budou nejdříve dovybaveny odložnou plochou na stavební odpady a také velkokapacitní kompostárnou. Do budoucna se předpokládá také vybudování zařízení na jednoduchou úpravu SKO. V areálu skládky Petrůvky se také počítá s výstavbou bioplynové stanice. Největším problémem plánovaných realizací je velká finanční náročnost projektů. Předpokládá se, že jako hlavní zdroj finančních prostředků budou použity evropské fondy. Pracovníci krajského úřadu, především odboru regionálního rozvoje, ale také odboru životního prostředí, poskytují všem zájemcům informace a odbornou pomoc v této, ne právě jednoduché problematice. |

2.3.6 Podíl využívaných odpadů

| Číslo cíle | 3.1.6.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace |
| Indikátor | Podíl využitých odpadů ze vznikajících odpadů |
| Cílová hodnota | 55% do roku 2012 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Z celkové produkce 1 134 150 t odpadů v roce 2005 bylo přímo v kraji Vysočina využito 21,19 % produkovaných odpadů, přičemž v kraji bylo skládkováno pouze 16,23 % z produkovaných odpadů. Nakládání [%] 2002 2003 2004 2005 využití 44,62 25,19 20,31 21,19 skládkování 9,09 14,67 9,71 16,23 spalování (D10) 0,11 0,08 0,03 2,16 jiné 46,18 60,06 69,95 60,42 Z tabulky vyplývá, že v posledních letech je s více než 60 % produkovaných odpadů nakládáno jiným způsobem. Převážně jsou odvezeny k dalšímu zpracování mimo kraj. Vzhledem k tomu, že hlavním motorem odpadového hospodářství jsou peníze a na území kraje je dostatek kapacit ke skládkování ostatních odpadů, tak je možno předpokládat, že odpady předané mimo kraj nejsou dále skládkovány (bylo by to dražší o náklady na dopravu), ale materiálově případně energeticky využity. |

2.3.7 Podíl odpadů ukládaných na skládku

| Číslo cíle | 3.1.7.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Omezovat odstraňování odpadů skládkováním |
| Indikátor | Podíl odpadů ukládaných na skládky |
| Cílová hodnota | O 20% hmotnosti do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20, 21, 23) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20, 21, 23) |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn s výhradami |
| Komentář | V roce 2000 bylo na území kraje skládkováno extrémně málo odpadů. Nakládání 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 D1 (t) 170 468 126 179 403 919 159 432 225 412 162 907 184 072 Při zanedbání roku 2001 lze konstatovat, že množství skládkovaných odpadů v posledních letech spíše mírně narůstá místo aby klesalo. Vzhledem k velmi malému množství skládkovaných odpadů v roce 2000 bude splnění cíle velmi obtížné. Proto bude nutno podpořit veškeré aktivity vedoucí jak ke snižování produkce odpadů, tak k jejich lepšímu využívání. |

| Číslo cíle | 3.1.7.II |
| --- | --- |
| Název cíle | Snížit skládkování kalů ČOV |
| Indikátor | Podíl skládkovaných kalů ČOV |
| Cílová hodnota | max. 20% do roku 2010, 10% do roku 2013 |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., př. 21); evidence Programů použití kalů na zemědělskou půdu (Vyhl. 382/2001 Sb., §5) |
| Původ indikátoru | POH ČR |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., př. 21); |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Na území kraje bylo využito na zemědělské půdě více čistírenských kalů, než je evidovaná produkce – 108,37 %. Z toho plyne, že žádné evidované čistírenské kaly nebyly skládkovány. |

| Číslo cíle | 3.1.7.III |
| --- | --- |
| Název cíle | Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů |
| Indikátor | Podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů |
| Cílová hodnota | Není kvantifikace |
| Zdroje dat | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20, 21, 23) |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20, 21, 23) |
| Stav plnění cíle | Cíl není plněn |
| Komentář | Podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů z celkového množství skládkovaných odpadů v posledních letech postupně narůstá. Skládkování (t) 2002 2003 2004 2005 Celkové 159 432 225 412 162 907 184 072 Kompostovatelné a spalitelné 94 016 142 432 112 863 143 049 podíl (%) 58,97 63,19 69,82 77,71 Narůst podílu skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů má dvě hlavní příčiny. První je změna struktury skládkovaných odpadů. Stále více se daří využívat odpady z tepelných procesů a také stavební odpady. Druhou příčinou je dovoz odpadu do kraje za účelem skládkování. To se především týká SKO (200301) a objemných odpadů (200307), které tvoří více než 80 % skládkovaných odpadů. Na území kraje je výhledově plánováno vybudování několika jednoduchých zařízení na úpravu SKO, ve kterých bude spalitelná část SKO odseparována. Vybudování těchto zařízení a nalezení odbytu pro odseparovanou spalitelnou část povede ke snížení skládkování sledovaných odpadů. Dalším možným krokem ke snížení skládkování těchto odpadů je postupné zavádění odděleného sběru bioodpadů a to, jak pomocí propagace domácích kompostérů, tak postupným zaváděním odděleného sběru bioodpadů přímo od občanů. |

2.3.8  Staré zátěže území a odpadové hospodářství kraje v mimořádných situacích

| Číslo cíle | 3.1.8.I |
| --- | --- |
| Název cíle | Identifikovat, evidovat a prozkoumat všechny druhy starých zátěží na základě aktivní prospekce, včetně kategorizace objektivními metodami |
| Indikátor | Podíl evidovaných starých zátěží |
| Cílová hodnota | 100% do roku 2005 |
| Zdroje dat | Existující databáze SZÚ a aktualizační průzkum |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Evidence krajského úřadu |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn s výhradami |
| Komentář | Základní evidence starých zátěží (starých skládek) byla převzata z bývalých okresních úřadů. V posledních letech nebyla evidence aktualizována a současný stav starých zátěží (starých skládek) není centrálně evidován. Na podrobný průzkum již evidovaných starých zátěží (starých skládek) chybí prostředky. Taktéž na úrovni kraje není stanoven podrobný postup jak dohlížet nad evidováním a následným odstraňováním starých zátěží (starých skládek). Do budoucna bude nutno vyčlenit finanční prostředky na aktualizaci databáze a na opětovné určení nejproblematičtějších lokalit a stanovení dílčích opatření vedoucích k jejich sanaci. |

| Číslo cíle | 3.1.8.II |
| --- | --- |
| Název cíle | Sanace starých zátěží |
| Indikátor | Podíl sanovaných starých zátěží ze všech starých zátěží |
| Cílová hodnota | 100% do roku 2015 |
| Zdroje dat | Existující databáze SZÚ a aktualizační průzkum |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Databáze MŽP, SFŽP, evidence krajského úřadu, údaje s ORP a údaje z obcí. |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn s výhradami |
| Komentář | Sanace starých zátěží (starých skládek) je finančně velmi náročný proces. Pokud se stará zátěž (stará skládka) nachází v majetku malé obce, je téměř nereálné její odstranění pouze z prostředků obce. SFŽP ČR, který poskytuje dotace na i na odstranění starých zátěží v roce 2005 neměl dostatek prostředků na uspokojení všech případných zájemců. Na území kraje se v současné době sanuje stará skládka na území obce Nový Rychnov, na jejíž sanaci byly získány prostředky z evropských fondů a nositelem projektu sanace je obec Dolní Cerekev. |

| Číslo cíle | 3.1.8.III |
| --- | --- |
| Název cíle | Ochrana životního prostředí a zamezení environmentálních škod v době mimořádných situací a zamezení nezákonného zbavování se odpadu |
| Indikátor | Podíl zákonně zbavovaných odpadů |
| Cílová hodnota | Veškeré vznikající odpady |
| Zdroje dat | Evidence krizových štábů |
| Původ indikátoru | POH KV |
| Zdroje použité k hodnocení | Databáze krajského úřadu, evidence krizových štábů. |
| Stav plnění cíle | Cíl je plněn bez výhrad |
| Komentář | Je zpracován krizový plán kraje, který určuje jak postupovat v případě mimořádných situací. Jednotliví původci mají zpracovány případně zpracovávají vlastní havarijní plány. |

3.	Výsledky vyhodnocení

  - Souhrnné hodnocení

K vyhodnocení plnění cílů POH byla použita dostupná data a informace o produkci a způsobech nakládání s odpady na území kraje Vysočina. Vzhledem k  chybovosti v evidenci byla provedena korekce získaných údajů a zřejmé chyby po konzultaci s pracovníky ORP opraveny. Část údajů nutných pro plnohodnotné vyhodnocení některých indikátorů na úrovni kraje nebyla k dispozici. Jedná se především o data o zpětném odběru vybraných výrobků. Takovéto indikátory nebyly pak vyhodnocovány.

U každého indikátoru je vyhodnocení uvedeno formou slovního komentáře, pokud bylo možné vyhodnotit indikátor i číselnou hodnotou je uvedena i tato číselná hodnota, pokud nebylo možné indikátor vyhodnotit je uvedeno, z jakého důvodu nebylo vyhodnocení  provedeno.

Z vyhodnocení POH je zřetelný trend vedoucí k využívání některých odpadů. Na druhé straně je alarmující stále narůstající dovoz komunálních odpadů za účelem jejich skládkování. Dále je zřejmá potřeba dovybavení území kraje technologickými zařízeními pro nakládání s odpady, aby bylo reálné v požadovaném časovém horizontu plnit cíle stanovené v POH kraje Vysočina, POH ČR a v platné legislativě.

Kraj Vysočina, jak z vlastních prostředků, tak ve spolupráci se společností EKO-KOM  podporuje rozvoj infrastruktury a technického vybavení území systémem grantů například na předrealizační přípravu staveb na zpracování bioodpadů, na rozšíření sítě sběrných nádob, na separované komodity a na rozšíření sběrných dvorů. Velká pozornost je také věnována výchově a vzdělávání občanů. Na území kraje pobíhá ve spolupráci se společností EKO-KOM mediální kampaň zaměřená na podporu separace odpadů. EVVO podporuje kraj formou vyhlašovaných grantových programů. Pracovníci krajského úřadu poskytují odbornou pomoc při zpracovávání žádostí o finanční podporu z evropských fondů pro projekty zaměřené na rozvoj území kraje Vysočina.

Závěrem je nutno připomenout, že zodpovědnost za odpady a nakládání s nimi má původce a kraj nemá právo zasahovat do samostatné působnosti a práv původců. V případě iniciativy ze strany původců (obcí) a zájmu o realizaci integrovaných projektů nakládání s komunálními odpady, které budou zahrnovat území převážné většiny kraje, by kraj mohl zvážit jejich výraznější podporu. Ze strany původců, z hlediska nakládání s komunálními odpady a plnění cílů POH, je v tomto směru taktéž možná spolupráce se sousedními kraji (zejména Jihočeským, Pardubickým, Jihomoravským) a zařízeními, které jsou na jejich území provozována. Kraj Vysočina v tomto směru nemá žádnou smlouvu uzavřenu.

3.2 	Plnění cílů POH kraje Vysočina

Krajský plán odpadového hospodářství kraje Vysočina v závazné části stanovuje 35 strategických cílů a dále určuje zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Z 35 cílů jich je 17 plněno bez výhrad, 6 s výhradami a plnění jednoho cíle se nedaří vůbec. Jedenáct cílů nebylo hodnoceno, jelikož na úrovni kraje není dostatek informací pro jejich přesné vyhodnocení. Jedná se především o údaje o zpětném odběru vybraných výrobků.

Vůbec se nedaří plnit cíl číslo 3.1.7.III Snížit skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů. Podíl skládkovaných kompostovatelných a spalitelných odpadů naopak stoupá. Tento narůst má dvě hlavní příčiny. První je změna struktury skládkovaných odpadů. Stále více se daří využívat odpady z tepelných procesů a také stavební odpady. Druhou příčinou je dovoz odpadu do kraje za účelem skládkování. To se především týká SKO (200301) a objemných odpadů (200307), které tvoří více než 80 % skládkovaných odpadů. Na území kraje je výhledově plánováno vybudování několika jednoduchých zařízení na úpravu SKO, ve kterých bude spalitelná část SKO odseparována. Vybudování těchto zařízení a nalezení odbytu pro odseparovanou spalitelnou část povede ke snížení skládkování sledovaných odpadů. Dalším možným krokem ke snížení skládkování těchto odpadů je postupné zavádění odděleného sběru bioodpadů a to, jak pomocí propagace domácích kompostérů, tak postupným zaváděním odděleného sběru bioodpadů přímo od občanů.

Další cíle jejichž plnění probíhá s výhradami se týkají materiálového využívání komunálních odpadů a řešení problematiky starých zátěží. I přes stále se zvyšující separaci komunálních odpadů se cílová hodnota 50 % materiálového využití jeví jako velmi ambiciózní a tudíž těžko splnitelná. Pro její splnění bude v následujících letech zvýšená pozornost věnována bioodpadům z domácností a možnostem jejich využití. Další slabé místo je ve skládkování všech odděleně sesbíraných objemných odpadů. Do budoucna bude vhodné v rámci informačních kampaní občany informovat o tom, co do objemných odpadů nepatří.  Dále bude vhodné začít uvažovat o dotříďování již sesbíraných objemných odpadů, například v rámci veřejně prospěšných prací. Posledním hlavním problémem, jehož plnění je problematické, je řešení starých zátěží (starých skládek). Na krajském úřadě je databáze starých zátěží převzata ze zrušených okresních úřadů. Tuto databázi je nutno aktualizovat a podrobně vyhodnotit stav jednotlivých problémových lokalit. Na jejím základě pak opětovně stanovit priority pro řešení a nalézt možné finanční zdroje využitelné pro odstranění starých zátěží. Následně bude vhodné pravidelně informovat „majitele“ těchto časovaných bomb o možnostech získávání finančních prostředků na odstranění starých zátěží a poskytnout jim odbornou pomoc při jejich získávání.

4.   	Přílohy

  - Seznam zkratek

| Zkratka | Text |
| --- | --- |
| BAT | Nejlepší dostupné technologie z hlediska životního prostředí |
| BRKO | Biologicky rozložitelné komunální odpady |
| BRO | Biologicky rozložitelný odpad |
| CP | Clean production (čistá produkce) |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| ČR | Česká republika |
| ČSÚ | Český statistický ústav |
| EMS/EMAS | Systémy environmentálního řízení |
| EU/ES | Evropská unie/společenství |
| EVVO | Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta |
| GIS | Geografický informační systém |
| HDP | Hrubý domácí produkt |
| IPPC | Integrovaná prevence a kontrola znečištění |
| ISO | Mezinárodní organizace pro standardizaci |
| ISOH | Informační systém o odpadech (Český ekologický ústav) |
| ISPA | Podpůrný program EU pro přistupující země |
| KISO | Krajský informační systém o odpadech |
| KO | Komunální odpad |
| KÚ | Krajský úřad |
| LCA | Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment) |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| N | Kategorie odpadů - nebezpečné |
| NO | Nebezpečné odpady |
| O | Kategorie odpadů - ostatní |
| ObÚ | Obecní úřad |
| OEEZ | Odpadní elektronická a elektrická zařízení |
| OH | Odpadové hospodářství |
| OO | Ostatní odpady |
| PCB | Polychlorované bifenyly |
| PET | Polyetylén - tereftalát |
| POH | Plán odpadového hospodářství |
| POH ČR | Plán odpadového hospodářství České Republiky |
| POH KV | Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina |
| SFŽP ČR | Státní fond životního prostředí České republiky |
| SKO | Směsný komunální odpad |
| ŽP | Životní prostředí |

4.2      Tabulka kódů nakládání s odpady.

| Způsob nakládání s odpady | Kód |
| --- | --- |
| Využívání odpadů |  |
| Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie | R1 |
| Získání /regenerace rozpouštědel | R2 |
| Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) | R3 |
| Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin | R4 |
| Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů | R5 |
| Regenerace kyselin nebo zásad | R6 |
| Obnova látek používaných ke snižování znečištění | R7 |
| Získání složek katalyzátorů | R8 |
| Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů | R9 |
| Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii | R10 |
| Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 | R11 |
| Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 | R12 |
| Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) | R 13 |
| Odstraňování odpadů |  |
| Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) | D1 |
| Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) | D2 |
| Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) | D3 |
| Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) | D4 |
| Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) | D5 |
| Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů | D6 |
| Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno | D7 |
| Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 | D8 |
| Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) | D9 |
| Spalování na pevnině | D10 |
| Spalování na moři | D11 |
| Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) | D12 |
| Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 | D13 |
| Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 | D14 |
| Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství) | D15 |
| Ostatní |  |
| Využití odpadů na terénní úpravy apod. | N1 |
| Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě | N2 |
| Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně | N3 |
| Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku | N5 |
| Dovoz odpadu | N6 |
| Vývoz odpadu | N7 |
| Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití | N8 |
| Zpracování autovraku | N9 |
| Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) | N10 |
| Využití odpadu na rekultivace skládek | N11 |
| Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky | N12 |
| Kompostování | N13 |
| Biologická dekontaminace | N14 |
| Protektorování pneumatik | N15 |

4.3	Přehled a vyhodnocení grantových programů přispívajících k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina

# GP Systém sběru a třídění odpadů 2004

Program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu.

Žádost zaslalo 127 žadatelů. Celkem bylo podpořeno 106 žádostí, z toho 25 kráceno. Rozdělená suma představovala 5.350.542,- Kč.

Grantový program byl zaměřen na rozšíření, zkvalitnění a propojení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu. Žádosti se týkaly nákupu sběrných nádob na oddělený sběr a rozšíření vybavení sběrných dvorů.

Celkem kontejnerů 991 velkoobjemové ( 1 100 litrů a více) – papír 253 ks, plast 395 ks, bílé sklo 70 ks, barevné sklo 240, ostatní nádoby na tříděný sběr 33 ks (kovy, textil)

Celkem kontejnerů 179 maloobjemových (240 l – koše)

8 žadatelů požádalo o zřízení nebo vybavení sběrného dvora

# GP Systém sběru a třídění odpadů 2005

GP Systém sběru a třídění odpadů 2005/II

Počet žádostí 103, podpořeno 82 žadatelů.

Vyčerpáno 4 375 771,- Kč

Celkem kontejnerů 836 velkoobjemové ( 1 100 litrů a více) – papír 244 ks, plast 280 ks, bílé sklo 137 ks, barevné sklo 176 ks, nápojové kartony  5 ks

8 žadatelů požádalo o zřízení nebo vybavení sběrného dvora

# GP Bioodpady 2005

Cílem grantového programu je spolufinancování projektové dokumentace k záměrům pro již vytypované lokality, pořízení kontejnerů na odpad ze zeleně a posílení povědomí občanů o problematice bioodpadu.

Došlých žádostí 22, podpořeno 22.

Přidělené prostředky ve výši 1,2 mil. Kč

# GP Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2004

Celkem 23 žadatelů, podpořeno 18.  Z toho 3 žadatelé získali podporu na EVVO v oblasti odpadového hospodářství.

Alokace celkem: 1,9 mil. Kč

# GP Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2005

Celkem 38 žadatelů, podpořeno 32.  Z toho 4 žadatelé získali podporu na EVVO v oblasti odpadového hospodářství.

Alokace celkem: 1,5 mil. Kč

GP Certifikace – osvědčení (2004)

Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání certifikace ISO 9000, ISO 14001, ISO 17799, OHSAS 18001, HACCP nebo validace EMAS.

Norma ISO 14001 se týká systému řízení z hlediska kontroly ohrožení životního prostředí. Získání certifikace ISO 14001 je garance partnerům a státní správě, že je výroba pod kontrolou z hlediska ohrožení životního prostředí a výrobky dané firmy nejsou zhotoveny na úkor okolní přírody.

Norma EMAS se týká systému řízení podniku a auditů z hlediska ochrany životního prostředí je systémem uplatňovaným v rámci Evropské hospodářské zóny a její získání je garancí, že podnik při systému řízení bere ohled na procesy týkající se dodržování Nařízení Rady (ES) č. 1836/1993 v oblasti ochrany životního prostředí.

Celkem 10 žadatelů, podpořeno 9.  Z toho 4 žadatelé získali podporu cca 270 tis. Kč na certifikaci ISO 14001 nebo EMAS.

Alokace celkem: 2,2 mil Kč.

GP Certifikace – osvědčení 2005

Alokace celkem: 2.004.669,- Kč

Celkem 33 žadatelů, podpořeno 28.  Z toho 12 žadatelů získalo podporu cca 720 tis. Kč na certifikaci ISO 14001 nebo EMAS.

Podrobné vyhodnocení GP na www.fondvysociny.cz

### 4.4  Náplň pilotního projektu kraje Vysočina a EKO-KOMU a.s.

### Cíle a činnosti v roce 2005

Projekt rozpracovává cíle stanovené v závazné části návrhu Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH) v oblasti nakládání s komunálními odpady, konkrétně cílů 3. 1. 2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech je zaměřený na zvýšení odpovědnosti výrobců, dovozců, plničů a všech, kdo uvádějí obaly na trh a do oběhu, k zajištění recyklace a využití použitých obalů.

V průběhu projektu byly a budou na území kraje Vysočina ověřeny různé možnosti a postupy vedoucí ke zvýšení míry odděleného sběru, využití a recyklace komunálních odpadů včetně obalů.

Předpokladem úspěšné realizace projektu je úzká spolupráce s městy a obcemi na území kraje. Do projektu budou integrovány svozové firmy, provozovatelé dotřiďovacích linek a zpracovatelé odpadů v celé oblasti.

Projekt byl zpracován na základě jednání mezi zástupci kraje a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a. s.

### Hlavní cíl projektu v roce 2005

Vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, Programu rozvoje kraje a cíle stanovené pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM dle zákona o obalech.

#### Dílčí cíle v roce 2005

- Doplnění sběrné sítě v kraji na nejméně tříkomoditní sběr (papír a lepenka, plasty, sklo) ve všech obcích kraje. Zajištění četnosti a dostupnosti sběrných míst. Podle možností zpracování rozšířit sběr na další komodity (např. nápojové kartony, bílé a barevné sklo).

- Podpora zařízení na úpravu (dotřídění) vybraných složek komunálních odpadů.

- Zavedení informační a komunikační kampaně s cílem zlepšení množství a kvality sběru a třídění komunálních odpadů, využitelných a obalových složek komunálního odpadu.

- Předání a výměna informací mezi obcemi v návaznosti na komunikační kampaň.

#### Předpokládaný rozsah prací v roce 2005

Cílem projektu v roce 2005 je zajistit funkčnost a posílit kontrolu systému odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů a obalových odpadů a dalšího nakládání s nimi. Na území kraje Vysočina bude ve smyslu provedené „Podrobné analýzy stavu nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina“ posílen systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu rozšířením kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr, rozšířením sběrných dvorů a podporou zařízení na úpravu (dotřídění) odpadů.

Dále bude zahájena komunikační kampaň zaměřená na informování a ovlivňování široké veřejnosti a obcí, s cílem zlepšit kvalitu a množství vytříděných využitelných a obalových složek komunálního odpadu. Regionální komunikační kampaň bude navazovat na celostátní komunikační kampaň EKOKOMU.

Také budou vyškolení zastupitelé a pracovníci obcí, kteří budou zpracovávat POH původce, v kraji Vysočina tak, aby byli po faktické a i praktické stránce připravení prosazovat a kontrolovat intenzifikaci systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, včetně informační kampaně.

Cílem projektu pro rok 2005 je zabezpečit bezproblémové fungování celého systému odděleného sběru tak, aby zvládl zvýšený zájem občanů v roce 2006 a dalších letech a nedošlo k jeho přetížení nebo nesprávnému či nelegálnímu provozování (přeplňování nádob, ukládání odděleně sebraných složek na skládky apod.).

Technická podpora systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina.

- základní předpoklad splnění požadavků a cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina - odpovídající technická vybavenost území kraje (nádoby, sběrné dvory, třídicí linky) pro nakládání s odpady

- rozšíření kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr komunálních odpadů a obalů včetně úpravy stanovišť kontejnerů, rozšířením sběrných dvorů a podporou zařízení na úpravu (dotřídění) odpadů ve smyslu směrné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina – bod 3.2.1.1.1 Separovaný sběr a výkup druhotných surovin, ve smyslu „Podrobné analýzy stavu nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina“.

- realizace rozšíření kapacity bude provedena prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny nebo jiným dotačním schématem

Kraj Vysočina má již zkušenost s formou podpory třídění odpadů prostřednictvím grantového programu:

V roce 2003 byl poprvé vyhlášen grantový program: Systém sběru a třídění odpadů. V roce 2004 byl znovu vyhlášen grantový program: Systém sběru a třídění odpadů 2004, do kterého bylo podáno 127 žádostí o přidělení finančních prostředků. Požadováno bylo něco přes 10,4 milionů Kč. Uspokojeno bylo 106 žádostí a rozděleno bylo 5,45 milionu Kč (3,05 mil. Kč - EKOKOM a. s.). Podpořeny byly především obce (nákup kontejnerů).

- požadované podmínky budou přesně specifikovány formou výzvy

- grantový program bude zacílen na obce a města, školy, podnikatelské subjekty a neziskový sektor

- podmínkou udělení dotace bude provázanost s informační kampaní mezi dotčenými obyvateli o správném třídění odpadů

- preferováno bude umístění sběrových nádob do obcí, kde není oddělený sběr využitelných složek prováděn nebo, kde nejsou odděleně sbírány všechny složky (zejména podle podrobné analýzy nakládání s KO v kraji Vysočina)

- v rámci řešení projektu budou zohledněny potřeby obcí s ohledem na standardně používanou techniku

- dovybavení stávajících sběrných dvorů zařízeními (nádoby, lisy, váhy, třídička apod.)

- zřízení sběrných dvorů v obcích, kde sběrné dvory chybí a je vzhledem k velikosti obce a hustotě osídlení účelné je zřizovat

- podpora třídících linek v oblastech, kde chybí a jejich zřízení umožní využití vytříděných složek komunálního odpadu, případně modernizace již fungujících zařízení

Příprava a realizace komunikační kampaně

- specifikace cílů komunikační kampaně včetně podmínek pro výběrové řízení bude stanovena řídícím týmem k projektu – do 28.2.2005

- konečná podoba kampaně bude rovněž dohodnuta a projednána řídícím týmem k projektu na základě výběrového řízení. Bude vycházet z celostátní komunikační kampaně EKOKOMu a z doporučení plynoucí z průzkumu veřejného mínění „Postoje obyvatel kraje Vysočina“ – do 31.3.2005

- kampaň bude realizovat odborná firma nebo agentura vybraná na základě výběrového řízení

- zahájení kampaně se předpokládá 4-5/2005

Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností

- školení pro zastupitele a pracovníky obecních úřadů obcí, které budou zpracovávat POH původce

- cílem školení bude předání praktických zkušeností s řízením odpadového hospodářství v obci zejména s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu

- informace o zpracovaných plánech odpadového hospodářství původce – jednotlivých obcí, včetně informace o způsobech zavedení systémů třídění využitelných a obalových složek KO

- informace o krajské komunikační kampani

- celkem bude provedeno 1 dvoudenní školení pro 40 – 50 účastníků, každý účastník obdrží písemné materiály v tištěné a elektronické podobě a malé občerstvení

- školení provede odborná poradenská firma do 30.9.2005

Návrh realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích

- Bude vycházet z výsledků Podrobné analýzy stavu nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina provedené v roce 2004

- Bude provedeno terénní šetření za účelem dozjištění stavu a možností nakládání s komoditami sklo, papír, plast, kovy, nápojové kartony a bioodpad

- Bude navrženo technické a organizační řešení celého systému včetně ekonomické rozvahy do roku 2010

- Studie bude zpracována odbornou firmou do 30.9.2005