BRK-02-2007-06P, př. 3

počet stran: 2

Materiálně-technické zabezpečení nouzového zásobován vodou

Pro zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a krizové řízení výdeje pitné vody lze dle charakteru a rozsahu KS a jeho dopadu použít kombinace způsobů pro náhradní zásobování a lze toto i realizovat dalšími způsoby:

- nouzovým zajištěním dodávky vody funkčním distribučním systémem pro vybranou lokalitu (např. lokality, sloužíc jako shromaždiště evakuovaných obyvatel);

- nouzovým zajištěním dodávky vody funkčním distribučním systémem pro vybrané objekty (nemocnice) po odstavení ostatních odběrů z dané části distribučního systému;

- krizovým výdejem vody, akumulované v odstavených vodojemech, na zřízených výdejních místech;

- krizovým výdejem vody z jiných zdrojů (obecní  studny);

- krizovým výdejem vody z cisternových přívěsů a autocisteren za předpokladu dostupnosti vody pro jejich plnění z funkčního distribučního systému vodou, 
akumulovanou v odstavených vodojemech

- využití souprav na dezinfekci vody

- mobilní úpravny vody a jiná technologická zařízení, potřebná k dosažení požadované jakosti vody v případě vyřazení úpraven vod či vodních zdrojů nebo při využití nouzových zdrojů,

- distribucí balené vody, zajištěnou příslušnými složkami určenými KŠ kraje

K zajištění krizového výdeje vody je bezpodmínečně nutná spolupráce složek IZS.

Materiální zabezpečení

Materiálním  základem  pro  zajištění  zásobování  vodou  v krizových  situacích jsou:

  - vlastní  disponibilní  prostředky  provozovatele  vodovodů,  používané  i  v případech  poruch

  - pohotovostních  zásoby SSHR – jako další  nezbytné  prostředky nad rámec běžných možností provozovatelů

Jedná se zejména o prostředky:

- pro rozvoz pitné vody (cisterny automobilní, přívěsné, kontejnerové)

- pro úpravu vody a dekontaminaci vody včetně provozních hmot

- čerpací agregáty

- náhradní (mobilní) zdroje elektrické energie

- mobilní trubní rozvody (tzv. suchovody)

- pro čerpání a dopravu kontaminované vody

- pro vyhledávání náhradních vodních zdrojů

- pro  provádění  odborných  prací  při  obnově  vodních  zdrojů  a  zřizování  jímacích objektů

- pro zjišťování kontaminace vody a půdy

Možnosti OMS při zajištění materiálního zabezpečení prostředků NZV:

Zák. č. 240/2000 Sb. § 14 odst. 3 b) ukládá hejtmanovi

b) organizuje  a koordinuje  evakuaci, nouzové  ubytování, nouzové zásobování  pitnou  vodou,  potravinami  a  dalšími  nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva

- zajištění nezbytných dodávek u DND

  - běžné komerční objednání dodávek výrobků a služeb

  - za krizového stavu uložit provozovatelům povinnost zabezpečit nouzové zásobování pitnou vodou, event. uložit povinnost poskytnout věcné prostředky podle § 29 odst. 5, § 31 odst. 8  a § 32 krizového zákona

    - prostředky NZV – cisterny

    - balená pitná voda

- využití pohotovostních zásob SSHR na území kraje (ochraňovatelská organizace STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s.  ( SOŽ ) Sázava

  - kontejner cisterny,  autocisterny, přívěs cisterny, suchovody

- vyžádání dalších pohotovostních zásob u SSHR resp. SITCEN ÚKŠ (prostřednictvím IS EPOZ nebo zasláním formuláře za kraj) dle Metodiky pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace

  - cisterny

  - mobilní úpravna vody VIWA 5 – sklad Čachovice)

- vyžádání SaP AČR

  - 153. záchranný prapor Jindřichův Hradec

    - úpravna vody UV-200 (2000l/hod)

    - cisterny

  - další - 22. základna taktického letectva - Náměšť nad Oslavou)

    - přívěs cisterna

.