BRK-02-2007-05P př. 1

počet stran: 6

- Analýza využitelnosti  rádiových sítí používaných složkami IZS v kraji Vysočina

Požadavky na zřízení otevřených kanálů MOCH

HZS kraje Vysočina

U HZS kraje Vysočina (dále jen „HZS“) je síť PEGAS nosným komunikačním prostředkem s profesionálními jednotkami PO HZS, v této souvislosti HZS požaduje nad rámec již provozovaných MOCH zřízení jednoho trvale otevřeného celokrajského MOCH pro tyto komunikace. Žádosti nebylo garantem sítě vyhověno z obdobných důvodů jako u ZZS kraje Vysočina. Požadavek stále trvá.

ZZS kraje Vysočina

V souvislosti s provozem jednoho krajského dispečinku ZZS kraje Vysočina (dále jen „ZZS“) a komunikací po digitální rádiové síti byl požadavek na zřízení dalšího celokrajského kanálu MOCH zaslán v měsíci listopadu 2006 garantovi sítě PEGAS (Sekce Spojení a Komunikací Ministerstva vnitra ČR), žádosti nebylo dopisem ze dne 30.1.2007 vyhověno z důvodu deficitu technických prostředků. Požadavek stále trvá.

PČR

Police ČR pro území kraje Vysočina požaduje zřízení dalšího celokrajského otevřeného kanálu MOCH pro účely lustrací.

Ostatní složky IZS (městská policie, SÚS, SSÚD, AČR)

Pro zajištění komunikací ostatních složek IZS musí být uplatněn požadavek na zřízení jednoho celokrajského otevřeného kanálu MOCH, který by sloužil pro zajištění komunikací těchto subjektů bez vlivu na komunikace základních složek IZS.

Dílčí závěr: Pro zajištění plnohodnotného fungování národní sítě PEGAS je nutné u garanta sítě požadovat zřízení 4 trvale otevřených celokrajských MOCH pro (HZS, ZZS, PČR a ostatních složek IZS).  Současné provozní řešení podporuje v síti flotilu 6 SDH obcí a flotilu 4 Městské policie (flotilu 4 je vhodné využit pro komunikace všech ostatních složek IZS v kraji), tímto je organizačně zajištěn provoz pro jednotky PO zařazené do plošného pokrytí a ostatní složky IZS.

Opravy a servis radiostanic PEGAS

HZS kraje Vysočina

Pro HZS jsou zajištěny opravy radiostanic v rozsahu smlouvy uzavřené mezi MV a firmou Pramacom. Problémy v oblasti servisu a oprav radiostanic plynou z délky trvání doby oprav. Z těchto důvodů požaduje u garanta sítě HZS zajištění oprav formou výměny radiostanic.

ZZS kraje Vysočina

Pro ZZS není zajištěn servis a opravy radiostanic žádným smluvním vztahem. Nezajištění oprav radiostanic formou výměny způsobuje neakceschopnost spojení u ZZS. Následným problém v případě poruchy radiostanice je nesnadná výměna radiostanice, díky programování radiostanic u PČR nelze náhradu zajistit v mimopracovní dobu.

PČR

Pro PČR jsou zajištěny opravy radiostanic v rozsahu smlouvy uzavřené mezi MV a firmou Pramacom. Pro PČR je způsob plnění smlouvy v oblasti oprav dostačující.

Dílčí závěr: Pro zajištění plnohodnotného fungování národní sítě PEGAS je nutné zajistit pro ZZS smluvní vztah na opravy radiostanic. Dále pak pro servis radiostanic pořídit 3 ks jednonásobných programovacích zařízení radiostanic a stanovit postup zavádění radiostanic do systému s využitím 24 hodin denně. Zajištěním této služby nebude akceschopnost spojení složek IZS vázána na termíny kryptoperiod (výměna klíčů radiostanic). V případě, že budou radiostanicemi PEGAS vybaveny i ostatní složky IZS (druhý stupeň zavádění rutinního provozu) je nutné pro tyto radiostanice zajistit servis a opravy jako je tomu pro ZZS.

Funkcionality radiostanic a sítě

Složky IZS

Z dosavadního provozu byl detekován největší problém se skenováním otevřených kanálů a DIR kanálů na jedné radiostanici. Pro plnohodnotné využití rádiové sítě v místě zásahu je nutné u garanta sítě požadovat tuto funkcionalitu. Požadavek na zavedení skenování  byl prostřednictvím GŘ HZS ČR předán garantovi sítě, funkcionalita nebyla doposud zavedena. V případě nezavedení skenování je nutné pro komunikace využívat více radiostanic což degraduje celé spojení u složek IZS a není jej možné využívat při součinnostním spojení.

Regionální dohled

V provozu sítě se vyskytují plánované i neplánované výluky. Z důvodů zajištění informovanosti a možnosti přijmout  opatření jako reakce na výpadky je nutné pro region Vysočina zřídit 24 hodinový regionální dohled v podobě

- integrace zařízení TWP - taktické řízení (Tactical Working Position),

- integrace zařízení TPS - programování term. (Terminal Programming Station),

- integrace zařízení TMP - technický dohled (Technical Management Position),

Pro řešení vzniklé rozsáhlé mimořádné události je nutné mít možnosti využití otevírání  kanálů dynamicky, tato možnost je v současné době možná jen z dohledu v Praze. Pro operativní reagování na situaci je nutné mít tuto možnost z regionálního dohledu na požadavek velitele zásahu, vedoucího lékaře nebo velitele opatření.

Integrace linkových a rádiových radiostanic

HZS kraje Vysočina

HZS má integrováno 11 ks linkových terminálů dle provozního řešení sítě. Stávající integrace je pro provoz komunikací dostačující. Firma EADS oznámila ukončený výroby terminálů LCT2G, které zajišťují integraci. Po ukončení výroby bez náhrady je akceschopnost spojení závislá na míře poruchovosti již integrovaných terminálů.

ZZS kraje Vysočina

V současné době ZZS nedisponuje integrovanými linkovanými terminály. V případě ukončení výroby ani integrace nebude možná. Zástupce ZZS požaduje integrovat 2 ks LCT terminálů.

PČR

Integrováno 11 ks linkových terminálů. Po ukončení výroby nastane obdobný problém jako u HZS.

Dílčí závěr: V početním stavu radiostanic je nutné počítat se zálohou terminálů LCT2G do doby, kdy bude na trhu náhrada za toto zařízení.

- Stanovení potřebného počtu a typu terminálů pro plné vybavení všech složek IZS a jednotek PO zařazených do plošného pokrytí terminály národní sítě PEGAS.

Vybavení složek IZS

Dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. Dle přílohy č.4 – věcné prostředky požární ochrany musí být JPO vybaveny také radiostanicemi. Dle sběru dat o jednotkách PO je v kraji Vysočina 17 JPO II, 106 JPO III a 755 JPO V. Díky využití vozidlových adapterů pro kapesní radiostanice digitální sítě, je možné využít kapesní radiostanici i jako vozidlovou. V konečném součtu je pro naplnění legislativy třeba pořídit 878 radiostanic pro SDH obcí.

Pro zajištění komunikací základních i ostatních složek IZS je nutné pořízení níže uvedeného počtu radiostanic jako dovybavení pro plnohodnotný provoz:

| Radiostanice | HZS | SDH | ZZS | PČR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapesní | 91 | 878 | 10 | 21 |
| Vozidlové | 43 | 0 | 9 | 50 |
| Základnové | 4 | 0 | 6 | 0 |

| Radiostanice | MěP | SÚS | SSÚD | AČR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapesní | 32 | 0 | 0 | 40 |
| Vozidlové | 0 | 0 | 15 | 17 |
| Základnové | 8 | 6 | 3 | 1 |

| Radiostanice | Celkem za všechny složky IZS |
| --- | --- |
| Kapesní | 1072 |
| Vozidlové | 134 |
| Základnové | 28 |

Podrobný rozpis typů potřebných radiostanic je uveden v příloze. V příloze je uveden
i potřebný počet zálohy radiostanic.

AVL server

Síť PEGAS umožňuje prostřednictvím GPS-vozidlových radiostanic-digitální sítě-AVL serveru distribuovat polohy vozidel na operační a informační střediska složek IZS. Výhodou tohoto systému přenosu polohy je následná nulová finanční náročnost na provoz. Finanční prostředky si vyžádá pouze nákup serveru AVL jehož kapacita sledovaných vozidel je 3000. Systém byl s pozitivním výsledkem vyzkoušen v Moravskoslezském kraji. Pro kraj Vysočina by bylo vhodné využít jeden AVL Server pro všechna vozidla s radiostanicí PEGAS typu 2G a následnou výměnou dat mezi složkami.

Pokrytí

Všechny složky IZS svým provozem potvrdily, že v kraji Vysočina jsou tzv. hluchá místa, která je nutné pro plnohodnotný provoz vykrýt signálem, žádosti na dokrytí byly již v minulosti zástupci HZS i ZZS směrovány na garanta sítě. Odezvou na požadavky jsou odpovědi, kdy důvodem nedokrývání jsou technické a kapacitní možnosti buněk PEGASu.

Pokrytí signálem PEGAS z vozidlové radiostanice

Pokrytí signálem PEGAS z vozidlové radiostanice v kompozitním zobrazení

Pokrytí signálem PEGAS z kapesní radiostanice

Bílá místa jsou nedostatečně pokryta signálem.

Pro operativní dokrytí hluchých míst je vhodné nasazení zařízení IDR nezávislého opakovače, které je možné operativně přesunout do blízkosti mimořádné události. Proto navrhujeme pořízení 1 opakovače s mobilním prostředkem IZS pro potřeby složek IZS v kraji Vysočina.

Školení

Školení uživatelů digitální rádiové sítě PEGAS je zajištěno prostřednictvím školitelů z řad příslušníků HZS pro ZZS. Pro uživatele z řad PČR je školení zajištěno u odborných útvarů. V případě budoucího nasazení sítě PEGAS i u ostatních složek IZS je možné zajištění školení uživatelů u operátora sítě nebo prostřednictvím odborné přípravy pořádané HZS.

- Zpracování návrhu řádu digitální rádiové sítě složek IZS kraje Vysočina

Pro vytvoření návrhu řádu pro rutinní provoz spojení pro složky IZS v digitální rádiové síti byla GŘ HZS ČR ustanovena pracovní skupina, která má za úkol v prvním kole soustředit a vypořádat připomínky v mezirezortním řízení (MV a MZDR), poté má být návrh distribuován na kraje k doplnění regionálními odlišnostmi. V současné době je bezpředmětné tvoření vlastního návrhu bez obeznámení s připomínkami s mezirezortního řízení. Termín, kdy bude návrh distribuován na kraje se předpokládá v 2 pol. roku 2007.

Závěr: Pro naplnění záměru § 29 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS v platném znění, aby hromadná radiokomunikační síť  byla využita k běžnému provozu složek IZS jako jediného radiokomunikačního prostředku, je třeba pro kraj Vysočina realizovat jednotlivé stupně zavádění systému do rutinního provozu.

Řešení problematiky v oblasti spojení u složek IZS v kraji Vysočina

- stupeň (realizace 2007-2008)

- dovybavení radiostanicemi základních složek IZS a JPO II a JPO III zařazených do plošného pokrytí na požadovaný počet radiostanic (380 radiostanic);

- zajistit servis a opravy radiostanic, které nepodléhají smlouvě mezi MV a firmou Pramacom;

- pořízení spojového vozidla IZS s nezávislým opakovačem IDR pro potřeby operativního dokrývání hluchých míst  a zajištění spojení při rozsáhlých a dlouhotrvajících mimořádných událostí (např. povodně, letecká nehoda) nebo událostí zvláštního charakteru (např. technoparty), s možností nasazení 24 hodin denně s využitím dosažitelnosti příslušníků (spojař) HZS;

- stupeň (realizace 2008-2010)

- pořízení regionálního AVL serveru pro lokalizaci vozidel.

- zajistit zřízení trvale otevřených kanálů MOCH dle požadavků složek IZS;

- zavedení skenování u radiostanic;

  - zajištění regionálního dohledu;

  - vybavit radiostanicemi ostatní složky IZS dle požadovaného počtu
(854 radiostanic).

- stupeň (realizace 2010-2013)

- zajištění operativního programování radiostanic – pořízení 3 ks jednonásobných programovacích zařízení pro složky IZS s využitím 24 hodin denně;

- zajistit dokrytí hluchých míst v regionu;

- zajištění regionálního dohledu.