#### BRK-03-2005-01P

Projednání havarijního stavu na vodním díle Mostiště

pro: mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje č. 03/2005 dne 20. 6. 2005

zpracoval: J. Murárik

předkládá: M. Vystrčil

Popis problému:

Na počátku roku 2005 nastala komplikovaná situace na vodním díle Mostiště (dále VD Mostiště) v kraji Vysočina na území okresu Žďár nad Sázavou.

Bylo jednoznačně zdokumentováno, že dochází k přímé komunikaci vody z  nádrže přes těsnicí jádro a byla prokázána souvislost mezi narušením jádra a vývěry vody v podhrází a v injekční štole. Postupně získávané informace a vývoj projevů poruchy vedly k zjištění, že porucha má progresivní povahu.

Vodní dílo je významnou zásobárnou povrchové vody, sloužící po úpravě k zásobování cca 70 000 obyvatel okresů Žďár nad Sázavou a Třebíč pitnou vodou. Z bezpečnostních důvodů (ochrana vodního díla a území níže po toku  za povodňové situace) musela být razantně snížena hladina vody v nádrži, což nepříznivě ovlivnilo kvalitu surové vody a značně ztížilo výrobu vody pitné.

Operativně byla uskutečněna opatření, která by alespoň snížila rizika v období do provedení oprav díla. V bočním přelivu byl vytvořen otvor, který omezuje možnost nastoupání hladiny na úroveň prokázaných poruch těsnicího jádra. Byla také provedena provizorní sanace jádra.

Bylo rozhodnuto o urychlené celkové opravě VD. Jako nejvhodnější varianta opravy těsnicího jádra byla zvolena metoda tryskové injektáže, která se na přehradní stavbě v takovém rozsahu aplikuje poprvé v České republice. Současně budou vybudována zařízení pro ověření účinku provedených opatření a pro měření veličin, ze kterých se usuzuje na bezpečnost díla. Tak bude zaručeno, že návrat k plnění hlavního účelu díla po opětovném zvýšení hladiny bude bezpečný a kontrolovaný.

Pro hodnocení vývoje situace na VD Mostiště včetně přípravy návrhu na její řešení jsem ustanovil pracovní skupinu, sestavenou ze zástupců kraje, krajského úřadu, složek integrovaného záchranného systému a  odborníků. Pracovní skupina zasedá pravidelně každý měsíc od března 2005 a průběžně mě informuje o stavu hráze, bezpečnosti obyvatelstva a návrzích na řešení havarijní situace.

Skupina, opíraje se o znalecké posudky Povodí Moravy s.p., odborníky technicko-bezpečnostního dohledu, vyjádření projektanta opravy hráze a dalších uznávaných autorit z oblasti vodních děl, dospěla po pečlivém zhodnocení situace k názoru, že hráz VD Mostiště není bezpečná a ve stavu, ve kterém se nachází, představuje nebezpečí ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí možností vzniku zvláštní povodně, spočívající v porušení hráze. Byl jsem informován o dalším nárůstu rizik, ke kterému dochází, pokud potřebná opatření nebudou provedena v co nejkratší době.

Byl jsem rovněž informován, že situaci na VD Mostiště není možné účinně řešit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Běžná činnost správních úřadů  žádným způsobem nemůže zajistit neprodlené provedení  neodkladných zabezpečovacích prací pro odvrácení havarijního stavu na VD Mostiště ještě v letošním roce před příchodem zimního období.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě těchto skutečností navrhuji využít své zákonné pravomoci a v souladu s § 3 odst. 1, 2 3 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., vyhlásit pro část území kraje, v lokalitě VD Mostiště, na katastrálním území obcí Vídeň a Mostiště u Velkého Meziříčí, stav nebezpečí jako neodkladné opatření z důvodu ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí,  s cílem uvést vodní dílo do bezpečného stavu v souladu s domácími i zahraničními standardy a obnovit co nejdříve jeho plnou provozuschopnost.

Stanoviska:

# Pracovní skupina  „Mostiště“

Pracovní skupina doporučuje hejtmanovi kraje Vysočina urychleně řešit situaci podle zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a navrhuje vyhlášení stavu nebezpečí na VD Mostiště (viz zápis z jednání 8. 6. 2005).

# Ministerstvo zemědělství

Z vývoje a rozsahu poruchy je evidentní nárůst ohrožení obyvatel i majetku při prodloužení doby na jejich odstranění. Jedná se zřejmě o mimořádnou situaci s hrozící havárií v působnosti kraje Vysočina. K jejímu odvrácení je tedy třeba vyhlásit pro dotčené území krizový stav, který spadá do pravomoci hejtmana. Tím bude možno zajistit opravu do konce tr. a zabránit tak narůstajícím rizikům ohrožení a havárie přehrady zejména v období zvýšeném pravděpodobností povodní na jaře r. 2006.

# Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Běžnou činností vodoprávního úřadu kraje nelze havarijní situaci na VD Mostiště vyřešit ani jakkoliv urychlit sanaci porušeného těsnění hráze. Rizika spojená s neprovedením opravy jílového těsnění hráze VD Mostiště v letošním roce s přibývajícím časem stále vzrůstají. Vodoprávní úřad se proto ztotožňuje se závěry z posledního jednání pracovní skupiny dne     8. 6. 2005. A doporučuje vyhlásit v souladu s § 3 odst. 2  č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., stav nebezpečí na VD Mostiště.

# Povodí Moravy s.p.

Stav hráze na vodním díle Mostiště vyžaduje neodkladné řešení spočívající v provedení opravy těsnícího prvku,  včetně vybudování systému pro pozorování a měření pro ověření účinku provedených opatření.  Zahájení těchto prací  při postupu dle zákona č. 40/2004 Sb. o  zadávání veřejných zakázek, při respektování běžných postupů zákonem stanovených, nezajišťuje dokončení nezbytného rozsahu prací před předpokládaným začátkem letošního zimního období.  Přes všechny konzultace i na úrovni ústředních orgánů bylo potvrzeno, že stávající znění zákona neumožňuje zkrácené či jinak urychlené řízení.  Zákon řeší  možnost zadat veřejnou zakázku jednacím řízením bez uveřejnění  v naléhavém případě, pouze z důvodu  krizového stavu, jehož vyhlášení je pouze v pravomoci příslušného hejtmana, případně Vlády ČR.

Na základě výše uvedeného Povodí Moravy, s.p. doporučuje hejtmanovi kraje Vysočina  řešit situaci podle zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a navrhuje vyhlášení stavu nebezpečí na VD Mostiště.

Závěrem sdělujeme, že veškeré podklady pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 27, odst. (1), písm. c) zákona č. 40/2004 Sb. o  zadávání veřejných zakázek jsou zajištěny.

AQUATIS a.s.

V minulém období jsme se jako společnost zajišťující projektovou dokumentaci připravované opravy VD Mostiště měli možnost seznámit s podklady, které souvisí s problematikou technického stavu vodního díla. Ve svých předchozích stanoviscích jsme opakovaně upozorňovali na naléhavou potřebu neodkladně řešit vzniklou situaci.

Zvýšená rizika pro území pod dílem, pro zásobování regionu pitnou vodou i další aspekty související s dobou realizace nápravných opatření jsou, podle našeho názoru, jednoznačnými argumenty pro provedení opravy VD Mostiště v co nejkratší době. Odsun zahájení potřebných prací dále zvyšuje rizika, že dojde k ohrožení obyvatel, škodám na majetku a životním prostředí.

Využití postupů podle zákona č. 240/2000 Sb. pro odvrácení známých rizik je podle našeho názoru plně odůvodněné.

VODNÍ DÍLA -  TBD a.s.

Na základě argumentů uvedených ve vyjádření ze dne 19.5.2005 (403-Sin-103/05) si znovu dovolujeme vyzvat všechny kompetentní, aby vyvinuli maximální úsilí, vedoucí ke zdárnému a co nejrychlejšímu provedení neodkladných oprav hráze VD Mostiště a tím byla zajištěna jeho bezpečnost a plná provozuschopnost. Přidáváme se k názoru, aby situace byla urychleně řešena podle zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a navrhuje vyhlášení stavu nebezpečí na VD Mostiště.

Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

Z předloženého materiálu vyplývá, že jsou splněny podmínky, které jsou předpokladem k vyhlášení stavu nebezpečí dle § 3 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a to:

- existence jiného nebezpečí, které ohrožuje životy zdraví, majetek  a životní prostředí

- nemožnost odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

V kompetenci hejtmana kraje Vysočina je stav nebezpečí vyhlásit.

Město Velké Meziříčí (starosta města po projednání a se souhlasem rady města)

Město Velké Meziříčí považuje situaci na vodním díle Mostiště za velmi vážnou.

Celý proces přípravy a realizace opravy ve vazbě na zajištění systému nouzového zásobování pitnou vodou, ale rovněž tak i zajištění bezpečnosti obyvatel v bezprostředním okolí vodního díla, přesahuje možnosti standardních postupů. Po zvážení a vyhodnocení všech dostupných informací (závěry TBD, projekční příprava, přípravné práce pro zajištění nouzového zásobování pitnou vodou, příprava náhradního odběru přímo z vodního toku a další) navrhuje řešit situaci urychleně, a to za pomoci všech dostupných prostředků včetně možnosti vyhlášení stavu nebezpečí na vodním díle Mostiště.

# Odbor životního prostředí ORP Vel. Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, zastává shodné stanovisko, jako město Velké Meziříčí.

##### Návrh usnesení:  008/03/05/BRK

##### Bezpečnostní rada kraje

##### bere na vědomí

#### havarijní situaci na VD Mostiště spojenou s nebezpečím ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí možností vzniku zvláštní povodně a skutečnost, že situaci na VD Mostiště není možné účinně řešit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému dle materiálu BRK-03-2005-01P

doporučuje

hejtmanovi kraje vyhlásit v souladu s § 3 odst.  2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., stav nebezpečí v lokalitě  VD Mostiště na katastrálním území obcí Vídeň a Mostiště u Velkého Meziříčí dle materiálu BRK-03-2005-01P

odpovědnost: Miloš Vystrčil hejtman kraje

odbor sekretariátu hejtmana

termín: 20. 6. 2005

# Text boxes

počet stran:   1

počet příloh: 15