ZK-05-2004-51, př. 3

počet stran: 3

## Změna kapitoly nouzové zásobení pitnou vodou  v souhrnné zprávě PRVKUK

## NOUZOVÉ ZÁSOBENÍ PITNOU VODOU

Jako podklad pro krizový plán kraje Vysočina byla vypracována varianta nouzového zásobení pro každý územní celek kraje. Nouzové zásobení pitnou vodou vychází ze zákona č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů s prováděcí vyhláškou č. 462/2000 Sb., nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů s prováděcí vyhláškou 328/2001 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Při zpracovávání nouzového zásobení pitnou vodou pro kraj Vysočina se zpracovatel řídil následujícími zásadami:

- Potřeba pitné vody: 10 l/os/den

- Užitková voda: bude možno využít vody z místního či skupinového vodovodu, popřípadě vody studniční.

- Zdroj pitné vody: pro účely nouzového zásobení obyvatel byly zejména vybírány podzemní zdroje s kapacitou vyšší jak 2 l/s. Voda z těchto zdrojů nesmí vyžadovat úpravu (povoleno je pouze odkyselení vody).

Způsoby nouzového zásobení:

Pitná voda bude do obcí, s počtem obyvatel větším jako 300, dovážena cisternami. Cisterny budou plněny vodou z vybraných podzemních zdrojů bez úpravy.

Do obcí, které mají počet obyvatel menší jako 300, bude pitná voda dovážena nákladními auty ve formě vody balené.

Centrální zdroje kraje (VN Mostiště, Vír, Švihov, Hubenov, Nová Říše) tvořené přehradní nádrží a příslušnou úpravnou vody (ÚV Mostiště, ÚV Vír a Švařec, ÚV Želivka, ÚV Hosov, ÚV Nová Říše) mají výkon, jenž nelze plnohodnotně nahradit žádnou kombinací jiných zdrojů. Náhrada každého zdroje je tedy možná pouze částečně a to i za cenu drastického snížení odběrů na území zaskakujícího zdroje.

Náhrady budou vypadat následovně:

- Výpadek ÚV Vír zásobující několik obcí okresu Žďár nad Sázavou a velkou část kraje Jihomoravského: Nahradit čerpáním ze systému Mostiště s přečerpáváním ve vodojemu Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě.

- Výpadek ÚV Mostiště zásobující spotřebiště v okrese Žďár nad Sázavou a Třebíč: Nahradit přepouštěním ze systému Vír na Žďásku a zvýšenou dodávkou vody ze systému Vranov s přečerpáním ve vodojemu Pocoucov

- Výpadek ÚV Vranov zásobující spotřebiště v kraji Jihomoravském: Doplňovat zvýšeným odběrem z ÚV Mostiště na Třebíčsko a dotací Žďárska zvýšeným odběrem z ÚV Vír

- Výpadek ÚV Hosov zásobující spotřebiště v okrese Jihlava: Možno částečně nahradit čerpáním z ÚV Nová Říše

- Výpadek ÚV Nová Říše zásobující spotřebiště v okrese Jihlava: Možné přepouštění z ÚV Hosov

- Výpadek z OV Želivka zásobující spotřebiště v Jihočeském kraji a v okrese Pelhřimov a Havlíčkův Brod: Možno krýt na Havlíčkobrodsku zvýšeným odběrem ze zdroje Podmoklany. Systém vodovodu Hu-Pe-Pa na Pelhřimovsku nelze nahradit prakticky vůbec.

V současné době jsou dodávky vody při krizové situaci zajistit tito provozovatelé:

- VODÁRENSKÁ akciová společnost, a.s. s divizemi Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou (dále VAS, a.s.)

- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále VAK HB, a.s.)

- VODAK Humpolec, s.r.o.

Tab. č.6	Vybrané podzemní zdroje:

| ÚZEMNÍ CELEK | Název podzem. zdroje | Popis zdroje | Kapacita zdroje l/s | Provozovatel zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚC Havlíčkův Brod | Kladruby | vrt HK | 8 | VAK HB, a.s. |
|  | Studenec | vrt DM 1 | 10 | VAK HB, a.s. |
|  | Suchá | vrt SU 1 | 6,0 | VAK HB, a.s. |
| ÚC Jihlava | Dušejov | vrt | 10 | VAS a.s., divize Jihlava |
|  | Rytířsko | 4 vrty | 10 | VAS a.s., divize Jihlava |
|  | Řásná | 4 jímací zářezy a 5 x sběrná studna | 4,2 | VAS a.s., divize Jihlava |
| ÚC Pelhřimov | Haštal | 5 kopaných studní, 1 jímací zářez, 90m | 0,3 | VODAK Humpolec, s.r.o. |
|  | Hojanovice | studna | 0,25 | obec Hojanovice |
|  | Horní Cerekev | vrt | 3,0 | VODAK Humpolec, s.r.o. |
|  | Kačerovky | 8 kopaných studní | 2,3 | VODAK Humpolec, s.r.o. |
|  | Kateřina | 2 kopané studny | 2,8 | Vodotechnické služby Počátky |
|  | Markvarec | 4 kopané studny, 2 jímací zářezy | 1,0 | obec Nová Cerekev |
|  | Nová Ves | jímací studna | 1,0 | VODAK Humpolec, s.r.o |
|  | Obrataň | 1 vrt hl. 90 m | 1,38 | VODAK Humpolec, s.r.o |
|  | Perlavka | 6 jímacích zářezů, 4 sběrné jímky, 2 jímací studny, | 4,5 | VODAK Humpolec, s.r.o |
|  | Sázava | 21 jímacích zářezů, 10 pramenních jímek, | 15,7 | VODAK Humpolec, s.r.o |
|  | Šibeňák | 4 jímací zářezy, 2 kopané studny, 5 sběrných jímek | 3,8 | VODAK Humpolec, s.r.o |
|  | Vintířov | 1 kopaná studna,1 jímací zářez, 83,4m | 1,2 | VODAK Humpolec, s.r.o |
|  | Vodačka | 4 jímací zářezy, 1 kopaná studna, 5 sběrných jímek | 3,5 | VODAK Humpolec, s.r.o |
| ÚC Třebíč | Heraltice | 25 jímacích zářezů | 25 | VAS a.s., divize Třebíč |
|  | Jasenice | 2 vrty | 6,5 | obec Jasenice |
|  | Želetava | 2 vrty | 5,0 | obec Želetava |
| ÚC Žďár nad Sázavou | Čtyři Dvory | vrt | 3,0 | VAS a.s. divize Žďár n.S. |
|  | Pavlov | 24 jímacích zářezů | 16 | VAS a.s. divize Žďár n.S. |
|  | Vlachovice | 3 jímací zářezy | 5,2 | VAS a.s. divize Žďár n.S. |

Pro Ministerstvo obrany byly krajem Vysočina vybrány následující zdroje pitné vody určené pro nouzové zásobení:

| Název zdroje | obec/ k.ú. | event. Č. PRVKUK | popis zdroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavlov | Pavlov / Zadní Zhořec | 61501570501 | Podzemní zdroj pitné vody, přímý odběr v prameništi není možný, odběrné místo je možné z odběrného potrubí v k.ú. Zadní Zhořec, vydatnost zdroje je max. 16 l/s. Provozovatelem - Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár nad Sázavou. |
| Vlachovice | Vlachovice /Studnice, Nové Město na Moravě | 61500832904 | Podzemní zdroj pitné vody, přímý odběr v prameništi není možný, odběrné místo je možné z odběrného potrubí v k.ú. Nové Město na Moravě, vydatnost zdroje je 5 l/s. Provozovatelem - Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár nad Sázavou. |
| Rytířsko | Velký Beranov / Rytířsko | 61200522503 | Podzemní zdroj pitné vody, přímý odběr v prameništi není možný, odběrné místo je možné z odběrného potrubí v k.ú. Velký Beranov, vydatnost zdroje je 10 l/s. Provozovatelem - Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Jihlava. |
| VN Mostiště | Mostiště | 61501467408 | Jedná se o povrchový zdroj pitné vody, dobře dostupný z dálnice. Tato vodárenská nádrž zásobuje Žďársko, Třebíčsko. Provozovatelem - Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Žďár nad Sázavou |