ZK-05-2004-51, př. 2

počet stran: 8

# Účel a cíl Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje se realizují na základě
§ 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“). Jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje jsou podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky.

Cílem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je stanovit základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění s výhledem na 10 let (do roku 2015), časově upřednostňuje  jednotlivé lokality kraje z hlediska naléhavosti řešení z pohledu celého kraje, neřeší však financování jednotlivých navrhovaných technických řešení.

K zajištění jednotného postupu při zpracování PRVK vydalo Ministerstvo zemědělství „Metodický pokyn pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ č.j. 10534/2002-6000 na základě § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 2, 3, 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „vyhláška“).

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen „PRVK“) po svém schválení krajským samosprávným orgánem–zastupitelstvem se stává závazným dokumentem a měl by sloužit jako podklad pro orgány státní správy a samosprávy k podpoře jejich rozhodovací pravomoci a sloužit jako informační materiál o stavu infrastruktury vodovodů a kanalizací v kraji a rozvoji této infrastruktury do budoucnosti.

PRVK si klade za cíl navrhnout taková technická opatření, kterými bude dosaženo těchto záměrů:

Vodovody – zásobování pitnou vodou

- zabezpečit kapacitu zdrojů pitné vody, která bude pokrývat předpokládanou potřebu vody
s výhledem k cílovému roku,

- provést opatření na existujících zdrojích, která odstraní současné problémy
s dodržováním požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Zdroje, u kterých tuto podmínku není možné z technických nebo ekonomických důvodů splnit, budou pokud to bude možné nahrazeny zdroji novými,

- navrhnout opatření na vodárenských systémech, která je uvedou do souladu s platnými právními předpisy, normami a doporučeními,

- navrhnout výstavbu nových vodovodů v souladu s rozvojovými záměry kraje,

- navrhnout plán rekonstrukce vodovodních sítí a objektů, který povede k omezení nárůstu vody nefakturované při respektování finančních možností vlastníků těchto sítí a objektů,

- navrhnout výstavbu nových vodovodů v těch obcích, ve kterých je to ze současných hledisek financování reálné,

Kanalizace - odkanalizování a čištění odpadních vod

- veškeré aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2 000 obyvatel budou vybaveny sběrným systémem městských odpadních vod,

- městské odpadní vody z aglomerací s populačním ekvivalentem větším než 2 000 obyvatel vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním podrobeny sekundárnímu nebo jemu ekvivalentnímu čištění,

- vypouštěné vody z čistíren odpadních vod (ČOV) nad 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO), budou splňovat předepsané limity pro dusík a fosfor,

- ochrana vodních zdrojů výstavbou kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, které se nacházejí v pásmech hygienické ochrany těchto zdrojů,

- zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do stávajících sběrných systémů i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel před jejich vypuštěním do povrchových vod,

- návrh rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů,

- přiměřená likvidace odpadních vod v obcích bez sběrných systémů v souladu
s rozvojovými záměry kraje,

- přiměřená likvidace odpadních vod v ostatních obcích nevybavených sběrnými systémy,

- stavba kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu.

# Využití Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje

Krajský úřad a úřad obce s rozšířenou působností může PRVK využít jako základní informační materiál o stavu infrastruktury vodovodů a kanalizací v kraji, o problémech, které se v této oblasti vyskytují a získat podklady pro směřování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací do budoucnosti. PRVK je důležitým podkladem pro regionální plánování. PRVK je možné rovněž využít jako podklad pro vyjádření k žádostem o finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, z jiných tuzemských a zahraničních zdrojů a jako doplňující podklad pro vodohospodářská rozhodnutí.

Starosta obce - vlastník vodovodu – provozovatel vodovodu, který se zajímá především o navrhované řešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod ve své obci, využije popis navrhovaného řešení, který je uveden v příloze Část B. - Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech. Popis je možné rovněž získat z programu PRVK, který je k dispozici na krajském úřadu.

# ČLENĚNÍ A ORGANIZACE Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje,  aktualizace dat

Dokumentace PRVK je zpracována po jednotlivých obcích uspořádaných do skupin podle příslušnosti k správních obvodů vodoprávním úřadům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v kraji.

#### Přehled organizace PRVK

#### A		TEXTOVÁ ČÁST

B		POPIS VODOVODŮ A KANALIZACÍ V OBCÍCH A JEJICH

ADMINISTRATIVNÍCH ČÁSTECH

C		TABULKOVÁ ČÁST

C.1	ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

C.2	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

D		GRAFICKÁ ČÁST

D.1         ZASOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

D.2         ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

E		DATABÁZE

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích se předpokládá aktualizace PRVKu v periodě cca 10 let. Období 10 let je však z hlediska rozvoje vodovodů a kanalizací poměrně dlouhé. Ze zkušeností získaných při aktualizaci v minulosti zpracovaných „Programů rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku“ je možné konstatovat, že již zhruba po dvou letech ztrácejí svoji vypovídací schopnost a je třeba data aktualizovat.

# demografické údaje

Území kraje Vysočina pokrývá území okresů Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Území kraje je členěno na 15 celků, která jsou spravována obcemi s rozšířenou pravomocí: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Padov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou.

Na území kraje se nachází 729 měst a obcí, která jsou členěna do 1444 místních částí.

Výchozím vstupním podkladem pro stanovení vývoje obyvatel do roku 2015 bylo sčítání lidu v roce 2001, jehož podrobné údaje zakoupil zpracovatel po jednotlivých místních/městských částech obcí a měst kraje Vysočina od Českého statistického úřadu České republiky.

Počet trvale bydlícího obyvatelstva v kraji Vysočina k 1. březnu 2001 činil 519 211 osob, v tom je započteno 256 511 mužů a 262 700 žen. Z celkového počtu obyvatel žilo 57,9% ve městech, průměrný věk obyvatelstva kraje činil 38,1 roku.

Český statistický úřad vypracoval dlouhodobou prognózu, tzv. „vývoj počtu obyvatel ČR do roku 2030“, jehož střední variantu použil zpracovatel k vytvoření řady vývoje obyvatelstva v jednotlivých místních/městských částech obcí a měst.

Pro kraj Vysočina je uvažováno s procentuálním poklesem  obyvatelstva do výhledu k roku 2015  o  -6,902 %, což činí –35 792 trvalých obyvatel. Zvolený postup byl projednání na výrobních výborech s KÚ a zástupci obcí.

# Vodovody – zásobování pitnou vodou

### POČET OBYVATEL ZÁSOBOVANÝCH PITNOU VODOU

Podkladem pro výpočet potřeby  vody byly údaje provozovatelů o potřebě vody v roce 2002 a údaje pro vodovody a kanalizace provozované obecními úřady. Dalším podkladem pro výpočet byl předpokládaný demografický vývoj na území kraje Vysočina.

Údaje uvedené v tabulce č.3 byly odvozeny od současného podílu zásobených obyvatel v jednotlivých velikostních kategoriích obcí. Tabulka obsahuje i předpoklad vývoje počtu zásobených obyvatel k roku 2015.

Tab. č. 3    Podíl obyvatel zásobených pitnou vodou v závislosti na velikosti obce

| velikost obce | 2002 | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | % |
| do 150 obyv. | 60 | 85 |
| 150 - 500 obyv | 73 | 95 |
| 500 - 2000 obyv. | 76 | 100 |
| nad 2000 obyv. | 85 | 100 |

### VÝPOČET POTŘEBY VODY

Orientační výpočet potřeby vody byl zpracován podle Návrhu směrnice pro výpočet potřeby vody, která byla zpracována v Hydroprojektu a.s. pro MZ ČR v roce 1999  a pomocí software, který je používán pro zpracování „Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje“.

V závislosti na velikosti obce bylo stanoveno pásmo (min - max), ve kterém by se měla pohybovat v roce 2015  specifická potřeba vody u obyvatel. Údaje jsou uvedeny v tabulce č.4.

Tab.č.4  Specifická potřeba z VFD v roce 2015

| počet obyvatel v obci | Specifická potřeba VFD v l/osxden |
| --- | --- |
|  | min | max |
| do 150 | 50 | 90 |
| 150 – 500 | 50 | 110 |
| 500 – 2000 | 70 | 130 |
| nad 2000 | 90 | 150 |

BILANCE POTŘEBY VODY

Přehledné údaje o krytí potřeby vody ze zdrojů pitné vody, jsou pro celý kraj Vysočina uvedeny v tabulce č. 5 .

Tab. č. 5      Přehled potřeby vody a její krytí zdroji pro kraj Vysočina

| celý kraj v roce 2002 | Potřeba vody celkem (m3/den) | 74 079,5 |
| --- | --- | --- |
|  | Zdroje na území kraje Vysočina | 159 010 |
|  | Voda převzatá (m3/den) | 12 143,5 |
|  | Voda předaná (m3/den) | 567,6 |
|  | Bilance (m3/den) | 96 507 |

| celý kraj v roce 2015 | Potřeba vody celkem (m3/den) | 88 596 |
| --- | --- | --- |
|  | Zdroje na území kraje Vysočina | 157 861 |
|  | Voda převzatá (m3/den) | 16 481 |
|  | Voda předaná (m3/den) | 602,7 |
|  | Bilance (m3/den) | 85 143,6 |

## 5.3	VODOVODY – SOUHRN SOUČASNÉHO STAVU

Základní údaje o vodovodech pro veřejnou potřebu:

- V roce 2002 bylo v kraji Vysočina zásobeno ze 473 stávajících vodovodů pro veřejnou potřebu 462 335 obyvatel, což představuje 89,09 % všech obyvatel v kraji.

- Celková délka všech stávajících vodovodních sítí činí 5 302 km.

- Ze 729 řešených měst a obcí tj. cekem 1444 administrativních místních a městských částí, je v r. 2002 zásobeno pitnou vodou 1057 administrativních částí.

- Procentuelní přehled napojení trvale bydlících obyvatel kraje Vysočina na skupinové vodovody je znázorněn na grafu č. 3 této zprávy.

## PŘEDPOKLADY ZÁSOBENÍ KRAJE PITNOU VODOU DO ROKU 2015

Návrh technického řešení rozvoje jednotlivých vodovodů se zaměřuje na řešení dvou okruhů otázek:

- doplnění, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů,

- výstavba vodovodů v obcích, které v současné době nemají veřejný vodovod. Zde je třeba zdůraznit, že cílem „Plánu rozvoje“ není navrhnout vodovod ve všech obcích, kde v současnosti vodovody nejsou, ale s přihlédnutím k současným ekonomickým podmínkám pouze v obcích, kde jsou vážné problémy s jakostí vody v místních zdrojích a kde dostatečné množství potenciálních odběratelů.

# odvÁDĚNÍ a čištění odpadních vod

Základním principem návrhů je technické řešení odkanalizování a čištění odpadních vod ve všech lokalitách kraje Vysočina bez ohledu na možnosti a zdroje financování. Metodický pokyn pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje  stanovil zpracovateli vytvořit plán na principech technicky i ekonomicky optimálního řešení, ve kterém se nepřipouští varianty.

## ODKANALIZOVÁNÍ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se nezabývá dešťovými kanalizačními systémy, za kanalizaci je považována ta kanalizace, která má platné povolení k vypouštění odpadních vod, nebo ta, kde vodoprávní řízení o povolení k vypouštění odpadních vod bylo přerušeno a žadatel (obec) byl vyzván k doplnění svého podání.

Z celkového počtu 518 539 obyvatel kraje je na veřejnou kanalizaci napojeno cca 394 tis. obyvatel, ale pouze odpadní vody od 312 tis. obyvatel jsou odpovídajícím způsobem čištěny. Z celkového počtu 639 veřejných kanalizací je pouze 200 ukončeno čistírnou odpadních vod.  Zbývající počet obyvatel vypouští odpadní vody po předčištění v septicích nebo i bez nich přímo do recipientů.

Všechna města nad 2 000 fyzických obyvatel jsou vybavena čistírnami odpadních vod s různým stupněm účinnosti čištění. Obecně lze říci, že část těchto čistíren odpadních vod již dnes splňuje požadavky na sekundární čištění odpadních vod uvedených v Nařízení vlády 61/2003 Sb., resp. v tabulce 1 Přílohy I Směrnice 91/271/EHS. V případech, kdy těchto požadovaných hodnot není dosaženo, jsou tyto čistírny navrženy k rekonstrukci nebo doplnění technologie.

Na území  moravské části kraje existuje velké procento obcí nad 300 EO , kde není uspokojivě řešena nebo není řešena vůbec problematika sekundárního čištění odpadních vod. Vzhledem k velkým dopravním vzdálenostem je třeba tento problém řešit jednotlivými mechanicko-biologickými čistírnami odpadních vod, které budou umožňovat nitrifikaci a denitrifikaci s chemickým srážením fosforu.

Ve většině aglomerací nad 2000 EO jsou odpadní vody odváděny sběrným systémem různého stáří, kde především kanalizační sběrače bude nutno rekonstruovat popřípadě zkapacitnit pro možnosti napojení dalších sídel popř. další dostavbu kanalizačních stok.

U menších obcí pod 2000 EO takto uspokojivá situace v odvádění odpadních vod z velké části není.

Obecně lze říci, že v kraji Vysočina se nenacházejí obce pod 2000 EO s uceleným kanalizačním systémem, které by byly bez rekonstrukce nebo výstavby nové stokové sítě  napojitelné na novou ČOV.

ODKANALIZOVÁNÍ - VÝHLED

Odvádění odpadních vod ve výhledu bylo v rámci PRVK kraje Vysočina řešeno následovně:

- dostavbou stávajících kanalizačních systémů

- rekonstrukcí stávajících kanalizačních systémů

- výstavbou nových kanalizačních systémů

- akumulace odp. vod v místě jejího vzniku (individuální likvidace odpadních vod)

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V celém kraji Vysočina se nachází celkem 729 obcí  - tj. 1444 místních částí. Z celkového počtu 178 stávajících čistíren odpadních vod  v kraji je jich 60 navrženo k rekonstrukci a 472 čistíren odpadních vod je navrženo nových.

## ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - VÝHLED

Navrhované řešení  musí jednoznačně plnit požadavky vodoprávního úřadu na vypouštění odpadních vod dle platné legislativy. Obecně je však pro obce této velikosti stanovena pouze minimální úroveň těchto požadavků, daná Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen „nařízení vlády“).

PRVK neřeší konkrétní technologii čištění odpadních vod. Vzhledem k tomu, že plán je zpracováván s výhledem do roku 2015 není možné dnes stanovit konkrétní technické řešení budoucí technologické linky ČOV. Technologie ČOV v době výstavby musí odpovídat nejlepší dostupné výrobní technice v dané době.

PRVK neřeší problematiku ovlivnění recipientů vypouštěnými odpadními vodami z ČOV a tedy ani úpravy technologických linek ČOV tak, aby byly splněny imisní standardy dle přílohy 3 nařízení vlády.

Řešení výše uvedené problematiky bude součástí Plánů jednotlivých povodí.

PRVK řeší problematiku kalové linky ČOV. V případě, že daná linka neodpovídá požadavkům z hlediska příslušné legislativy jsou navrhována příslušná opatření. PRVK však neřeší další nakládání s produkovaným kalem. Řešení této problematiky je součástí  Plánu odpadového hospodářství kraje.

## 7.AGLOMERACE

Ministerstvo zemědělství vydalo 5. března 2004 pod č.j. 7 869/2004-7000 dodatek č. 1 k metodickému pokynu pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje – č.j. 10 534/2002-6000. Tento dodatek upřesňuje definici a interpretaci pojmu „aglomerace“ v návaznosti na souhrn požadavků Směrnice 91/271/EHS.

# ČASOVÝ ROZVRH REALIZACE

Po technických návrzích opatření v rámci celého kraje Vysočina bylo provedeno ocenění jednotlivých staveb dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací č.j. 20 494/2002-6000.

Pro stanovení časového harmonogramu realizace staveb byla důležitým podkladem Korelace objemu investic a jejich potřeb pro jednotlivé kraje České republiky, kterou vydalo MZe ČR v září 2003. Reálně naplnitelný objem finančních prostředků pro kraj Vysočina tak byl stanoven roční částkou 575 mil.Kč. Návrh časové realizace opatření zajišťujících implementaci příslušných směrnic Rady Evropské unie v oblasti zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod by měl oscilovat kolem výše uvedeného ročního objemu finančních prostředků pro kraj Vysočina, jejich skutečná existence však není garantována.

# Footnotes

Metodický pokyn nebyl vydán jako oficiální dokument.

Průměrná specifická potřeba z vody fakturované domácnostem v kraji Vysočina v roce 2002 byla 79,5 l/os/den

# Text boxes

ROZLOŽENÍ INVESTIČNÍ NÁKLADŮ DO LET 2004 - 2015