Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

# Stavební program

Verze 4.

### Osnova

Úvod

A. Obecné informace

A1. Funkce budovy krajské knihovny

A2. Provozní bloky

A3. Toky

A4. Speciální technické vybavení zajišťující funkce knihovny

A5. Mobiliář a zařizovací předměty

A6. Vazby budovy na okolí

A7. Stavební a fyzikální požadavky

B. Jednotlivé části knihovny

B1. Půjčovny/studovny

B2. Veřejně přístupné prostory

B3. Kanceláře/pracovny

B4. Sklady

C. Závěr

Příloha – Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

## Úvod

Knihovna by měla být otevřeným prostředím, které na návštěvníka působí vstřícně a přívětivě. Prostředím, v němž se setkávají čtenáři nejen s knihami a informacemi, ale také s lidmi. Prostředím vhodným nejen pro výběr nejrůznějších dokumentů, pro studium a získávání informací, pro různé kulturně vzdělávací aktivity, ale také k dětským hrám, posezení či relaxaci.

Důležitým bodem je pojetí vstupních prostor (tj. všech prostory před kontrolním bodem) tak, aby nezatěžovaly vlastní provoz knihovny. V těchto prostorách se odehrává většina „doprovodných aktivit“ knihovny. Tyto aktivity je vhodné umístit tak, aby bylo možné je využívat i když je knihovna zavřená. Do nich patří všeobecné informace, dále kavárna, odpočinkový prostor, víceúčelový sál, počítačová učebna, šatna s obsluhou i se samoobslužnými šatními skříňkami.

Do neméně důležitých prostor umožňujících setkávání, zahrnujeme i skupinové studijní prostory s kapacitou od dvou do maximálně patnácti osob, které vytvářejí podmínky pro volnou výměnu názorů a práci v kolektivu. Takovým prostorem může být i vynalézavé rozčlenění interiéru regály, vytvářející různými zálivy doplněnými křesílky polorušnou zónu rovněž umožňující setkávání.

Mnoho čtenářů chodí do knihoven studovat, což předpokládá především nabídku přehledně organizovaného fondu knih a časopisů většinou ve volném výběru. Pro studium a práci je zapotřebí dostatek dobře osvětlených míst s dostatečným prostorem pro rozložení knih, časopisů, poznámek a notebooku. Studijní prostory by měly umístěny tak, aby nebylo nutno knížky transportovat daleko. Rychle roste množství informačních pramenů, které jsou k dispozici na internetu. Dosavadní úroveň výpočetní techniky není vhodná pro studium přímo ze sítě, proto je nutné mít k dispozici dostatek míst, kde je možné dokumenty vyhledat, případně vytisknout nebo stáhnout k dalšímu použití do počítače návštěvníka. Dostupnost sítí na podstatné části studijních míst je nepostradatelná. V současnosti je nejspolehlivějším a nejvýkonnějším řešením strukturovaná kabeláž, rozvedení počítačové sítě i elektrické přípojky ke každému místu. Největší studijní prostory nebo skupiny čtenářských pracovních míst by měly být u nejfrekventovanějších fondů. Tyto by měly co nejtěsněji navazovat na vstupní prostory. Na okrajích by měly být skupinové, individuální a specializované studijní prostory, tam je také možnost umístit letní čítárnu s možností studovat pod širým nebem. Všude po knihovně by měla být rozmístěna pohodlná zákoutí k odpočinku či k tiché diskusi.

Knihovna musí ještě více nakročit směrem k veřejnosti a nabízet komplexní služby. Jde tu o práci se seniory, nezaměstnanými, tělesně postiženými a s menšinami. Patří sem obecní informace, informace úřadů práce, právní poradna. Jde také o to, aby nezaměstnaný našel v knihovně seznam volných míst, aby staří a nemocní lidé na vyžádání dostávali knihy do bytu, aby nevidomý už před knihovnou si mohl zapnout zařízení, které ho bude navigovat do knihovny a aby ve výtahu měl označení podlaží v Braillově písmu, aby vozíčkář se dostal do budovy bez degradujícího dožadování a vstupu někudy suterénem a pak se v ní mohl rozumně pohybovat,. Prostory pro tyto služby patří do polorušné zóny, vybavené informačním bodem a počítači.

### A. Obecné informace

A1. Funkce budovy krajské knihovny

Nová budova krajské knihovny by měla otevřená, uvnitř velmi přehledná, aby mohla do budoucna sloužit jako nonstop zařízení. Vše by mělo být přizpůsobeno především uživateli. Dále by mělo být počítáno s tím, že knihovna je centrem společenského života, místem setkávání i relaxace. Celý prostor by měl být jakousi studovnou, takže mezi fondem by měl být dostatečný prostor pro studium, četbu a komunikaci. Důraz by však měl být kladen i na individuální potřeby uživatele (prostor k individuálnímu studiu, týmové spolupráci, možnost připojit si notebook a pracovat nezáviste v absolutní tichosti apod.)

- Základní okruhy:

- Půjčování dokumentů

  - dokumenty v maximální možné míře dostupné ve volných výběrech (umožnit všem uživatelům volný a okamžitý přístup k fondům)

  - centrální výpůjční pult ve vstupním prostoru

  - centrální kontrolní bod ve vstupním prostoru

  - nekřížení cest čtenáře, knihy a zaměstnance

  - variabilní, dobře větratelný prostor s mobilním interiérem a modulárním nábytkem

  - půjčovny by si měly udržet jednotný vzhled

  - čtenáři potřebují denní světlo, knihám a časopisům denní světlo nevyhovuje

- Studijní a badatelská činnost

  - oddělení rušných, polotichých a tichých zón

  - individuální či skupinové klidová studijní místa

  - variabilní, dobře větratelný prostor s mobilním interiérem a modulárním nábytkem

  - studovny by si měly udržet jednotný vzhled

  - PC by měly být co nejméně u oken vedoucích na jižní či západní stranu

- Přístup k Internetu

  - počítačové informační porty, reprografické body, internetové buňky

- Školení, semináře, konferenční činnost, přednášky, celoživotní vzdělávání

- Trávení volného času, místo setkávání

- Kulturní akce, hudební aktivity

- Poskytování služeb handicapovaným

kvalitní orientační systém, kamerový systém, elektronické ochrana fondů, rozhlas, elektronický bezpečnostní systém (magnetické karty)

komunikace a zdi by neměly ukrajovat z užitkové plochy více než 30%

Dispozičně projektovým řešením je třeba zajistit flexibilitu stavby s ohledem na případné pozdější rozšiřování objektu do určených rezervních ploch dalšího rozvoje. Pro členění prostorů by měly být navrženy lehké demontovatelné příčky všude tam, kde to statické řešení objektu dovolí.

Důležitým prvkem je systém ventilace, klimatizace a vnější ochrany budovy, který umožní plnohodnotné využívání budovy po celý rok včetně letních měsíců.

II. Provozní bloky

Blok půjčoven a studoven bude oddělen od ostatních bloků, což je nutné v projektovém řešení důsledně respektovat. Bezbariérové řešení musí být uplatněno jak ve čtenářské, tak ve služební části.

II.1. Blok půjčoven a studoven

1.1.	vstup veřejnosti

1.2.	hala služeb veřejnosti za kontrolním bodem

  - půjčovny a studovny

II.2. Blok ostatních veřejných prostor

2.1. 	místnost s veřejným internetem

  - přednášková sál a salonek

  - počítačová učebna občerstvení

II.3.  Blok služební

3.1. úsek knihovních fondů

3.2. úsek veřejných knihoven

3.3. zázemí půjčoven a studoven

3.4. ostatní kancelářské místnosti

3.5. zasedací místnost

II.4. Sklady

II.1. Blok půjčoven a studoven

Dispozičně projektovým řešením je třeba zajistit maximální flexibilitu zejména v části studoven a volného výběru. Pro členění těchto prostorů by měly být navrženy lehké demontovatelné příčky všude tam, kde to statické řešení objektu dovolí.

Při dispozičně provozním řešení čtenářské i služební části se za přednost považuje maximální zkrácení dopravních cest, zejména s přihlédnutím k přepravovaným objemům. Kvalita dispozičního řešení bude minimalizovat nároky zejména na horizontální přepravu. Nutno respektovat provozní vazby, popsané v části B.2  u jednotlivých místností. Dispoziční řešení musí respektovat zásadu postupného zklidňování provozu ve čtenářské části (od hlučnějších vstupních provozů ke klidným a tichým studovnám a pracovnám).

Maximální přehlednost prostoru (nikoli absolutní –  kamerové systémy – viz bod A5-IV ), která minimalizuje nároky na počet osob nutných k zabezpečení provozu v podvečerních hodinách při zachování možnosti kontroly v jednotlivých podlažích

Pro uživatelskou pohodu je třeba preferovat denní světlo pro čtenářská místa, naopak minimální pro volné výběry knih a časopisů.

Nábytek by měl mít jednotný design, měl by být modulární a mobilní. Všechna čtenářská místa by měla být zasíťováná (rozvody elektřiny, strukturovaná počítačová kabeláž).

II.2. Blok ostatních veřejných prostor

Tyto prostory je třeba umístit tak, aby bylo možné je využívat i když je knihovna zavřená.

Pozn. Občerstvení za kontrolním bodem lze získat pouze v odpočinkových prostorech čtenářů z automatů. Konzumace jídel a nápojů je povolena jen v těchto odpočinkových prostorech.

II.3.  Blok služební

Obecně jde o efektivní, ergonomické a co nejméně namáhavé fungování od zásobovací rampy, dopravních prostředků obstarávající pohyb lidí a nákladů (vertikálních a horizontálních). V zázemí pak dostatečné vybavení čajových kuchyněk, denních místností a šaten. (text bude dále upřesněn)

4. Sklady

Při řešení podzemních podlaží se za prioritu považuje řádné umístění ploch technického zařízení budovy a ploch vertikálních komunikací, (mimo dodávek knihovního fondu, který se předpokládá na rampě v parteru). Část těchto ploch bude vyhrazena pro ukládání jízdních kol a dalších prostředků individuální osobní dopravy. Vjezdy do parkovacích ploch budou organizačně popřípadě i stavebně odděleny. Zásobovací vjezd bude oddělen a jeho niveleta snížena o výšku rampy.

Do budoucna se předpokládá otevření části skladů knih pro veřejnost.

Pokud možno bez denního světla.

III. Toky

Obecně platí princip, že se nemají křížit cesty čtenáře, knihy a zaměstnance, tedy vstup pro čtenáře by měl být jinde než vstup pro zaměstnance a že knihy by se měly přivážet do budovy ještě dalším vstupem s nejkratší cestou do oddělení zpracování fondů a odtud do půjčoven.

Čtenářské a zaměstnanecké prostory by měly být důsledně odděleny. Přechod mezi těmito prostorami a prostup budovou bude možný na čipové karty.

# 1. Čtenářský provoz

Předpokládá se celoroční provoz 7 dnů v týdnu. Ve všední dny 11 hodin denně, o víkendu 6 hodin (v sobotu v dopoledním, v neděli v odpoledním bloku). V podvečerních hodinách bude provoz s omezeným rozsahem služeb.

Čtenář vstoupí do vestibulu, která obsahuje kontrolní bod. Na vestibul  navazuje pultová šatna s obsluhou a prostor pro samoobslužné odkládání zavazadel do automatických boxů a místnost ostrahy. Ze vstupní haly je též možno vstoupit do prostoru občerstvení a nachází se zde úsek s veřejným internetem.

Na vstupní halu navazuje hlavní vertikální a horizontální komunikační uzel, na nějž navazuje hala služeb a z něhož se osobonákladními a osobními výtahy a  schodišti vstupuje do půjčoven a studoven, víceúčelového sálu a výukového sálu-učebny a do počítačové učebny (v jednotlivých podlažích).

Přímou součástí haly služeb při vstupu je informační služba. Všechna přepážková pracoviště služeb veřejnosti jsou přímo napojena na služební část knihovny.

S halou služeb je přímo spojen prostor volného výběru knih (půjčoven) a studoven,  částečně oddělené prosklenými zvukově izolovanými stěnami. (ve více podlažích). Orientační rozdělení předpokládá v 1. podlaží volný výběr beletrie a čítárnu, ve 2. podlaží volný výběr naučné literatury propojený s klidovými studijními zónami a oddělenými studovnami a ve 3. podlaží dětské a hudební oddělení. Tato tři podlaží budou volně průchozí kromě hlavního komunikačního uzlu rovněž dalším schodištěm.

Všechny vnitřní komunikace v hale služeb a v prostorech volného výběru jsou součástí těchto halových prostorů a započítávají se do čisté užitkové plochy.

2. Služební provoz

Provoz služební části knihovny je dán zejména technologickým postupem příjmu a zpracování přírůstků, skladováním knihovního fondu a jeho užitím, ochranou fondů (jejich ochranným kopírováním, revizí a vyřazováním), činností ostatních služeb knihovny a úsekem řízení knihovny.

Místem pro zpracování příjmů a výstupů je podatelna a výpravna se společnou rampou. Shromaždištěm publikací určených k přepravě mezi hlavní budovou a detašovanými depozitními sklady je výpravna, místem jejich vykládky a nakládky je rampa. Rampa slouží rovněž pro zásobování reprografie a pro zásobování a výstupy vydavatelství.

Skládá se z těchto úseků:

knihovnické a bibliografické zpracování fondů

úsek veřejných knihoven

úsek řízení zabezpečuje řídící, ekonomický a technický chod instituce a jejích objektů;

Funkční soubory řízení NTK a ekonomika a hospodářská správa;

funkční soubory informační technologie a vzdělávání

kanceláře služeb

(text bude dále doplněn)

A4. Kapacity

- Celkový počet zaměstnanců    -  40

- Hodinové maximum zaměstnanců    -  40

- Celkový denní počet návštěvníků   -  1 350  (současný stav – 450 – x 3)

- Hodinové maximum –  558  (současný stav – 186 – x 3)

- Požadavek na provozní dobu celé budovy   - 11 hodin/pracovní dny, 6 hodin/dny pracovního klidu

- Celkový počet knižních jednotek na začátku a po 40 letech   - 100 000/500 000 k.j. (viz. Poznámka)

- Poměr vázaných a volných   - 2:3

- Obrat knižních jednotek pro odloučená pracoviště 2500 k.j./rok

vlastní návštěvníky – 11 000 k.j./rok

- Množství a způsob denního obratu knižních jednotek/odnesení   - 70 k. j.

- Maximální přípustná podlahová plocha   - 4 000 m2

- Celkový počet registrovaných uživatelů ročně   -  4 500

- Celkový počet čtenářských míst ve studovnách - 223 míst

- Z toho celkový počet míst vybavených PC – 61 míst

- Celkový počet míst v přednáškové místnosti   - 170 míst

- Počítačová učebna   - 11 PC

- Celkový počet míst v odbytové části občerstvení ve vstupní hale   -  35

- Celkový počet parkovacích míst   -  100 aut mimo budovu

- Počet parkovacích míst pro jízdní kola   -   50 míst

Poznámka:

ad f) Výpočet -  Knihovní fondy

volný výběr  - současný stav	50 000 sv.

sklady – kmenové  fondy		36 000 sv.

výměnné fondy		14 000 sv.

Celkem				100 000 sv.

Čistý roční přírůstek			10 000 sv.

Stav fondu za 40 let			500 000 sv. (z toho cca 35 000 sv. VF)

Přírůstky jsou po 15 letech přesouvány do skladu, 40% fondu (200 000 sv.) zůstává ve volném výběru (= nákup za posledních 15 let)

ad l) z toho v bloku půjčoven, studoven a čítáren  - 132 míst + 31 míst s PC;

na hudebním oddělení   - 30 míst + 10 míst s PC

na internetovém pracovišti - 20 míst s PC

Podle souhrnných informací o srovnatelných knihovnách ve světě se považuje za horní hranici doporučené úrovně ve vyspělých zemích poměr 1 : 5, tj. 20 % čtenářských míst z celkového počtu obsluhovaných čtenářů; za dolní hranici pak poměr 1 : 20, tj. 5% čtenářských míst. Poměr celkového počtu plánovaných čtenářských míst  k současnému celkovému počtu obsluhovaných čtenářů v KKV vychází na 5,0%. V případě předpokládaného nárůstu počtu registrovaných uživatelů bude tento podíl ještě nižší

A5. Speciální technické vybavení

I. Kvalitní orientační systém (+ systém orientace pro nevidomé - značení přístupových cest, nejkratší a nejschůdnější cesta k dokumentům i informacím, orientace v budově pomocí signálního značení, značení v Braillově písmu v prostorách celé budovy – směrem k přednáškovým prostorám, učebnám, atd. Signální pásy , umělé vodící linie a další prvky sloužící k orientaci  se řídí vyhláškou. Základním předpokladem je výrazné osvětlení prostoru pro klienty se zbytky zraku a nekomplikovaný přístup k WC.)

II. K přepravě knih do obou typů výpůjčních služeb a k horizontálním přesunům ve skladech a ve volném výběru budou využívány knihovnické vozíky, k vertikálním přesunům mezi jednotlivými podlažími skladů a z obou typů výpůjček pak knihovnické výtahy, pro větší objemy nákladní výtahy.

III. Objekt bude zabezpečen elektronickým bezpečnostním systémem na čipové karty, hierarchicky strukturovaným. Všechny vstupy do objektu a vybrané klíčové vstupy uvnitř objektu budou opatřeny elektronickou signalizací pokusu o neoprávněný vstup a elektronickým zaznamenáváním vstupů. Jedná se zejména o sklady knih jako celek a o zvláště zabezpečený prostor historických fondů uvnitř těchto skladů a o další prostory, kde je žádoucí omezit i ve služební části pohyb personálu. Sklady knih a vyhrazené služební prostory jsou zcela nepřístupné čtenářům; naopak přístupné jsou jen omezenému počtu pověřeného personálu.

IV. Kamerové dohledové systémy

V. Vnitřní rozhlas

# A6. Mobiliář

Umělecké předměty

Náměty:

- umělecké předměty

- počty služebních vozidel

- jednotný vzhled, jednotný desing či nikoli

A7. Vazby budovy na okolí

- urbanistické, napojení na inženýrské sítě, napojení na komunikace, parkoviště, sadové úpravy, zahradní architektura, rozsah stavebního pozemku, možnosti zásahu do sousedních budov, provozní a technické, vazby s okolní zástavbou …

A8. Stavební fyzikální požadavky

  - energie, osvětlení, klimatizace

### B. Jednotlivé části knihovny

#### B1.  Půjčovny/studovny

I. Centrální výpůjční hala

Centrální odbavovací hala pro všechna oddělení, odpočinkový prostor pro uživatele všech služeb knihovny se vstupem do dalších prostor knihovny. S dalšími podlažími spojena schodištěm a výtahem.

1. Funkce prostoru

    - registrace čtenářů

    - půjčování (odbavování výpůjček) knih, novin, časopisů, map

    - vyřizování meziknihovní služby a rezervací

    - přístup do elektronických katalogů knihovny

    - pokladna

2. Vztahy v prostoru

    - umožňuje přímý přístup do volného výběru oddělení pro dospělé - beletrie

    - navazuje na centrální vstupní prostor

    - navazuje na hlavní komunikační uzel

    - v jedné úrovni přístup do služebních prostor knihovny – do skladu, do oddělení doplňování a správy knihovních fondů …

II. Půjčovna pro dospělé – beletrie, čítárna, oddělení pro handicapované

Půjčovny koncipovat jako jediný otevřený prostorový celek, jednotlivé úseky (oddělení beletrie, čítárna, oddělení pro handicapované) oddělit pouze vizuálně (regály, vnitřními prvky, ne příčkami). Úseky navazovat podle rušnosti (oddělení beletrie, čítárna, oddělení pro handicapované).

Celé podlaží slouží pro volný výběr dokumentů a umožňuje volný pohyb po celém prostoru půjčoven.

V jednotlivých úsecích jsou umístěny informační body, které zajišťují pomoc uživatelům při vyhledávání dokumentů a informací. Prostory se nacházejí v prvním podlaží.

Do úseku pro handicapované by měla vést nejkratší a nejschůdnější přístupová cesta, je třeba dbát na výrazné osvětlení prostoru pro klienty se zbytky zraku.

1A. Funkce prostoru - beletrie

- volný výběr knih

- vyhledávání informací v elektronických katalozích

- bibliograficko informační služba - pomoc při hledání potřebných dokumentů a informací

- možnost četby a posezení

- pořádání besed a KBL

1B. Funkce prostoru – čítárna

- volný výběr periodik, popř. CD-ROMů

- možnost četby a posezení

1C. Funkce prostoru – úsek pro handicapované

- komplexní služby pro nevidomé a slabozraké

- půjčování speciálních dokumentů

2. Vztahy v prostoru

A.

- navazuje na centrální výpůjční halu, na letní čítárnu, propojení s naučnou literaturou se studovnou

- v klidové zóně umožňuje průchod do druhého podlaží

- dostupnost výtahu pro dopravu dokumentů od centrálního výpůjčního pultu, z oddělení správy a zpracování knihovních fondů a ze skladu

B.

- v úrovni umožňuje přístup do zázemí zaměstnanců

- v úseku beletrie se nacházejí polorušné zóny, v čítárně polorušné i klidové zóny, v úseku oddělení pro handicapované jen klidové zóny

- oddělení beletrie je opticky odděleno od čítárny, čítárna je opticky oddělena od oddělení pro handicapované

III. Půjčovna pro dospělé – naučná literatura, studijní místa

Celý prostor by měl být jakousi studovnou, takže mezi fondem by měl být dostatečný prostor pro studium, četbu a komunikaci.  Proto je nutno ho koncipovat jako jediný otevřený prostorový celek, jednotlivé zóny (polorušné, klidové) oddělit pouze vizuálně (regály, vnitřními prvky, ne příčkami). Celé podlaží slouží pro volný výběr dokumentů a umožňuje volný pohyb po celém prostoru.

V jednotlivých úsecích jsou umístěny informační body, které zajišťují pomoc uživatelům při vyhledávání dokumentů a informací.

- Funkce prostoru

- volný výběr knih a odborných časopisů

- vyhledávání informací v elektronických katalozích

- prostor pro individuální i skupinové studium

- volný výběr příruční a regionální literatury – pouze prezenční půjčování

- bibliograficko informační služba - pomoc při hledání potřebných dokumentů a informací

- možnost četby a posezení

- pořádání besed a KBL

- práce s PC databázemi

- rešeršní a referenční služby

- Vztahy v prostoru

A.

- přístup centrálním schodištěm z nižších a vyšších podlaží

- v klidové zóně umožňuje průchod do druhého podlaží

- dostupnost výtahu pro dopravu dokumentů od centrálního výpůjčního pultu, z oddělení správy a zpracování knihovních fondů a ze skladu

B.

- v úrovni umožňuje přístup do zázemí zaměstnanců

- v prostoru se nacházejí polorušné  i klidové zóny

- Hudební oddělení

Hudební oddělení bude jedním přehledným prostorem, jehož jednotlivé úseky (výpůjční pult, prostor pro individuální poslech, prostor pro besedy) budou řazeny podle rušnosti.

Oddělení se nachází ve třetím podlaží.

    - Funkce prostoru

- vázaný výběr AV médií

- volný výběr knih, hudebnin a časopisů

- možnost individuálního poslechu do sluchátek

- vyhledávání informací v elektronických katalozích

- vyhledávání AV médií v tištěných seznamech

- bibliograficko informační služba - pomoc při hledání potřebných dokumentů a informací

- možnost četby a posezení

- pořádání besed a KBL

    - Vztahy v prostoru

A.

- navazuje na hlavní komunikační uzel - přístup centrálním schodištěm z nižších podlaží

- v klidové zóně umožňuje průchod do druhého podlaží

B.

- v úrovni umožňuje přístup do zázemí zaměstnanců

- v prostoru se nacházejí polorušné  i klidové zóny

- úrovňově navazuje na dětské oddělení, od kterého je vizuálně odděleno

- Dětské oddělení

Oddělení by mělo být jedním dobře větratelným a „přehledným prostorem, který zahrnuje:

-    místo pro hru – hrací koutek (pódium/lehací schůdky)

- místo pro PC/Internet/CD-ROM (12 míst – z toho 2 OPACy) – v blízkosti pultíku obsluhy

- studijní/besídkový prostor – částečně oddělený od ostatního provozu (v případě potřeby zcela uzavíratelný

- pracovní/odpočinková místa – volně roztroušená po prostoru oddělení

1. Funkce prostoru

- výběr dokumentů ve volném výběru

- možnost hry, „válení se“

- možnost studia, pořádání besed

- možnost četby a posezení

- využívání internetu a CD-ROMů

2. Vztahy v prostoru

A.

- navazuje na hlavní komunikační uzel - přístup centrálním schodištěm v úrovni umožňuje přístup do zázemí zaměstnanců

B.

- v prostoru se nacházejí polorušné  i klidové zóny

- úrovňově je propojeno s hudebním oddělením, od kterého je vizuálně odděleno

- v klidové zóně umožňuje průchod do druhého podlaží

- dostupnost výtahu pro dopravu dokumentů od centrálního výpůjčního pultu, z oddělení správy a zpracování knihovních fondů a ze skladu

- úseky (volný výběr, prostor pro hru, prostor pro PC, prostor pro besedy) budou řazeny podle rušnosti

- Zázemí pro služby

    - Funkce prostoru

- odpočinkový prostor pro zaměstnance

- kuchyňka, posezení

    - Vztahy v prostoru

- přístupnost z půjčoven

### B2.  Další veřejně přístupné prostory

I. Vstupní prostor:

1. Funkce

Další veřejně přístupné prostory jsou přístupné z vestibulu (vstupního prostoru), který je koncipován jako multifunkční prostor. Vstupní prostor je dimenzován dostatečně, je přehledný a je jedním z rozhodujících prvků interiéru objektu.

2. Vztahy v prostoru

Prostor se člení na informační pult, úsek s veřejným internetem šatnu.

Kavárna je oddělena akusticky (skleněnou stěnou)

U vstupu je umístěn kontrolní bod (ve formě bran – viz bod 3)

Na vestibul navazuje centrální komunikační uzel.

Prostor vestibulu je v úrovni s centrální výpůjční halou.

3.Technické vybavení

- brány pro elektronickou ochranu fondu

    - Informační pult

  - Funkce prostoru

- informace, ostraha

  - Vztahy v prostoru

  - Základní parametry:

- pracovní místa:

- čtenářská místa:

- počty svazků

- počty návštěvníků denně

- počet výpůjček denně

- počet vrácených dokumentů denně

- provozní doba

- přibližná plocha

    - Šatna

Centrální šatna je pojata jednak jako klasická šatna s obsluhou a věšáky, jednak částečně jako samoobslužná šatna s kódovanými skřínkami. Volné prostory mezi skřínkami  jsou dostatečné pro pohyb návštěvníků. Velikost skříněk počítá i s objemnějšími zavazadly.

    - Internetové centrum

- Funkce prostoru

- přístup na internet bez omezení- za poplatek?

- přístup do on-line katalogu knihovny - zdarma

- Vztahy v prostoru

- součástí centrální haly

D. Kavárna

Kavárna slouží pro občerstvení návštěvníků a personálu. Provoz bude s největší pravděpodobností pronajímán samostatnému podnikatelskému subjektu.

II. Centrum celoživotního vzdělávání

Komplex prostor určený k profesnímu vzdělávání knihovníků, celoživotnímu vzdělávání veřejnosti a dalším kulturním a vzdělávacím akcím. Všechny vzdělávací místnosti jsou umístněné tak, aby uživatelé nemuseli procházet kontrolním bodem. Vzdělávací prostory jsou umístěny v návaznosti na kancelář, kuchyňku a toalety.  Před vzdělávacími místnostmi je třeba zajistit předsálí pro účastníky akcí, kteří zde budou čekat na zahájení akcí nebo se procházet o přestávkách. Nutná je též kuřárna.

Nábytek CCV by měl mít jednotný design.

# A. Výukové centrum/ počítačová učebna

1. Funkce prostoru

- celoživotní vzdělávání v oblasti ICT pro knihovníky a veřejnost

Počítačové učebna zařízená odpovídající výpočetní, didaktickou a další technikou. Učebna by měla být dobře větratelná a osvětlená s max. počtem pracovních míst 10+1 (10 míst pro účastníky, 1 místo pro lektora). Vyšší počet pracovních míst v 1 učebně není žádoucí (z praxe lektor není schopen se věnovat více než 10 účastníkům současně).

2. Vztahy k prostoru

Počítačové učebny jsou umístěny v rámci komplexu CCV, ideálně v přízemí budovy, v návaznosti na kancelář. Nezbytná blízkost kuchyňky, toalet a dosažitelnost kavárny.

B. Výukový sál – učebna  (na způsob MZK v přízemí)

1. Funkce prostoru

- celoživotní vzdělávání knihovníků a veřejnosti

- konference s menším počtem účastníků

Výukový se stoly (školními lavicemi) a židlemi slouží ke vzdělávání knihovníků a veřejnosti. Je vhodný pro pořádání přednášek, školení, seminářů, konferencí a dalších akcí, při kterých je žádoucí, aby si účastník dělal poznámky. Na podiu je umístěný stůl pro řečníky, případně řečnický pultík. Požadované je mobilní vybavení učebny, aby se židle a lavice daly snadno přemisťovat v prostoru dle typu a potřeb vzdělávacích aktivit.

Zdůvodnění:

V současné době je pro semináře knihovníků a přednášky UVČ využíván salónek Staré radnice, jehož kapacita je regulérních 20 míst u kulatého stolu. Kapacita místnosti je uměle zvyšována 15 místy na židlích u stěn místnosti. Toto provizorní sezení není ideální, vytváří bariéry mezi účastníky navzájem, účastníci sedící u zdi bez stolu si jen s obtížemi mohou dělat poznámky. Kapacita vzdělávacích akcí pro knihovníky a pro veřejnost je s ohledem na nedostatečnou kapacitu salónku limitována ideálním počtem 20, maximálně počtem 35 přítomných účastníků. V budoucnu se předpokládá zvýšení kapacity profesního vzdělávání knihovníků a vzdělávání veřejnosti na 50 pracovních míst pro účastníky.

2. Vztahy k prostoru

Výukový sál je přístupný z centrálního komunikačního uzlu.  Je dostupná kancelář. Nezbytná je blízkost kuchyňky.

# C. Víceúčelový sál (na způsob velkého sálu v MKP)

Víceúčelový sál slouží pro vzdělávací a kulturní akce s masovou návštěvností. Bylo by vhodné, aby v případě potřeby šel prostor pro publikum přepažit za účelem zmenšení a vytvoření komornějšího prostředí.

1. Funkce prostoru

-	velkokapacitní vzdělávání, konference, kongresy

-	promítání filmů a diapozitivů

-	hudební, divadelní a další kulturní programy

2. Vztahy v prostoru

Výukový sál je přístupný z centrálního komunikačního uzlu.  Je dostupná kancelář. Nezbytná je blízkost kuchyňky.

D. Salónek (přiléhající k víceúčelovému sálu)

1. Funkce prostoru

-	zázemí pro lektory a účinkující ve víceúčelovém sálu

-	komorní prostor pro kulturní a vzdělávací akce s malým počtem účastníků

-	pracovní porady

2. Vztahy k prostoru

A. Výukový sál je přístupný z centrálního komunikačního uzlu.  Je dostupná kancelář. Nezbytná je blízkost kuchyňky.

B. Bezprostředně sousedí s víceúčelovým sálem, od kterého je akusticky oddělený.

# E. Kuchyňka

1. Funkce prostoru

- 	uskladnění a příprava občerstvení

-	uskladnění nádobí

2. Vztahy k prostoru

Kuchyňka je umístěna v rámci komplexu CCV.

### B3. Pracovny/kanceláře

I.  Oddělení správy a zpracování knihovních fondů

1. Funkce prostoru

Oddělení knihovních fondů provádí nákup, akvizici a kompletní zpracování knih pro všechna oddělení knihovny a pro všechny městské pobočky. Zároveň zde pobíhají průběžné odpisy knih, balení knih a opravy knih poškozených.

2. Vztahy v prostoru

Oddělení knihovních fondů by mělo být umístěno v klidové zóně, oddělené od prostorů vyhrazených uživatelům. Mělo by být dobře osvětlené a v souvislosti s tímto je nutné správné umístění PC stanic a dobrá viditelnost.  Mělo by být dobře dostupné pro zásobování zvenku a následnou distribuci knih ven (mimo i uvnitř budovy) a to co nejkratší cestou jiným vstupem do budovy než pro uživatele. Distribuce knih uvnitř budovy by měla být zajištěna vozíky, v případě umístění do vyšších podlaží výtahem.

- Oddělení knihoven

  - Funkce prostoru

- nákup, zpracování a obalování knih

- tvorba výměnných souborů

- možnost jednání s knihovníky, starosty, knihkupci

- klidné prostředí pro intelektuální práci (analýzy, hodnocení, projekty, statistiky, webové

stránky

- práce s dyslektickými dětmi

- centrum celoživotního vzdělávání

  - Vztahy v prostoru

Oddělení knihoven může být umístěno v nejvyšším patře budovy, avšak v blízkosti centrálního schodiště a dostupnosti výtahu (služebního i nákladního). Oddělení musí být propojeno s další místností, kde bude sklad VF (novější literatura).

Dostupnost zázemí s kuchyňkou a zasedací místnost pro cca 20 lidí.

- Ekonomické oddělení

  - Funkce prostoru

- Vedení účetní agendy, pokladny

  - Vztahy v prostoru

- dostupnost zázemí

- …………

##### B4. Sklady

Funkce prostoru

Vztahy v prostoru