#### RK-32-2003-08

Žádost o rozpočtové opatření SFDI

pro: jednání rady kraje č. 32/2003 dne 7. 10. 2003

zpracoval: Z. Berka

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Silnice III/3516 v km 4,880 – 4,940 leží v násypu cca 4 m nad hladinou řeky Jihlavy. Vlivem zvýšené hladiny řeky při povodních v roce 2002 došlo k lokálnímu sesutí silničního násypu a tím následnému sesutí krajnice silnice. Vlivem sesutí svahu s krajnicí, byla narušena poklesem a trhlinami i část vozovky v délce cca 50 m. V krajnici vozovky jsou uloženy telekomunikační kabely, které zřejmě nebyly narušeny, ale při dalších poruchách hrozí jejich poškození. Záměrem je v nejvíce poškozeném úseku délky cca 60 m vybudovat opěrnou zeď, která bezpečně ochrání silniční těleso před poškozením při dalších povodňových vlnách na řece Jihlavě. Telekomunikační kabely budou umístěny do chráničky vedle opěrné zdi. V délce cca 100 m bude vozovka opravena a zesílena asfaltovým kobercem. Tato stavba s názvem „III/3516, opěrná zeď u řeky Jihlavy – Povodně 2002“ (ISPROFOND 561 163 0001), byla uplatněna krajem Vysočina do návrhu rozpočtu SFDI na rok 2003, a to částkou 2 000 tis. Kč. Náklady stavby skládající se z ceny projektové dokumentace a ceny vítězné nabídky z výběrového řízení na zhotovitele stavby přesáhly původně požadovanou částku
2 000 tis. Kč. Rozdíl činí 122 tis. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá schválení podání žádosti o provedení rozpočtového opatření Státního fondu dopravní infrastruktury spočívající v navýšení rozpočtu výše uvedené akce
o 122 tis. Kč. Odbor majetkový předpokládá, že o tuto částku bude snížena položka Příprava a vypořádání staveb kraje Vysočina (ISPROFOND 561 156 0001).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti o provedení rozpočtového opatření Státního fondu dopravní infrastruktury, spočívající v navýšení rozpočtu akce III/3516, opěrná zeď u řeky Jihlavy – Povodně 2002“ (ISPROFOND 561 163 0001) o 122 tis. Kč a snížení rozpočtu akce Příprava a vypořádání staveb kraje Vysočina (ISPROFOND 561 156 0001) o tuto částku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 10. 2003

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0