##### RK-21-2003-24, př. 2

### počet stran:1

## Varianta č. 2

Tato varianta předpokládá výstavbu střední školní tělocvičny o vnitřních rozměrech hřiště pro míčové hry 18 x 36 m a světlé výšce pod vazník min. 7 m, z čehož vychází půdorysná velikost objektu 21 x 39 m. Dále potom zahrnuje minimální související zázemí k tělocvičně a učebny. Při zachování přístavby zázemí a školních prostor v původním půdorysném rozměru a výšce, by bylo možné s vyloučením prostor pro veřejnost, správce a trenéry získat v objektu navíc prostory pro školu, případně v těchto prostorách řešit ředitelnu a sborovnu.

Pro další minimalizaci výstavby je možné ještě objekt přístavby zázemí a učeben snížit o jedno podlaží, což bude znamenat upuštění od velké učebny pro 60 žáků, omezení prostoru pro invalidy a nářaďovnu, přesun kotelny do 1.NP. Náklady při takto maximálně okleštěné výstavbě jsou uvedeny v závorce.

a)  zastavěná plocha celkem …………………………  1 231,7 m2

z toho plocha  tělocvičny………………….. …………819  m2

plocha zděné části s příslušenstvím tělocvičny

a učebnami ……………………………………………412,7 m2

b)  obestavěný prostor celkem……………………………14 983,3 m3  (13 817,6)

z toho vlastní tělocvična……………………………… 9 214 m3

komplex učeben se zázemím pro oba provozy……….. 5 720,7 m3  ( 4 555 )

spojovací krček ……………………………………….      48,6 m3

Investiční nároky stavby:

Orientační náklad stavby stanovený kubíkovou cenou za obestavěný prostor

činí celkem 39,3 mil. Kč. ( 35,8 mil.)

- z toho pro halu tělocvičny bez zázemí ………… 9 214 x 2200 ……..cca 20,3 mil Kč

- zděný objekt pro zázemí a školu………………   5 769,3 x 3300…  cca 19 mil Kč

(4 550 x 3400 …..cca 15,5 mil.)

Rozdílná kubíková cena při různých objemech obestavěného prostoru vychází ze skutečnosti, že některé investiční náklady jsou stejné bez rozdílu pro jakou velikost tělocvičny jsou budovány. Jedná se například o přípojky elektro, plynu, kanalizace, vody, přeložku vodovodního řádu, přístupové a parkovací plochy. Pochopitelně také se snižováním obestavěného prostoru roste cena jednoho kubíku.