##### RK-21-2003-24, př. 1

### počet stran:1

## Varianta č. 1

Tato varianta předpokládá výstavbu malé školní tělocvičny o vnitřních rozměrech 12 x 24 m a světlé výšce pod vazník min. 6,5 m. Dále potom zahrnuje minimální související zázemí k tělocvičně a učebny. Při zachování přístavby zázemí a školních prostor v původním půdorysném rozměru a výšce, by bylo možné s vyloučením prostor pro veřejnost, správce a trenéry získat v objektu navíc prostory pro školu, případně v těchto prostorách řešit ředitelnu a sborovnu.

Při úplné minimalizaci výstavby je možné ještě objekt přístavby zázemí a učeben snížit o jedno podlaží, což bude znamenat upuštění od velké učebny pro 60 žáků, omezení prostoru pro invalidy a nářaďovnu, přesun kotelny do 1.NP. Náklady při takto maximálně okleštěné výstavbě jsou uvedeny v závorce.

a)  zastavěná plocha celkem ……………………………..737,7 m2

z toho plocha  tělocvičny………………….. …………325  m2

plocha zděné části s příslušenstvím tělocvičny

a učebnami ……………………………………………412,7 m2

b)  obestavěný prostor celkem……………………………. 8 809,3 m3 (7 644)

z toho vlastní tělocvična……………………………… 3 040 m3

komplex učeben se zázemím pro oba provozy……….. 5 720,7 m3  ( 4 555 )

spojovací krček ……………………………………….      48,6 m3

Investiční nároky stavby:

Orientační náklad stavby stanovený kubíkovou cenou za obestavěný prostor

činí celkem 26,6 mil. Kč. ( 23,1 mil.)

- z toho pro halu tělocvičny bez zázemí ………… 3 040 x 2500 ……..cca 7,6 mil Kč

- zděný objekt pro zázemí a školu………………   5 769,3 x 3300…  cca 19 mil Kč

(4 550 x 3400 …..cca 15,5 mil.)

K této variantě je nutné podotknout, že zcela nenaplňuje původní záměr pro který se plánovala tělocvična realizovat. V takto koncipované tělocvičně nelze hrát míčové hry ani provozovat výuku v celé šíři učiva tělesné výchovy, ale pouze plošně nenáročné druhy  cvičení.

Problém výuky TV ve středních školách v Ledči nad Sázavou tato tělocvična plně neřeší. Vzhledem k tomu, že v současnosti by tělocvičnu využívalo 900 žáků, výhledově vzhledem k poklesu populace se stav ustálí na cca 600 žácích, je návrh tohoto sportovního zařízení pro střední školství nedostatečný.