RK-17-2003-04, př. 1upr1

počet stran: 9

2

NAŘÍZENÍ

kraje Vysočina

ze dne …

č. 2/2003

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm.  b) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) toto nařízení kraje:

I.

## Úvodní ustanovení

§ 1

Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky pro určování, zřizování, provoz a údržbu zdrojů vody k hašení požárů a povinnosti obcí, vlastníků a uživatelů. zdrojů vody.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)	zdroji vody k hašení požárů,1 ze kterých lze mobilní technikou nebo technickými prostředky odebírat vodu (dále jen „zdroje vody“), zejména:

- vodní toky (např. řeka, potok),

- přirozené a umělé vodní nádrže (např. rybníky, jezera, požární nádrže, bazény, nádrže s vhodnou technologickou vodou),

- požární výtokové stojany a plnící místa,

- nadzemní a podzemní hydranty.

b)	čerpacím stanovištěm:

- zpevněná plocha u zdroje vody určeného k hašení požárů, upravená pro bezpečné přistavení požárního čerpadla. Musí splňovat požadavky stanovené tímto nařízením.

II.

### Zdroje vody k hašení požárů

§ 3

- Zdroje vody slouží k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou základními zásahovými požárními automobily (automobilovými stříkačkami a cisternovými automobilovými stříkačkami) nebo přenosnými zásahovými prostředky (požárními stříkačkami).

- Zdroje vody, které jsou vhodné k hašení požárů, určují a vedou o nich přehled obce na svém území. Obce předávají přehled zdrojů vody Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina (dále jen „HZS“), který vede přehled vodních zdrojů na území kraje

- Jednotlivé zdroje vody lze vzájemně kombinovat a lze je užívat pro více obcí a právnických a podnikajících fyzických osob. Ke společnému užívání vodních zdrojů uděluje souhlas HZS. Zdroje vody nelze technicky propojovat s vodovodem pro veřejnou potřebu.

- Vlastník a provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen:

  - udržovat vodní zdroj v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů,

  - zabezpečit ve vodním zdroji trvalý dostatek vody podle zvláštního právního předpisu.2

- Zabezpečení zdrojů vody pro jednotlivé druhy objektů stanoví zvláštní předpis.

III.

### Poskytování zdroje vody

§ 4

- Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout zdroje vody ke zdolání požáru.

- Při použití vodovodu pro veřejnou potřebu jako zdroje vody oznámí tuto skutečnost velitel zásahu provozovateli vodovodu, a to i při cvičných akcích. V oznámení uvede místo, čas a množství odebrané vody.

IV.

Příjezd a přístup ke zdroji vody

§ 5

- Vlastník a provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd ke zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s Hasičským záchranným sborem  kraje Vysočina.

- Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit  přístup  k  vodovodu a bezplatný  odběr  vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

V.

##### Technické podmínky pro trvalé užívání požárních nádrží

§ 6

- Požární nádrž musí být označena nápisem „Požární voda“ s uvedením údajů o objemu a sací hloubce na desetinu metru.

- Ve vzdálenosti nejvýše 2 m od vodní plochy musí být zřízena zpevněná plocha vhodná pro umístění cisternové automobilové stříkačky nebo přenosné požární stříkačky, která splňuje tyto podmínky:

- výška od vodní hladiny k ose čerpadla nesmí přesáhnout 2,5 m,

- minimální hloubka vody v místě čerpání nesmí být menší než 1 m.

VI.

## Čerpací stanoviště

§ 7

Čerpací stanoviště musí splňovat tyto požadavky:

a)   musí mít minimální rozměr zpevněné plochy pro zajištění odběru požární vody mobilní nebo přenosnou požární technikou,

b)   musí být sjízdné pro těžkou požární techniku,

c)  na konci čerpacího stanoviště by měla být zřízena zarážka zabraňují sjetí vozidla do zdroje vody, nesmí však bránit odtoku vody,

d)  musí být označeno štítkem s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“ a údajem o obsahu zdroje vody, štítek se umísťuje zpravidla ve výši dvou metrů,

- místo čerpání musí být udržováno v pohotovém stavu i v době mrazů, za jarního tání i po přívalech a povodních a musí být vhodně odvodněno,

- pokud je čerpacím stanovištěm most a má-li plné zábradlí, je nutné v něm zřídit otvor rozměru nejméně 30 x 30 cm, který umožní spuštění savice do zdroje vody v místech s vyhovující hloubkou,

- kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná lehkým vozidlem s přenosným požárním čerpadlem.

VII.

# Provozuschopnost zdroje vody

§ 8

Vlastník a provozovatel popř. správce a uživatel  zdroje vody je povinen

- udržovat příjezdové komunikace ke zdroji vody a odběrní místa v každé roční době 
v provozuschopném stavu,

- udržovat vodní toky a vodohospodářská díla sloužící pro účely požární ochrany 
v provozuschopném stavu podle technických podmínek stanovených v tomto nařízení,

- projednat provádění prací, které omezují nebo znemožňují použití zdroje vody pro účely požární ochrany předem s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, který je oprávněn určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany,

- oznámit každé znemožnění použití zdroje vody pro účely požární ochrany (např. snížení množství vody) a změnu v příjezdové komunikaci nebo v odběrním místu neprodleně místní jednotce požární ochrany, obci a Hasičskému záchrannému sboru  kraje Vysočina.

VIII.

### Závěrečná ustanovení

§ 9

- Nedílnou součástí tohoto nařízení je Příloha č. 1 - Hodnoty pro výběr a rozmisťování nádrží a hydrantů.

- Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

V Jihlavě dne ….2003

Ing. František Dohnal v. r. 		      RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

hejtman kraje Vysočina 	náměstek hejtmana kraje Vysočina

#### Příloha č. 1 k Nařízení kraje Vysočina ze dne …., č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

## Informativní zásady pro výběr a rozmisťování vodních zdrojů

Uvedené hodnoty jsou převzaty z ČSN 730873.

- Vzdálenosti zdrojů vody od objektů a nejmenší obsah zdroje:

| Poř. číslo | Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku v m2 | Největší vzdálenost zdroje od objektu v metrech | Nejmenší obsah zdroje v m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120 | 600 | 14 |
| 2. | Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500 | 400 | 22 |
| 3. | Nevýrobní objekty o ploše nad 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500 | 300 | 35 |
| 4. | Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500 | 200 | 45 |
| 5. | Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním zatížením (p>120 kg/m2) a současně s plochou větší než 2500 | 150 | 72 |

Poznámka :  Uvedené vzdálenosti v metrech se měří po skutečné trase vedení zásahu nebo jízdy požárního vozidla.

- Vzdálenosti hydrantů a průměr potrubí na němž jsou hydranty umístěny:

| Poř. číslo | Druh objektu a jeho mezní plocha požárního úseku v m2 | Největší vzdálenost hydrantu od objektu a mezi sebou v metrech | Odběr Q (l.s-1) | Potrubí DN v mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy 120 | 200/400 | 4 | 80 |
| 2. | Nevýrobní objekty o ploše 120 až 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů do plochy 500 | 150/300 | 6 | 100 |
| 3. | Nevýrobní objekty o ploše nad 1500, výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše od 500 do 1500 | 120/240 | 9,5 | 125 |
| 4. | Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů o ploše nad 1500 | 100/200 | 14 | 150 |
| 5. | Výrobní objekty a sklady včetně zemědělských objektů s vysokým požárním zatížením (p>120 kg/m2) a současně s plochou větší než 2500 | 80/160 | 25 | 200 |

- U nadzemních i podzemních hydrantů určených jako zdroj požární vody musí být vždy zabezpečen minimální statický přetlak 0,2 Mpa.

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je v ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 uloženo orgánům kraje v přenesené působnosti stanovit nařízením kraje podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.

Obsahem nařízení kraje je podle § 6 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně:

- určení zdrojů vody k hašení požárů,

- podmínky jejich trvalé použitelnosti pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji a pro odběr vody,

- způsob zabezpečení stanovených podmínek.

Platná právní úprava kromě toho stanoví, že

- každý je povinen na  výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany  nebo obce poskytnout  dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru (§ 19 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů),

- vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů),

- zdroje vody pro hašení požárů určuje obec na základě nařízení kraje Vysočina které vydává Rada kraje na  základě § 27 odst.2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), kterým stanovuje podmínky k zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů.

- zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost zabezpečuje a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti obec v samostatné působnosti (§ 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů),

- vlastník vodovodu  i provozovatel  vodovodu jsou povinni umožnit  přístup  k  vodovodu   a  umožnit  bezplatný  odběr  vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru (§ 8 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů /zákon o vodovodech a kanalizacích/),

- povinnost platit vodné a stočné se nevztahuje na jednotky požární ochrany při požárním zásahu (§ 20 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů /zákon o vodovodech a kanalizacích/),

- povolení k nakládání s  povrchovými  vodami  není třeba při cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární   ochrany,  Policie České  republiky nebo  ozbrojených sil  České  republiky;  toto  nakládání  musí  být   při  cvičení  předem   projednáno s vodoprávním úřadem (§ 8 odst. 3 písm. c/ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní zákon/, ve znění pozdějších předpisů),

- souhlas vodoprávního úřadu není třeba k činnostem, jichž je třeba při  cvičení  nebo  zásahu Hasičského  záchranného sboru České  republiky   a  jednotek  požární  ochrany, Policie České republiky  a ozbrojených  sil České  republiky, které  v případech cvičení postupují v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem (§ 17 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní zákon/, ve znění pozdějších předpisů),

- platba (k úhradě správy vodních toků a správy povodí) se neplatí za odběr povrchové vody pro požární účely  (§ 101 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní zákon/, ve znění pozdějších předpisů).

Podle ustanovení § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává rada kraje právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn; tyto právní předpisy se nazývají nařízení kraje.

II. K jednotlivým ustanovením

Část I.

Ustanovení definuje možné zdroje vody  k hašení požárů a čerpací stanoviště.

Část II.

Ustanovením se určují zdroje požární vody k hašení požárů, poskytování zdrojů vody, příjezd a přístup ke zdrojům vody.

Přejímá se základní povinnost podle zákona o požární ochraně poskytnout ke zdolávání požáru zdroj vody s tím, že velitel zásahu je povinen použití vodovodu pro veřejnou potřebu oznámit jeho provozovateli, a to i při cvičných akcích. Důvodem oznamovací povinnosti je informace o bezúplatném použití tohoto zdroje vody podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vlastník a provozovatel popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd ke zdroji vody pro mobilní požární techniku aby byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací pro požární techniku nejméně 3 m (§ 11 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. , o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru /vyhláška o požární prevenci/).

V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina.

Část III

Stanoví se technické podmínky pro trvalé užívání požárních nádrží jako zdrojů vody pro hašení požárů.

Část IV

Stanovují se technické podmínky pro trvalé užívání čerpacího stanoviště jako zdroje vody pro hašení požárů. Tam kde nelze zřídit čerpací stanoviště, musí být zřízena alespoň taková místa čerpání, která jsou dosažitelná lehkým vozidlem s přenosným požárním čerpadlem.

Část V

Stanoví se podmínky nezbytné k zabezpečení příjezdu a přístupu ke zdroji vody, povinnost umožnit trvalý přístup k vodovodu a bezplatný odběr vody z něj jednotkám požární ochrany a podmínky k zabezpečení provozuschopnosti zdroje vody.

Navrhuje se dále stanovit provozovateli zdroje vody k hašení požárů povinnost oznamovat příslušné jednotce požární ochrany, obci a rovněž Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina přerušení  dodávky vody a jakékoli práce nebo úpravy na tomto zdroji.

Část VI

Navrhuje se, aby účinnost nařízení byla v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovena patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje.

Příloha

V příloze jsou uvedeny maximální vzdálenosti volných zdrojů vody k hašení požárů od objektů a vzdálenosti hydrantů a minimální statický přetlak, které vychází z ČSN 73 08 73.

# Footnotes

§ 7 odst. 1 zákona o PO

Zákon č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

§ 11 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu