Upravený RK-12-2003-15

# Výkupy pozemků „III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod I. stavba“

pro: jednání rady kraje č. 12/2003 dne 8. 4. 2003

zpracoval(a): P. Kolář, H. Strnadová

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Kraj Vysočina je investorem stavby „III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod I. stavba“. Tato stavba je v současné době kryta rozpočtem SFDI pro rok 2003 ve výši 8 mil. Kč. V závěru roku 2002 byla na základě veřejné zakázky uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Cena díla je 26,3 mil. Kč včetně DPH. V průběhu stavebního řízení byly zjištěny některé nové skutečnosti, které ovlivní rozsah stavebních objektů a cenu investice. Vyplynula nutnost realizovat přeložku středotlakého plynovodu s náklady 1,5 mil. Kč. Stavba byla převzata odborem majetkovým od dřívějšího investora ŘSD ČR správa Pardubice ve fázi zpracované projektové dokumentace. Pozemky pod stavbou byly dle prohlášení dřívějšího investora a města Havlíčkův Brod vykoupeny. Odbor majetkový zjistil, že nebyly vykoupeny všechny pozemky pro odbočovací pruhy ze silnice I/38 (další náklady na výkupy v objemu 0,67 mil. Kč) a že nebyl vyprojektován stavební objekt napojení nově budované spojky se stávají silnicí III/03821 a pozemky pro něj nejsou rovněž vykoupeny. Původně uvažované řešení napojení dle platného územního rozhodnutí není v současné době možné realizovat vzhledem k tomu, že v daném prostoru byla platným rozhodnutím stavebního úřadu Městského úřadu povolena stavba rodinného domku. Město Havlíčkův Brod požadovalo zajistit toto napojení jiným způsobem. Technické řešení bylo po několika jednáních nalezeno a je v současné době vyprojektováno. Jedná se o komunikaci v délce 212 m, investiční náklady jsou odhadovány v řádu 5 mil. Kč a náklady na výkupy pozemků v částce 1 mil. Kč. Tato komunikace bude po kolaudaci předána do majetku města, protože se bude jednat o součást stávající silnice III/03821, která by měla na základě dřívějších dohod a připravované smlouvy o budoucí darovací smlouvě přejít do vlastnictví města jako místní komunikace. Město dále uplatňuje na kraji proplacení vynaložených nákladů na výkupy hlavní trasy a opírá se přitom o smlouvu o výpůjčce uzavřené mezi ŘSD ČR správa Pardubice a městem Havlíčkův Brod, ve které bylo dohodnuto že město jako vlastník pozemků trvale a dočasně dotčených stavbou přenechává tyto pozemky vypůjčiteli do kolaudace stavby a poté budou pozemky trvale dotčené stavbou od vlastníka vypůjčitelem vykoupeny.

Rekapitulace nákladů stavby je v současné době:

stavební náklady

- smlouva o dílo se zhotovitelem 26,3 mil. Kč

- objekt přeložky ST plynovodu 1,5 mil. Kč

- objekt napojení III/03821 cca 5 mil. Kč

- celkem cca 32,8 mil. Kč

výkupy pozemků

- výkupy hlavní trasy velmi hrubý odhad 3 mil. Kč

- výkupy pro objekt napojení III/03821 1 mil. Kč

- výkupy pro odbočovací pruhy 0,67 mil. Kč

- celkem cca 4,67 mil. Kč

Kraj Vysočina zadal stavbu podle ustanovení § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Limitem pro použití tohoto způsobu zadání je výše budoucího závazku ze smlouvy ve výši 30 mil. Kč bez DPH.

Místostarosta města Bc. Jiří Vondráček se obrátil na kraj s dotazem, kdy a za jakých podmínek bude kraj vykupovat pozemky nutné k výstavbě silnice.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor majetkový navrhuje jednat s městem Havlíčkův Brod s požadavkem, aby město zajistilo výkupy zbylých pozemků dotčených stavbou (mimo objekt napojení stávající silnice III/03821) tak, jak bylo dosud pro stavbu dohodnuto. Kraj po dokončení stavby a zaměření geometrickým plánem vypořádá pozemky s městem. Dále aby město zainventovalo objekt napojení na stávající silnici III/03821 a financovalo výkupy pozemků pro tento objekt. Důvodem je skutečnost, že se bude jednat o místní komunikaci ve vlastnictví města.

Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

pověřuje

Petra Pospíchala a Miloše Vystrčila k jednání s městem Havlíčkův Brod o zajištění výkupů pozemků pro stavbu „III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod I. stavba“, financování objektu napojení této stavby na stávající silnici III/03821 včetně výkupů pozemků pro tento objekt a budoucím majetkoprávním vypořádání pozemků pod stavbou „III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod I. stavba“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: duben 2003

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1