# RK-19-2001-05, př. 2

počet stran: 1

Rekonstrukce objektu Kněžice č.p. 109

Chaloupky - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě

Shrnutí Žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí

Popis projektu rekonstrukce

Budova lesovny Chaloupky byla postavena jako sídlo pro správce collaltovských lesů na počátku 19. století, poté užíván a upravován jako byt a kanceláře pro lesní správu. V roce 1994 přechází do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody Kněžice, který provedl na vlastní náklady základní úpravy, aby budova mohla sloužit jako školské zařízení.

S rozvojem činnosti a zejména pobytových programů však stávající dispozice přestává vyhovovat z hlediska prostorového (nedostatek učeben a zázemí pro pracovníky), z hlediska hygienického (počet WC, koupelen, stravování) a z hlediska ubytovacích standardů pro dospělé (jedna ložnice, spací pytle). Prostorové podmínky a hygienické zázemí se tak staly limitujícím faktorem pro dalšího rozvoje ekologických výchovných a vzdělávacích programů (zejména pro dospělou veřejnost).

Rekonstrukce objektu zahrnuje:

a) přestavbu stávajících hospodářských budov umožňující jejich využití pro pobytové vzdělávací akce:

- v podkroví 8 pokojů (18 lůžek) se základním sociálním vybavením (WC a sprcha) určené zejména pro programy pro dospělé,

- v přízemí klubovnu a kancelář

- v přízemí kuchyň s odpovídajícím zázemím a jídelnu pro celý areál

- v přízemí kotelnu a pracovnu správce (pro celý areál)

b) rekonstrukci stávající hlavní budovy:

- adaptaci podkroví pro 2 ložnice s palandami zejména pro vzdělávací programy pro děti

- podstatné rozšíření sociálních zařízení (WC a sprchy) na odpovídající úroveň

- rekonstrukci vzdělávacích místností

- statické zajištění budovy (nyní bez základů a "věnců")

- obnova původního charakteru stavby (zejména vstupních prostor a schodiště) - odstranění přepážek a nevhodných předchozích stavebních úprav

c) vyřešení hospodaření s vodou: vyhledání a vyvrtání vlastního zdroje pitné vody, vybudování vlastní ČOV (v okolí není obecní ČOV vybudována) a dešťové kanalizace s jímáním vody pro zavlažování areálu

d) tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev užitkové vody: vzhledem k omezenému místu (nedostatek skladovacích prostor) a vzdělávacímu významu (příklad alternativního zdroje) bylo vybráno tepelné čerpadlo.

6. srpna 2001

Zpracoval: RNDr. Josef Zetěk