# Příloha 1

# Podrobný popis a technická specifikace nabízeného plnění k výběrovému řízení

Nákup pomůcek do biologie

pro projekt Informační systém se zaměřením na přírodní vědy

CZ.1.07/1.1.36/01.0009

| Biologie |
| --- |
| 1.1. Mikroskopy studentské |
| počet kusů | označení výrobků | cena za kus s DPH |
| 8 | doplní uchazeč | doplní uchazeč |  |
| Popis | Minimální požadované parametry: | Nabízené parametry: |
| Součástky | Binokulární hlavice, 360°, Úhel vhledu 30° Zvětšení: 40×, 100×, 400× a 1000×. Zaostřování: hrubé a jemné pomocí koaxiálních točítek Širokoúhlé okuláry WF 10x/22 mm Dioptrické doostřování +/- 5D minimálně jednoho okulárového tubusu Objektivy: achromatické semiplanární DIN 4×, 10×, S40× a imerzní S100× stůl min. 140x120 mm s křížovým posuvem , ovládání vertikálními koaxiálními tlačítky středitelný kondenzor výškově nastavitelný irisová clona držák filtrů modrý filtr kolektor s polní clonou LED osvětlení zabudované v noze, plynulá regulace intenzity |  |
| Přístroje | Mikroskopy |  |
| Demonstrace | V ceně zahrnuta doprava, instalace a zaškolení |  |
| Záruka | Záruční doba minimálně 5 let Zajištění servisu |  |
| 1.2. Mikroskopy učitelské |
| počet kusů | Maximální cena za kus s DPH | cena za kus s DPH |
| 2 | 39 500,- | doplní uchazeč |
| Popis | Minimální požadované parametry: | Nabízené parametry: |
| Název produktu | doplní uchazeč | doplní uchazeč |  |
| Součástky | trinokulární hlavice s digitální kamerou 5 MPix, USB 2.0 s připojením k PC přes USB rozhraní Zvětšení: 40×, 100×, 400× a 1000×. Zaostřování: hrubé a jemné pomocí koaxiálních točítek Širokoúhlé okuláry WF 10x/22 mm Dioptrické doostřování +/- 5D minimálně jednoho okulárového tubusu Objektivy: achromatické semiplanární DIN 4×, 10×, S40× a imerzní S100× stůl min. 140x120 mm s křížovým posuvem , ovládání vertikálními koaxiálními tlačítky středitelný kondenzor výškově nastavitelný irisová clona držák filtrů modrý filtr kolektor s polní clonou LED osvětlení zabudované v noze, plynulá regulace intenzity |  |
| Přístroje | Mikroskopy |  |
|  | V ceně zahrnuta doprava, instalace a zaškolení |  |
| Záruka | Záruční doba minimálně 5 let Zajištění servisu |  |

V	razítko, podpis