Příloha č. 2: Technická dokumentace

| Položka | Popis |
| --- | --- |
| 18 ks PC sestava, záruka min. 36 měsíců s vyzvednutím u zadavatele do 24 hodin od nahlášení závady, oprava do 5 pracovních dnů, max. cena za sestavu 11.900,- Kč bez DPH/ks, součástí dodávky je i instalace | skříň mikro, operační systém CZ 32/64 bit podporující možnost plného řízení účtu uživatele pomocí školního serveru (Windows server 2008) a kompatibilní se stávajícím školním systémem (MS Windows 7) a dalším požadovaným programovým vybavením v tomto výběrovém řízení, zdroj 300W, účinnost min. 78%, hlučnost max. 30dB, MTBF 100.000 hodin při 25 °C, základní deska s DVI a VGA výstupy, min. 4x USB 2.0, LAN 10/100/1000, optická DVD +/- RW mechanika, integrovaná grafická a zvuková karta, operační paměť min. 4GB DDR3 pevný disk SATA III, min. 500GB, 7200 otáček za minutu, procesor s minimálním výkonem 4 230 bodů dle benchmark testů viz. www.passmark.com |
|  | optická myš s PS/2 připojením |
|  | klávesnice s USB připojením, odolná proti polití tekutinou, životnost kláves: min. 10.000.000 stisknutí (kromě klávesy Num Lock) |
|  | Monitor: LED podsvícení, úhlopříčka min. 21,5", rozlišení min. 1920x1080, připojení VGA, DVI, jas min. 250 cd/m2, kontrast min. 1000:1, odezva max. 5ms, možnost naklápění, |
| 3 ks Notebook, záruka min. 24 měsíců s vyzvednutím u zadavatele do 24 hodin od nahlášení závady, oprava do 5 pracovních dnů, max. cena 11.900,- Kč bez DPH/ks, součástí dodávky je i instalace | operační systém 32/64 bit podporující možnost plného řízení účtu uživatele pomocí školního serveru (Windows server 2008), plně kompatibilní se stávajícím školním systémem (MS Windows 7), napájecí zdroj VGA a HDMI výstup, min. 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0, čtečka paměťový karet integrovaná (SD, SDHC, SDXC, MS, MS Pro), LAN 10/100/1000, wifi b/g/n, bluetooth, optická DVD +/- RW mechanika, integrovaná grafická a zvuková karta, klávesnice odolná proti polití tekutinou s numerickým blokem, operační paměť min. 4GB DDR3, pevný disk SATA, min. 500GB, 7200 otáček za minutu, procesor s minimální výkonem 3 350 bodů dle benchmark testů viz. www.passmark.com, webová kamera, LED podsvícení displeje, úhlopříčka min. 15,6" |
| 18 ks Kancelářský balík programů, max. cena 1975,- Kč bez DPH/ks, součástí dodávky je i instalace | Kancelářský balík programů plně kompatibilní se stávajícím školním systémem a programovým vybavením, používaným ve škole (MS Office 2010), obsahující min.: textový editor, tabulkový editor, nástroj na tvorbu prezentací, poštovní klient, textově-grafický editor pro možnost tvorby, např. webových stránek, trvalá, přenosná licence, možnost downgrade na předchozí nižší verze, |
| Interaktivní tabule včetně projektoru a reproduktorů, max. cena 56.880,- Kč bez DPH záruka 36 měsíců s vyzvednutím v sídle zadavatele, oprava do 5 pracovních dní, záruka na lampu min. 2000 hodin provozu, nejdéle však 36 měsíců, součástí dodávky je i instalace a montáž | INTERAKTIVNÍ TABULE: možnost dotyku prstem i perem aktivní plocha min. (š x v) 156 x 117 cm, napájení zařízení z počítače prostřednictvím USB kabelu, plně kompatibilní se stávajícím školním systémem z hlediska programového vybavení (SMART Notebook, Windows 7), včetně potřebného příslušenství (1 ks pera, montážní materiál pro instalaci na stěnu a propojení s počítačem,), software pro obousměrný přenos a zpracování informací mezi interaktivní dotykovou plochou a počítačem |
|  | REPRODUKTOR s výkonem min. 2W |
|  | PROJEKTOR STROPNÍ rozlišení min. 1024x768, kontrast min. 3000:1 svítivost min. 3000 ANSI lumenů, v úsporném režimu min. (?) 2400 ANSI lumenů, životnost lampy min. 5000 hodin v eco režimu, konektivita: USB A, USB B, VGA in, HDMI in, S-Video in, |