Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

| Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) | 2013/1.1.36/01/47 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektů: | CZ.1.07/1.1.36/01.0023 |
| Název projektů: | Inovace výuky řemeslných oborů na SŠ stavební Jihlava |
| Název zakázky: | Nákup mobilních panelů |
| Předmět zakázky: | Dodávka 22 mobilních panelů pro výše uvedený projekt. |
| Datum vyhlášení zakázky: | 17. září 2013 |
| Název zadavatele: | Střední škola stavební Jihlava |
| Sídlo zadavatele: | 586 01 Jihlava, Žižkova 20 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | PhDr. Pavel Toman, ředitel školy Tel.: 603 871 389 E-mail: ptoman@ssstavji.cz |
| IČ zadavatele: | 605 452 67 |
| DIČ zadavatele: | CZ60545267 |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Ing. Josef Štrouf, zástupce ředitele školy Tel.: 724076847 E-mail: jstrouf@ssstavji.cz |
| Lhůta pro podávání nabídek: | Lhůta podání nabídky končí dne 30. září 2013 v 10:00 hodin. Nabídky doručené po termínu budou z hodnocení nabídek vyřazeny. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky. |
| Popis předmětu zakázky: | PANELY INSTALATÉRSKÉ – 10 ks Panel – technologické pracoviště pro procvičování instalatérských dovedností žáků tříletého učebního oboru INSTALATÉR s možností pracovat na panelech samostatně podle pokynů učitele odborného výcviku a podle instruktážních metodických listů. Požadavky na technické parametry panelu: Minimální rozměr panelu 1500 x 2200 mm (pracovní část panelu se předpokládá 600 mm nad podlahou). Nosný rám panelu z kovových profilů s povrchovou úpravou s příčným ztužením dostatečné tuhosti a nosnosti. V případě nosného rámu z hliníkových profilů bude konstrukce bez nátěru Při oboustranném opláštění je požadována nosnost min. 60 kg každého z plášťů – na výplň z děrovaných desek budou osazovány komponenty jako kotel, klimatizační jednotka, solární panel a podobné technologické prvky. Opěrné nohy panelu budou demontovatelné. Svislá výplň panelu je požadována dvojitá (opláštění nosného kovového rámu oboustranné) – z děrovaných kovových desek (pro upevnění instalatérských prvků a zařízení), otvory desky budou min. 10 x 10 mm v rastru min. 38 mm. Pracovní plocha desky (oboustranně osazené na rámu) o velikosti 1500 x 1600 mm s povrchovou úpravou. Požadavek na mobilitu panelu - panel musí být mobilní – posuvný, otočný (možnost sestavy jednotlivých panelů variantně podle zadání a požadavků instruktážního metodického listu). Opěrné nohy panelu budou osazeny sadou koleček pro zajištění pojízdnosti panelů, průměr koleček min. 75 mm, gumová obruč, antistatické provedení. Kolečka musí být opatřena brzdou (stabilizace panelu na pracovním místě). Osvětlení panelu - panel bude opatřen na obou stranách osvětlením zářivkovým svítidlem min 60 W. Panel bude v horní části na obou stranách opatřen instalační – provozní lištou, na které jsou požadovány následující prvky: Vypínač zářivkového svítidla Zásuvka 240V Další požadované prvky panelu pro napájení: Zásuvka 240V prodlužková (1 x) U každého panelu je na veškerou elektroinstalaci požadována revizní zpráva. PANELY ELEKTRIKÁŘSKÉ – 10 ks Panel – technologické pracoviště pro procvičování elektrikářských dovedností žáků tříletého učebního oboru ELEKTRIKÁŘ pro silnoproud s možností pracovat na panelech samostatně podle pokynů učitele odborného výcviku a podle instruktážních metodických listů. Požadavky na technické parametry panelu: Minimální rozměr panelu 1000 x 2000 mm (pracovní část panelu se předpokládá 600 mm nad podlahou). Nosný rám panelu z kovových profilů s povrchovou úpravou s příčným ztužením dostatečné tuhosti a nosnosti. V případě nosného rámu z hliníkových profilů bude konstrukce bez nátěru. Při oboustranném opláštění je požadována nosnost min. 30 kg každého z plášťů – na výplň z děrovaných desek budou osazovány komponenty jako – rozvaděče, kamery, osvětlení, vstupní telefony a podobné elektrikářské technologické prvky. Opěrné nohy panelu budou demontovatelné. Svislá výplň panelu je požadována dvojitá (opláštění nosného kovového rámu oboustranné) – z děrovaných kovových montážních pásů (pro upevnění stykačů, vypínačů, DIN lišt apod.) s roztečí děr vhodných pro uchycení stykačů, vypínačů a DIN lišt. Pracovní plocha – instalační děrované montážní pásy (oboustranně osazené na rámu) budou v min šíři 200 mm s možností změny vzdáleností jednotlivých instalačních pásů. Každá pracovní plocha (na jednom panelu 2x – dvojité opláštění) bude obsahovat min. 4 instalační děrované montážní pásy (1 panel = 8 ks) s povrchovou úpravou. Požadavek na mobilitu panelu - panel musí být mobilní – posuvný, otočný (možnost sestavy jednotlivých panelů variantně podle zadání a požadavků instruktážního metodického listu). Opěrné nohy panelu budou osazeny sadou koleček pro zajištění pojízdnosti panelů, průměr koleček min. 75 mm, gumová obruč, antistatické provedení. Kolečka musí být opatřena brzdou (stabilizace panelu na pracovním místě). Panel bude v dolní části pracovní plochy opatřen odkládacím stolem o rozměrech 600 mm (dle šíře panelu) x 900 mm. Osvětlení panelu - panel bude opatřen osvětlením pouze na jedné straně - osvětlení zářivkovým svítidlem min 60 W. Panel bude vybaven přívodním kabelem min. délky 2 m s vidlicí 3 x 16A Panel bude v horní části pouze na jedné straně opatřen následující prvky: Vypínač zářivkového svítidla Stykač hlavního přívodu Vypínač ovládání stykače s možností zamknutí klíčkem Zelená kontrolka stavu pod proudem Tlačítko STOP Zásuvka 3x 16A a zásuvka 240V. U každého panelu je na veškerou elektroinstalaci požadována revizní zpráva. PANELY ELEKTRIKÁŘSKÉ – 2 ks Panel – technologické pracoviště pro procvičování elektrikářských dovedností žáků tříletého učebního oboru ELEKTRIKÁŘ pro silnoproud s možností pracovat na panelech samostatně podle pokynů učitele odborného výcviku a podle instruktážních metodických listů. Požadavky na technické parametry panelu: Minimální rozměr panelu 1000 x 2000 mm (pracovní část panelu se předpokládá 600 mm nad podlahou). Nosný rám panelu z kovových profilů s povrchovou úpravou s příčným ztužením dostatečné tuhosti a nosnosti. V případě nosného rámu z hliníkových profilů bude konstrukce bez nátěru. Při oboustranném opláštění je požadována nosnost min. 30 kg každého z plášťů – na výplň z děrovaných desek budou osazovány komponenty jako – rozvaděče, kamery, osvětlení, vstupní telefony a podobné elektrikářské technologické prvky. Opěrné nohy panelu budou demontovatelné. Svislá výplň panelu je požadována dvojitá (opláštění nosného kovového rámu oboustranné) – z děrovaných kovových montážních pásů (pro upevnění stykačů, vypínačů, DIN lišt apod.) s roztečí děr vhodných pro uchycení stykačů, vypínačů a DIN lišt. Pracovní plocha – instalační děrované montážní pásy (oboustranně osazené na rámu) budou v min. šíři 200 mm s možností změny vzdáleností jednotlivých instalačních pásů. Každá pracovní plocha (na jednom panelu 2x – dvojité opláštění) bude obsahovat 4 instalační děrované montážní pásy (1 panel = 8 ks) s povrchovou úpravou. Požadavek na mobilitu panelu - panel musí být mobilní – posuvný, otočný (možnost sestavy jednotlivých panelů variantně podle zadání a požadavků instruktážního metodického listu). Opěrné nohy panelu budou osazeny sadou koleček pro zajištění pojízdnosti panelů, průměr koleček min. 75 mm, gumová obruč, antistatické provedení. Kolečka musí být opatřena brzdou (stabilizace panelu na pracovním místě). Panel bude v dolní části pracovní plochy opatřen odkládacím stolem o rozměrech 600 mm (dle šíře panelu) x 900 mm. Osvětlení panelu - panel bude opatřen osvětlením pouze na jedné straně - osvětlení zářivkovým svítidlem min 60 W. Panel bude vybaven přívodním kabelem min. délky 2 m s vidlicí 3 x 16A Panel bude v horní části pouze na jedné straně opatřen následující prvky: Vypínač zářivkového svítidla Zelená kontrolka stavu pod proudem Zásuvka 240 V U každého panelu je na veškerou elektroinstalaci požadována revizní zpráva. Panely musí splňovat podmínky stanovené výkresovou dokumentací (příloha č. 4). |
| Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: | Cena bez DPH: 327 272,73,-Kč DPH 21%: 68 727,27,-Kč Cena s DPH celkem: 396 000,-Kč |
| Typ zakázky | Zakázka malého rozsahu |
| Lhůta a místo dodání: | Doručení možné osobně i poštou. Adresa pro doručení: Střední škola stavební Jihlava Žižkova 20, Jihlava, 586 01 Při osobním doručení předat k rukám PhDr. Pavla Tomana v době od 8:00 do 14.00 v pracovní dny, nabídku je možné doručit nejpozději 30. 9. 2013 v 10.00. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce v originále a jedné kopii (celkem tedy 2 vyhotovení), na přední straně označené nápisem „Neotevírat!“ a názvem veřejné zakázky: „Nákup mobilních panelů“ |
| Hodnotící kritéria: | Nabídková cena 100% (bude hodnocena cena s DPH) |
| Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: | Viz čestné prohlášení (příloha č. 3) |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. |
| Požadavek na písemnou formu nabídky : | Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce (1x v originále a 1x v kopii). Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. |
| Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny | Nabídka musí obsahovat: Vyplněný a podepsaný krycí list (viz příloha výzvy č. 1) Vyplněnou a podepsanou smlouvu (viz příloha č. 2). Dodavatelé jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech označených takto: [•]. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění byly v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy nedovoleně upraveného není předložením řádného návrhu smlouvy uchazečem. Vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz příloha č. 3) Nabídková cena za dodávku nesmí překročit částku 396 000,- Kč včetně DPH, pokud překročí cena s DPH částku 396 000,-Kč, bude tato nabídka vyřazena. Cena bude uvedena v české měně, musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky a je cenou nejvýše přípustnou. Každý uchazeč může předložit jen jednu nabídku s jednou nabídkovou cenou. |
| Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: | Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). |
| Další podmínky pro plnění zakázky: | Zadavatel si vyhrazuje právo: změnit nebo doplnit zadávací podmínky s tím, že změnu prokazatelně oznámí všem osloveným uchazečům. zrušit soutěž bez udání důvodu výběrové řízení odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů. Náklady související s účastí v soutěži nese uchazeč. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Částečné plnění ani variantní řešení zadavatel nepřipouští. |
| Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace není samostatná příloha, je součástí Výzvy v bodě Popis předmětu zakázky. |
| Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. |

# Footnotes

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním.