ZPRÁVA Z POVODNĚ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA

24. června – 26. června 2013

Předkládá:

Mgr. Jaroslav Mikyna

tajemník Povodňové komise Kraje Vysočina

V Jihlavě dne 20. 11. 2013

Zpracoval:

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Schválila Povodňová komise Kraje Vysočina dne 16. 12. 2013

OBSAH ZPRÁVY:

| I. | Meteorologická situace | str. 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | Hydrologická situace | str. 4 |
| III. | Začátek a průběh povodně | str. 6 |
| IV. | Kulminace ve vodních tocích ve sledovaných profilech | str. 6 |
| V. | Vliv významných vodních nádrží na průběh povodně | str. 7 |
| VI. | Zprávy, poznatky, činnost povodňového orgánu kraje | str. 8 |
| VII. | Zprávy a poznatky povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností | str. 10 |
| VIII. | Závěr, náměty, doporučení | str. 16 |

Přílohy:

- Tabulka se seznamem škod na majetku obcí po živelních pohromách v roce 2013

- Tabulka se seznamem škod na krajském majetku po živelních pohromách v roce 2013

## I. METEOROLOGICKÁ SITUACE

Vyhodnocení meteorologické situace je převzato z Předběžné informace o hydrometeorologických aspektech povodní v červnu 2013 a VÝSTRAH PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“).

Po přechodu tlakové níže a s ní spojené zvlněné studené fronty v pondělí 10. června začala počasí u nás ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu postupující ze západu. Postupně se oteplovalo a ve 25. týdnu dosahovaly maximální teploty v ČR tropických hodnot. Teplé počasí bylo ukončeno v pátek 21. června přechodem studené fronty.

V dalších dnech se nad střední Evropou udržovala brázda nízkého tlaku ve vyšších vrstvách atmosféry. Přinesla trvalé a vydatné srážky, které zasahovaly značně rozsáhlé území již v noci z neděle na pondělí 24. června, dále celé pondělí a ještě část úterý 25. června, kdy až k večeru začaly srážky ustávat. Nejvíce byla srážkami zasažena východní polovina Čech, Českomoravská vrchovina a část Moravy. Hydrologicky v Kraji Vysočina se jedná o povodí pravostranných přítoků Vltavy, celé povodí horního Labe, celé povodí Dyje.

Více pršet začalo v noci na pondělí 24. 6. 2013 na jihu Čech a na Vysočině, během pondělního dne se vydatnější déšť postupně rozšířil i do severovýchodních Čech, na Moravu a do Slezska. V pondělí dne 24. 6. 2013 spadlo na území Kraje Vysočina 50 – 80 mm srážek, během úterý dne 25. 6. 2013 spadlo 10 – 30 mm, místy až 40 mm srážek. Během úterního dne docházelo k postupnému ubývání dešťových srážek a ve středu 26. 6. 2013 pršelo již pouze ojediněle a srážkové úhrny se pohybovaly mezi 0 – 5 mm. Od pondělí do středečního večera spadlo na některých místech Vysočiny mezi 90 až 120 mm srážek.

V oblastech zasažených výraznou srážkovou činností docházelo k vzestupu hladin vodních toků a dosažení II. a III. stupňů povodňové aktivity (dále jen „SPA“). Hydrologická odezva na vodních tocích byla průběžně upřesňována podle aktuálního vývoje, výpočtů hydrologických modelů a aktualizované předpovědi srážek.

48. hod srážkové úhrny - výpočet (od 24. 6. - 26. 6. 2013) - model LMEB.JPG

Letošní povodně byly způsobeny trvalými vydatnými srážkami. Od pondělí do středečního večera spadlo v oblastech Vysočiny zasažených výraznou srážkovou činností cca 90 až 120 mm srážek. V Kraji Vysočina byl přibližně průměrný úhrn srážek v měsíci červnu 137 mm, pouze v povodí řeky Jihlavy byl vyšší cca 148 mm, což přestavuje 168 % a 180 % dlouhodobého normálu.

Průměrný úhrn srážek v Kraji Vysočina v roce 2013 ve srovnání s dlouhodobým normálem a rokem 2012

## II. HYDROLOGICKÁ SITUACE

Vzhledem k tomu, že v důsledku trvalých vydatných srážek s nebezpečnými doprovodnými jevy a předchozímu nasycení půdních vrstev došlo ke zvýšenému odtoku vody z povodí, docházelo k nárůstům hladin vodních toků. Zvýšené průtoky se v hlásných profilech kategorie A, B i C na vodních tocích projevily dosažením SPA. Na vodních dílech (dále jen „VD“) Mostiště a Vír docházelo k manipulaci s vodou za účelem zvýšení retenčního prostoru pro zachycení zvýšených přítoků vody z povodí nad nádržemi.

Následně po dosažení ve sledovaných hlásných profilech byly povodňovými komisemi obcí a obcí s rozšířenou působností vyhlašovány II. a III. SPA. Po odtoku povrchové vody ze zasažených území byly SPA postupně odvolány.

V oblastech zasažených výraznou srážkovou činností nedošlo k větším škodám. Vlivem vydatných srážek a nasycenosti půdy docházelo ke zvýšenému odtoku vody v jednotlivých povodích vodních toků, k zatopení sklepů jednotlivých nemovitostí, ke krátkodobému zaplavení několika komunikací, splachům ze zemědělských pozemků a podmáčení pozemků, které měly za následek lokální vývraty stromů.

V Kraji Vysočina bylo zasaženo území spadající do povodí vodních toků Dyje, a dále v povodí vodního toku Sázava a Trnava. Rovněž bylo zasaženo povodí vodního toku Labe. Vzestupy hladin vodních toků se projevily převážně na území obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Pacov, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou.

Ke kulminacím na vodních tocích došlo během odpoledních a večerních hodin dne 25. 6. 2013.

Hodnoty dosažených SPA na vodních tocích jsou zpracovány souhrnně v kapitole III.

Hydrologická modelová předpověď vodního stavu

Dosažený vodní stav ve sledovaném profilu – limnigrafu Ptáčov na řece Jihlavě

III. ZAČÁTEK A PRŮBĚH POVODNĚ

Povodně v období 24. 6. – 26. 6. 2013:

Občasný místy i trvalý vydatný déšť způsobil přechodné zvýšení vodních stavů v povodí řek Jihlava, Oslava, Svratka, Trnava, Šlapanka, Sázava a Doubrava a na např. na přítocích do VD Vír a Mostiště. K vzestupům hladin vodních toků začalo docházet již v průběhu dopoledních hodin v pondělí dne 24. 6. 2013, v oblastech zasažených výraznou srážkovou činností byly dosaženy II. a III. SPA dne 25. 6. 2013. Hydrologická odezva na vodních tocích byla odvislá průběžně od aktuálního vývoje srážek.

Přehled o dosažení stupňů povodňové aktivity

| Tok | Profil | SPA | Datum - Hodina | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dosažení | ukončení |  |
| Zlatý potok | Dobronín | II. III. | 25.6. v 9:20 25.6. v 9:20 | 27.6. v 6:30 26.6. v 7:35 |  |
| Doubrava | Bílek | II. III. | 25.6. v 6:30 25.6. v 11:40 | 26.6. v 18:00 26.6. v 4:00 |  |
| Šlapanka | Mírovka | II. | 25.6. v 11:20 | 26.6. v 15.00 |  |
| Sázava | Pohledští Dvořáci | II. III. | 25.6. v 13:30 25.6. v 17:40 | 26.6. v 9:00 26.6. v 2:00 |  |
|  | Chlístov | II. | 25.6. v 13:30 | 26.6. ve 13:00 |  |
|  | Světlá nad Sázavou | II. | 25.6. v 15:19 | 26.6. ve 14:40 |  |
| Borovský potok | Stříbrné hory | II. | 25.6. v 10:30 | 25.6. ve 20:00 |  |
| Trnava | Hořepník | II. | 25.6. v 15:18 | 26.6. v 8:00 |  |
| Jihlava | Bransouze | II. | 25.6. v 11:40 | 25.6. v 22:00 |  |
|  | Ptáčov | II. | 25.6. v 19:00 | 25.6. v 19:30 |  |
|  | Batelov | II. | 25.6. v 22:00 | 26.6. v 6:00 |  |
| Oslava | Po VD Mostiště | II. | 25.6. v 7:45 | 26.6. v 11:00 |  |
| Svratka | Borovnice | II. III. | 25.6. v 11:34 25.6. v 15:00 | 26.6. v 5:00 25.6. v 17:00 |  |
| Svratka | Dalečín | II. | 25.6. v 19:05 | 26.6. v 4:00 |  |

Pozn: Jednotlivé časy dosažení II. a III. SPA se nemusí shodovat s časy vyhlašování SPA jednotlivými povodňovými orgány.

IV. KULMINACE VE VODNÍCH TOCÍCH VE SLEDOVANÝCH PROFILECH

Vodní toky na území Kraje Vysočina dosáhly kulminace v průběhu ranních hodin dne 26. 6. 2013 a průtoky v nich dosáhly úrovní Q1 – Q2.

Pozn. Vyhodnocení hodnot kulminačních průtoků, je nutno považovat za operativní údaj určený pro zprávu o letní povodni 2013. V rámci podrobnější analýzy možných ovlivnění v měrných profilech mohou být uváděné hodnoty dodatečně upřesněny.

V. VLIV VÝZNAMNÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ NA PRŮBĚH POVODNĚ

Manipulace na významných vodních nádržích probíhaly dle platných manipulačních řádů a byly přizpůsobovány aktuální hydrologické situaci. Nádrže byly operativně předpouštěny, při manipulacích byla zohledňována aktuální situace, upřesňována automatickým monitoringem srážek, průtoků apod. Manipulace na nádržích byly prováděny v dostatečném předstihu.

Velké významné vodní nádrže na území kraje značně přispěly k transformaci přívalových povodní i za extrémních přítoků (např. VD Mostiště, VD Vír), pod nádržemi nebyl nikde překročen neškodný průtok.

V neděli dne 23. 6. 2013 byla vydána výstraha ČHMÚ na vydatné srážky s upozorněním na dosažení SPA. V pondělí byla vydána zpřesněná předpověď a výstraha ČHMÚ na vydatný déšť s dosažením SPA zejména na řece Dyji a Českomoravské vrchovině, proto bylo přistoupeno k předpouštění nádrží – Vír, Mostiště, Dalešice – Mohelno. V úterý dne 24. 6. 2013 byly veškeré retenční prostory volné a na uvedených nádržích v průběhu dne docházelo ke zvětšování volného zásobního prostoru.

Na vodních nádržích, zejména v povodí Dyje, docházelo v průběhu odpoledne dne 25. 6. 2013 k částečnému využití dříve předpuštěných zásobních prostor – Vír, Mostiště, Dalešice – Mohelno. V rámci manipulace s vodou na jednotlivých VD a zvýšením řízených neškodných odtoků z nich zůstaly veškeré retenční prostory volné.

VD Mostiště

Na základě vydané předpovědi a výstrahy ČHMÚ byl dne 25. 6. 2013 v 7:45 hodin zvýšen odtok z VD Mostiště v rámci manipulace s vodou ze 7 m3/s na 15 m3/s. V průběhu povodně byl odtok zvedán až na cca 18 m3/s, tento řízený neškodný odtok z VD byl v rámci II. SPA.

VD Vír

Na základě vydané předpovědi a výstrahy ČHMÚ byl dne 25. 6. 2013 v 7:45 hodin zvýšen odtok z VD Vír v rámci manipulace s vodou ze 12 m3/s na 25 m3/s. V průběhu povodně byl odtok zvedán až na cca 30 m3/s, tento řízený neškodný odtok z VD byl v rámci II. SPA.

Rozstřikovací uzávěry na VD Vír

VI. ZPRÁVY, POZNATKY, ČINNOST POVODŇOVÉHO ORGÁNU KRAJE

Vodohospodářské dispečinky

Na řízení povodňové situace se podíleli pracovníci vodohospodářských dispečinků všech tří státních podniků Povodí (Povodí Labe, státní podnik, Povodí Moravy, s. p., Povodí Vltavy, státní podnik). Na základě předpovědí ČHMÚ byla přijata opatření ke zvýšenému sledování aktuální hydrologické situace a současně byli upozorněni všichni provozní pracovníci a obsluhy vodních děl na možnost vzniku povodňové situace. Povodňová hlásná služba dispečinků státních podniků Povodí vycházela především z aktuálních informací.

Vodohospodářské dispečinky byly v průběžném kontaktu s povodňovými orgány krajů, s orgány obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), s krajským operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru (dále jen „KOPIS HZS“), s příslušnými obsluhami významných vodních nádrží. Operativní zprávy o povodňové situaci byly předávány e-mailem případně telefonicky na příslušné KOPIS HZS, na Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, na příslušné kraje, ORP a telefonicky byly poskytovány dalším účastníkům ochrany před povodněmi. Současně byly informace uváděny na internetových stránkách, kde byly uveřejňovány tyto operativní zprávy k situaci.

Kromě činnosti vodohospodářských dispečinků byla také povodňová situace neustále průběžně monitorována a vyhodnocována provozními pracovníky státních podniků Povodí, kteří v případě potřeby operativně řešili všechny vzniklé situace přímo v zasažených lokalitách, podávali informace z terénu na dispečinky a také se aktivně zapojovali do činnosti příslušných povodňových orgánů.

ČHMÚ:

Po celou dobu mimořádných událostí – povodňových situací ČHMÚ pravidelně zasílal prognózní předpovědi, informace k odtokovým poměrům a informační zprávy o vývoji situace.

Povodňová komise Kraje Vysočina a Štáb Povodňové komise Kraje Vysočina:

Povodně v období 24. 6. – 26. 6. 2013 byly způsobeny trvalými vydatnými srážkami, kdy od pondělí do středečního večera spadlo v oblastech Vysočiny zasažených výraznou srážkovou činností cca 90 až 120 mm srážek. Na základě hydrometeorologické situace, výstrah ČHMÚ a informace předsedy Ústřední povodňové komise (dále jen „ÚPK“) se dne 24. 6. 2013 uskutečnilo zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina (dále jen „PKK“). PKK se za dobu povodní sešla celkem 4x, z každého zasedání byl pořízen zápis. V době mezi jednotlivými zasedáními byla situace průběžně sledována a řešena členy Štábu Povodňové komise Kraje Vysočina (dále jen „štáb PKK“). Členové štábu PKK byli v kontaktu s vodohospodářskými dispečinky, ČHMÚ, se zástupci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (dále jen „HZS“) a tajemníky povodňových komisí ORP.

Na svých zasedáních se PKK rovněž zabývala Usneseními ÚPK, které se týkaly zejména bezpečnostních opatření a varování obyvatel v době povodní, a tato usnesení realizovala.

Dne 25. 6. 2013 byl nejvýznamnějším řešeným problémem most v Ronově nad Sázavou, který se z důvodu špatného technického stavu rekonstruoval. Zvýšené průtoky v řece Sázavě ohrožovaly jeho statiku a hrozilo jeho zřícení. Na místě zasahovali příslušníci HZS a příslušná povodňová komise ORP. Za účasti dodavatele stavebních prací na rekonstrukci mostu bylo provedeno HZS odstranění bednění v oblouku mostu, které bránilo průtoku vody ve významném vodním toku Sázava.

Na žádném území ORP nebyl hlášen jiný významnější problém, který by souvisel s povodněmi. Pracovníci štábu PKK i povodňových orgánů ORP drželi pohotovost, někteří byli v terénu a objížděli kritická místa. Prováděla se preventivní opatření např. ve Svratce, Herálci, Velkém Meziříčí, Kuklíku, Velké Losenici, Sněžném, Dobroníně a v Polné na ulici Tyršova.

Intenzivně se zvyšovaly retenční prostory významných vodních nádrží (např. Vír, Mostiště, Dalešice).

V souvislosti s povodněmi vzniklo reálné nebezpečí možných vývratů stromů nejen v lesích, ale i v zahradách nebo sadech apod. Proto byla veřejnost o tomto nebezpečí informována prostřednictvím tiskové zprávy. Rovněž byl připomenut zákaz plavby na vodních tocích, kde je vyhlášen II. nebo III. SPA.

Po celou dobu byla povodňová situace sledována a vyhodnocována pracovníky štábu PKK ve spolupráci s povodňovými orgány ORP.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

V období od 24. 6. do 26. 6. 2013 řešil HZS na území Kraje Vysočina celkem 153 událostí, týkajících se povodní, nejvíce na Havlíčkobrodsku a Žďársku, nejméně na Pelhřimovsku. Nejčastěji šlo o odstraňování spadlých stromů z komunikací, čerpání vody ze sklepů, uvolňování koryt vodních toků, uvolňování mostních propustků, odstraňování překážek na vodních tocích, odstraňování lehce splaveného materiálu z blízkosti vodních toků, rozvoz pytlovaček písku a pytlů, pytlování, stavění protipovodňových hrází a monitoring situace na vodních tocích. Zásahů se účastnily jednotky požární ochrany (JPO) profesionálních i dobrovolných hasičů. Byla přijata organizační opatření uvnitř HZS k navýšení početních stavů příslušníků na stanicích pro zajištění výjezdové činnosti bez nutnosti omezení úrovně bezpečnosti pro běžnou výjezdovou činnost.

V souvislosti s povodňovou situací proběhla evakuace 7 osob v Bílku – místní části Chotěboře. Žádné osoby nebyly v souvislosti s povodněmi zraněny ani usmrceny. Zásahová činnost byla nejvíce orientována na ORP Chotěboř, ORP Jihlava, ORP Žďár nad Sázavou a ORP Velké Meziříčí.

O průběhu povodně KOPIS HZS průběžně informoval PKK i povodňové komise ORP a starosty obcí v Kraji Vysočina. O povodňové situaci byli informováni vedoucí táborů (škol v přírodě), které v době povodní probíhaly na 3 místech (Horní Sokolovec, Škrdlovice, Věstín – Bolešín). Celkem v těchto táborech pobývalo 92 dětí. Vedoucí táborů byli seznámeni s riziky při povodni, žádný z táborů nebylo nutné evakuovat.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Příslušníci policie objeli letní tábory a jejich vedoucí informovali o nebezpečí povodně. Rovněž je upozornili na nebezpečí možných vývratů stromů nejen v lesích, ale i v zahradách a sadech apod. z důvodu značného podmáčení půdy na území celého kraje.

V době povodní docházelo ke krátkodobému zaplavení některých komunikací.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (dále jen „KHS“)

Při povodních došlo v některých vodních zdrojích pitné vody (prameništích na Chotěbořsku a Pacovsku) k ovlivnění kvality jímané vody, proto byly tyto zdroje preventivně odstaveny. Jednalo se o 18 obcí, které byly následně zásobovány pitnou vodou  z náhradních vodních zdrojů.

KHS ve spolupráci s provozovateli veřejných vodovodů sledovala kvalitu vody. KHS provedla u provozovatelů některých vodovodů (tam, kde byly v minulosti problémy se záplavami) telefonické ověření, zda nedošlo ke kontaminaci pramenišť veřejných vodovodů, především na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku a dále byly zjišťovány informace u předsedů PK ORP. Osobně byla provedena návštěva obcí Hořepník, Želiv a Červená Řečice, kde u starostů obcí byly zjišťovány poznatky o případném zasažení vodních zdrojů a podány informace o pravidlech základní hygieny po záplavách. Informace o pravidlech hygieny při záplavách a další související informace byly umístěny na webové stránky KHS po celou dobu povodní.

V rámci povodní bylo nutno přikročit k omezené (lokální) evakuaci osob. Obec, ve které byla prováděna evakuace a počet evakuovaných osob je uveden v následující tabulce:

Tabulka: Počet evakuovaných osob

| Obec, či místní část | počet řízeně evakuovaných osob | počet samovolně evakuovaných osob | počet evakuovaných osob celkem | z toho: evakuovaných do evakuačních středisek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bílek (Město Chotěboř) | 7 | 0 | 7 | 0 |

Ústřední povodňový orgán

Během celé povodně byly podávány informace ústřednímu povodňovému orgánu – Ministerstvu životního prostředí. Tyto informace byly poskytovány e-mailem a také telefonicky.

Usnesení ÚPK, která se týkala zejména bezpečnostních opatření a varování obyvatel v době povodní, byly prostřednictvím KOPIS rozesílány na příslušné povodňové orgány obcí a ORP.

VII. ZPRÁVY A POZNATKY JEDNOTLIVÝCH POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Po celou dobu povodně byly povodňovým orgánům ORP a také jednotlivým obcím poskytovány informace a odborná pomoc při řešení povodňových událostí.

Ne všechny obce jako povodňové orgány plnily zcela povinnosti vyplývající z příslušných zákonných právních předpisů a v průběhu povodně nepodávaly včas aktuální informace o průběhu povodně povodňovým komisím (dále jen „PK“) ORP ani správcům povodí. Jednalo se zejména o informace o vyhlášení a odvolání II. či III. SPA. Velké množství povodňových orgánů využilo možnosti získat potřebné údaje na internetu a případně telefonickým kontaktem.

ORP Havlíčkův Brod

Na území ORP Havlíčkův Brod byly zaznamenány přívalové dešťové srážky, které způsobovaly povodně. Těmito přirozenými povodněmi bylo podle dostupných informací nejvíce zasaženo bezprostřední okolí vodních toků Šlapanka a Sázava.

PK ORP Havlíčkův Brod zasedala, v pohotovosti byla dále hlídková služba a všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně městské policie.

ORP Chotěboř

V časných ranních hodinách dne 25. 6. 2013 bylo zahájeno čerpání vody v místní části Bílek, vlivem zvýšené hladiny ve vodním toku Doubrava. Téhož dne byl na tomto vodním toku dosažen a vyhlášen III. SPA. Situace v Bílku byla pravidelně monitorována a kontrolována. Rovněž byly kontrolovány jednotlivé vodní nádrže (rybník Kacíře, Břevnická přehrada, rybník nad Bílkem), ale i samotný vodní tok Doubrava.

Bylo evakuováno 7 obyvatel domů ohrožených povodní v místní části Bílek.

Povodní bylo dále zasaženo území obce Jeřišno včetně dvou místních částí Heřmaň a Vesecká Lhotka. V obci zasedala povodňová komise. Byly zaplaveny přístupové cesty do Vesecké Lhotky a komunikace Maleč – Jeřišno. V obci bylo zaplaveno hřiště a poškozeno jeho oplocení a docházelo k zaplavování sklepů nemovitostí jak v Jeřišně, tak i v Heřmani. Problém byl i na samotném vodním toku Doubrava, kdy docházelo k zachycování plovoucích předmětů na lávkách a mostech.

PK ORP Chotěboř zasedala.

Při povodni došlo k zaplavení části komunikací, nemovitostí, zahrad a přilehlých pozemků vodních toků, na kterých byly způsobeny lokální povodňové škody.

ORP Jihlava

Členové PK ORP Jihlava započali s monitorováním stavu hladin vodních toků a situace v ranních hodinách dne 25. 6. 2013 ve svém správním území. Jednalo se především o vodní tok Jihlava v profilech Batelov, Dvorce, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov a vodní toky Brtnice, Jihlávka, Šlapanka a Třešťský potok. Povodní byly zasaženy obě oblasti povodí – Moravy a Vltavy.

Oblast povodí Moravy:

Byly zaznamenány problémy způsobené splachy z kukuřičných a bramborových polí do rybníků Zlatomlýn, Stražov a Kněžický rybník. Rybník Stražov dle místního šetření byl zaplavován evidentně splachy z polí, na Kněžickém rybníce nebylo možné vizuálně poznat, že byl zaplavován z polí.

V době povodní byla dále prověřována situace v Kněžicích. Do Kněžického rybníka spadl strom, (neplaval a držel v kořenech), bylo rozhodnuto, že v případě, že strom povolí, bude odstraněn.

V obcích na sledovaných vodních tocích během dne bylo postupně dosahováno jednotlivých SPA. Situace byla průběžně sledována a členové PK ORP byli ve spojení se starosty obcí, které byly ohroženy povodní.

Ve večerních hodinách došlo k rozlivu  Batelovského  potoka  v Nové Vsi  do zahrad a na cestu, nemovitosti byly zabezpečeny. Nedošlo k žádnému ohrožení.

Voda z vodního toku Jihlava se přelila přes náves v Bítovčicích a v Lukách nad Jihlavou se rozlila na louky, v osídlení nebyly žádné škody na majetku.

Rybníky na Třešťském potoce byly naplněny, přesto na nich nebyla provedena manipulace. Tato vodní díla byla po provedené prohlídce v pořádku.

Oblast Povodí Vltavy:

Dne 25. 6. 2013 v ranních hodinách došlo k překročení II. a III. SPA na Zlatém potoce v obci Dobronín, zástupce obce byl poučen o nutnosti informování obcí pod a nad obcí a nutnosti pravidelného monitoringu situace na vodním toku. Překročení SPA bylo rovněž nahlášeno provozovateli čistírny odpadních vod (ČOV) v Dobroníně. Do obce byl vyslán člen PK ORP na místo, aby zjistil situaci na toku a v obci.

V průběhu odpoledne informoval starosta Dobronína, že na Mlýnském a Zlatém potoce hrozí zaplavení areálu firmy MACHSTAV s.r.o., bylo proto přikročeno k pytlování na ochranu majetku přilehlých nemovitostí. Později došlo k rozlivu vody ze soutoku Mlýnského a Zlatého potoka do areálu tělovýchovné jednoty, voda se dostala do budovy v areálu (10 cm v I. PP - přízemí), voda byla místními hasiči odčerpána, nemovitost byla zabezpečena protipovodňovými pytli.

Ve večerních hodinách došlo v obci Věžnice k rozlivu vody ze Šlapanky na silnici u mostu v dolní části obce. Následujícího dne v ranních hodinách na vodních tocích zasažených povodní byla dosažena kulminace a voda začala pozvolna opadat.

V době povodně došlo k znečištění vody ve 2 vodních zdrojích veřejného vodovodu Dolní Věžnice. Obec zajistila vyčištění těchto vodních zdrojů.

Povodňový orgán Statutárního města Jihlavy, ORP sledoval po celou dobu průběh povodně na správním území, byl v kontaktu s PK obcí, všechny nahlášené události byly pravidelně zapisovány členy PK ORP do povodňové knihy.

Povodňový orgán Statutárního města Jihlavy, ORP obdržel zprávu o průběhu povodně ve dnech 25. 6. 2013 – 27. 6. 2013 pouze od PK obce Dobronín. Jiné zprávy o povodni z dalších obcí nebyly PK ORP doručeny ani hlášeny.

Při povodni došlo k zaplavení části komunikací, zahrad a přilehlých pozemků vodních toků, na kterých nebyla způsobena žádná povodňová škoda.

ORP Nové Město na Moravě

Dne 18. 6. 2013 zasáhla část územního obvodu ORP Nové Město na Moravě přívalová srážka, která způsobila povodeň. Přívalovými srážkami byla zasažena území místních částí Rokytno a Maršovice a obec Vlachovice. Odtok těchto vod směřoval na území samotného města Nové Město na Moravě, kde došlo k povodni na vodním toku Bobrůvka v lokalitě Koupaliště – Cihelský rybník. V této lokalitě byl povodňovým orgánem vyhlášen II. SPA a následně i III. SPA. V době povodně zasedla PK města.

Povodeň způsobila škody na majetku města (poškozeny komunikace, lávky přes vodní tok a bylo poškozeno koryto vodního toku).

Dne 19. 6. 2013 bylo přívalovou povodní zasaženo území obce Tři Studně. V obci zasedala PK, která vyhlásila III. SPA pro území obce.

Povodní byly způsobeny škody na obecním majetku (poškozeny chodníky, místní komunikace a vyplavena ČOV) ve výši cca 2 mil. Kč.

ORP Pelhřimov

Povodeň v červnu 2013 byla způsobena vydatnými srážkami, které zasáhly povodí Trnavy i Želivky ve třech vlnách. Ke vzniku povodně výrazně přispěl srážkově nadnormální květen, kdy v průměru spadlo 110 mm srážek, což je 167 % květnového normálu. Nasycená půda v červnu již nebyla schopna akumulovat další srážky.

První a nejvýraznější srážková vlna přišla v noci ze soboty 1. 6. na neděli 2. 6. 2013. Tato srážková vlna způsobila extrémní povodeň v sousedním povodí Blanice s průtoky, které významně překročily Q100. Velkou intenzitou srážek byla zasažena horní část (západní část) povodí vodního toku Trnavy, kde spadlo cca 90 mm srážek. Směrem na východ se intenzita srážek postupně snižovala až na cca 30 mm. Dne 2. 6. 2013 v 6,15 hodin byla z důvodu zvýšeného průtoku ve vodním toku Trnava odstavena z provozu ČOV Hořepník. Následně byl na vodním toku Trnava ve sledovaných profilech Hořepník a Červené Řečice vyhlášen II. SPA. Hladina ve vodním toku Trnava dále rychle stoupala, po dosažení rozhodného stavu byl v Hořepníku ve 14:00 hodin vyhlášen III. SPA, hladina Trnavy i nadále měla stoupající tendenci.

PK obce Hořepník byla průběžně informována PK ORP Pacov o nutných manipulacích na vodních dílech v povodí nad jejich obcí. Situace byla nepříjemná zejména v tom, že ke kritické situaci došlo na vodním toku Blanice, ale nebylo možné přesně odhadnout, s jakou intenzitou bylo zasaženo i sousední povodí horního toku Trnava. V noci z 2. 6. na 3. 6. 2013 Trnava kulminovala na 176 cm, což odpovídá přibližně průtoku Q5. K evakuaci ohrožených domů nebylo nutno přistoupit. Četné rybníky v povodí vodního toku Trnava vzhledem ke svému využití svou nepodstatnou retencí pouze oddálily dobu kulminace. V ranních hodinách dne 3. 6. 2013 byl zaznamenán pokles hladiny ve vodním toku a v 7:30 hodin byl III. SPA v profilu Hořepník odvolán. Další pokles hladiny byl vzhledem k odpouštění rybníků v povodí pozvolný. Proto II. SPA na vodním toku Trnava v profilech Hořepník a Červená Řečice byl odvolán až dne 5. 6. 2013 v 7:00 hodin.

Na vodním toku Želivka v profilu Poříčí byl vyhlášen II. SPA dne 2. 6. 2013 v 21:00 hodin, odvolán byl dne 5. 6. 2013 v 7:00 hodin. Neškodný průtok ve vodním toku Želivka byl udržován pomocí manipulace s vodou na vodních dílech Trnávka a Sedlice.

Druhá srážková vlna přišla dne 9. 6. 2013. V podvečerních hodinách zasáhl část povodí vodního toku Trnava lokální přívalový déšť. Problémy způsobilo splavení zeminy do zastavěného území obce Křelovice a velký erozní smyv na přítoku vodního toku Trnavy Přední Žlab v k.ú. Hořepník. Byly poškozeny místní komunikace v místních částech Hořepníku. Po bouřce hladina Trnavy dále stoupala, dne 10. 6. 2013 v 7:00 hodin byl vyhlášen na vodním toku Trnava v profilu Hořepník II. SPA, který byl odvolán dne 11. 6. 2013 v 7:00 hodin.

Třetí srážková vlna jako jediná zasáhla celou Vysočinu dne 25. 6. 2013.

Na vodním toku Trnava ne sledovaném profilu Hořepník dne 25. 6. 2013 byl vyhlášen II. SPA, který byl odvolán dne 26. 6. 2013. Tato vlna srážek byla v povodí Trnavy méně intenzivní než dvě předchozí vlny. Ke komplikacím nebo škodám v tomto případě nedošlo.

Obec Hořepník se s celou povodní vypořádala vlastními silami, tj. zejména s pomocí Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hořepník. Stávající protipovodňová opatření se opět osvědčila – zabránila zatopení nejníže položených domů u Trnavy. Povodňové orgány dotčených obcí i ORP fungovaly po celou dobu podle platných povodňových plánů.

Vodoprávnímu úřadu byly nahlášeny povodňové škody pouze obcí Hořepník. Jedná se zejména o poškozené místní komunikace, dále o zanesení kanalizačního řadu, stržení lávky a náklady na zprovoznění ČOV. Celková výše škod byla odhadnuta na 1 576 950,- Kč.

Návrh opatření: ORP Pelhřimov navrhne zrušení nebo přeřazení hlásného profilu Červená Řečice na řece Trnava z kategorie B do kategorie C.

ORP Světlá nad Sázavou

Na území ORP Světlá nad Sázavou byly zaznamenány přívalové dešťové srážky, které způsobovaly povodně. Průběh povodně si nevynutil složitější činnost povodňových komisí či rozsáhlejší činnost na ochranu majetku. Přesto byla přezkoušena v praxi součinnost s ostatními subjekty v rámci povodňového řízení a ochrany obyvatelstva, byla ověřena aktuálnost povodňových plánů, připravenost protipovodňové ochrany (např. protipovodňová bariéra na fotbalovém stadionu ve Světlé nad Sázavou, připravenost pytlů s pískem). Dále bylo přezkoušeno fungování dálkového přenosu stavu hladiny (kontrola profilů ve Světlé nad Sázavou a Josefodole), včetně funkčnosti systému výstrahy (prostřednictvím SMS zpráv při překročení limitů SPA).

Nebyly zjištěny žádné významnější škody na majetku či ohrožení na životech. Ve Světlé nad Sázavou byly dočasně zatopeny dva krátké úseky na cyklostezce. V Ledči nad Sázavou došlo k dočasnému zatopení a uzavření silniční komunikace vedoucí podél řeky Sázavy na Sechov (místní část obce Kožlí). Na některých místech v inundaci Sázavy došlo k rozlivu do luk nebo zahrádek. Kromě zamáčení pozemků či znečištění od naplavenin nebylo zjištěno ani hlášeno významnější poškození majetku. Nebylo zjištěno ani znečištění zdrojů podzemní vody ani nutnost odčerpávání vody ze zatopených sklepů.

PK ORP Světlé nad Sázavou zasedala.

Preventivní opatření – protipovodňová bariéra u fotbalového stadionu ve Světlé nad Sázavou.

ORP Velké Meziříčí

Na základě vývoje počasí bylo svoláno dne 25. 6. 2013  zasedání PK ORP na 7:00 hodin. V 7:45 hodin PK obdržela telefonickou informaci od vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy, s. p., že odtok z VD Mostiště činí 15 m3/s a je dosažen II. SPA. Následně byl tento II. SPA vyhlášen na významném vodním toku Oslava v místní části Mostiště a ve Velkém Meziříčí. Odvolán byl dne 26. 6. 2013 v 11.00 hodin. Na Balince II. SPA nebyl.

Protože ve Velkém Meziříčí v době povodní probíhala výstavba protipovodňových opatření, byl povolán projektant této stavby k posouzení a následnému rozhodnutí, zda právě probíhající stavba nepředstavuje omezení průtoku ve vodním toku. V souvislosti s touto stavbou byly do vodního toku Balinka vybudovány přejezdy, v přejezdech byly osazeny trouby 3xDN1600, které zajišťovaly převedení průtoků do Q1. Vzhledem k hodnotám dosahovaným na limnigrafu v Balinách, tj. více jak Q1 došlo k zatopení stavebních jam a bylo nutné po dohodě s projektantem vybagrovat  obtok u výše uvedených přejezdů.

PK ORP Velké Meziříčí zasedala.

ORP Žďár nad Sázavou

Vzhledem k výskytu trvalého deště ve dnech 24. 6. 2013 – 25. 6. 2013 byla pracovníky povodňového orgánu ORP provedena povodňová prohlídka za účelem ověření vývoje zvyšování hladin v jednotlivých vodních tocích. Jednalo se zejména o vodní toky Sázava (v obcích Hamry nad Sázavou a Sázava), Rejznarka (v Hamrech nad Sázavou), Stržský potok (v obci Světnov) a přítok Stržského potoka (v obci Cikháj). Dále byla provedena kontrola na vodním toku Svratka a Břímovka v obci Herálec, kde byla provedena protipovodňová opatření za použití pytlů s pískem. Ve městě Svratka byla provedena pochůzka kolem vodního toku Svratka a Řivnáč. Rovněž byla provedena prohlídka stavu vybraných vodních děl. Ve městě zasedala PK a byl zde vyhlášen III. SPA. Vzhledem k vývoji situaci ve městě Svratka byla provedena protipovodňová opatření za použití pytlů s pískem.

V obci Velká Losenice ležící na Losenickém potoce byla realizována protipovodňová opatření za použití pytlů s pískem, na jednom pozemku bylo třeba odstranit rázy dřeva, které bránily v průtoku vybřeženého Lásenického potoka, dále byl zaplaven mostek na komunikaci na obec Vepřovou (naplaveny větve a klády z lesa).

Povodňový orgán rovněž provedl kontrolu v obci Radostín nad Oslavou na vodních tocích Oslava a Pavlovský potok, v městysu Ostrov nad Oslavou na vodním toku Bohdalovský potok a Oslava včetně prohlídky vodního díla a Ostrov nad Oslavou, v obcích Obyčtov a Sazomín na vodním toku Oslava.

V obci Sazomín pro zajištění povodňových průtoků byly odstraněny dřevěné lávky přes vodní tok Oslava.

Ve městě Žďár nad Sázavou byla provedena prohlídka na vodním toku Sázava, Staviště a Stržském potoku a na vodní nádrži Pilská.

Nejvážnější byla situace v povodí Svratky v obci Herálec a ve městě Svratka, kde hrozil vylitím potok Řivnáč (přitékající od Svratouchu) a v části Cikánka pod mostem, kde řeka Svratka začala vybřežovat. Město Svratka vyhlásilo III. SPA a varovalo obyvatelstvo místním rozhlasem. Další problémovou lokalitou byl Losenický potok v obci Velká Losenice v lokalitě „Nad čističkou“, kde hrozilo vybřežení a zalití několika nemovitostí. Kritická místa byla zabezpečena pytli s pískem, k vybřežení v této chráněné části nakonec nedošlo i díky tomu, že byla nadzvednuta provizorní lávka přes potok. Nad obcí v lokalitě „Sádky“ byl rybáři a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce udržován silniční most spojující Velkou Losenici a Vepřovou. Ač došlo k mírnému přelití, žádné další problémy to díky hlídání a údržbě mostu nezpůsobilo.

Při místním šetření bylo zjištěno, že v obcích Hamry nad Sázavou, Sázava, Světnov, Cikháj, Radostín nad Oslavou, Obyčtov, Sazomín, městysi Ostrov nad Oslavou a městě Žďár nad Sázavou došlo ke zvýšení hladin ve vodních tocích, docházelo k zaplavování území mimo koryta vodních toků, ke škodám však nedocházelo.

Provedená protipovodňová opatření (použití pytlů s pískem, hlídání a čištění mostku, nadzvednutí most) byla účelně provedena a zmírnila tak průběh povodně a jejích škodlivých následků.

PK ORP Žďár nad Sázavou nezasedala. Pracovníci vodoprávního úřadu jako povodňového orgánu však průběžně monitorovali situaci a byli v operativním spojení se starosty obcí v postižených mikroregionech. Průběžně byl PK ORP Žďár nad Sázavou hlášen vývoj na vodních tocích z obcí ohrožených povodněmi.

VIII. Závěry za Povodňovou komisi Kraje Vysočina:

V případě intenzivních přívalových srážek, které jsou doprovázeny bouřkami a krupobitím, kdy je v poměrně krátkém časovém úseku zasaženo omezené území, je velice těžké přijmout jakákoliv preventivní opatření.

- Vzhledem k tomu, že se stále opakují problémy s manipulací s povrchovou vodou na menších vodních dílech - vodních nádržích při povodních, je třeba vytipovat v rámci správních obvodů ORP rizikové vodní nádrže, které mohou zhoršit průběh povodní a která mohou mít negativní dopad na zastavěná území obcí, a dále mít povědomí o problematických místech v blízkostech vodních toků.

Návrh opatření:

Vodoprávní úřad Kraje Vysočina projedná s vodoprávními úřady ORP, aby se zaměřily v rámci vodoprávního dozoru na zjištění stavu takových vodních nádrží, včetně prověření platných vodoprávních povolení a manipulačních řádů a dále, aby prováděly povodňové prohlídky.

- Při řízení ochrany před povodněmi, které zabezpečují jednotlivé stupně povodňových orgánů, někdy dochází k neplnění zákonných povinností povodňovými orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodně, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujících bezprostředně po povodni.

Návrh opatření:

Vodoprávní úřad Kraje Vysočina provede školení povodňových orgánů obcí a ORP zejména s důrazem na předávání informací z hlásné a předpovědní služby a plnění povinností povodňových orgánů jednotlivých stupňů.

Předkládaná zpráva je zpracována v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předběžný seznam škod je uveden v příloze č. 1 a č. 2 této zprávy.