# Příloha 1

# Podrobný popis a technická specifikace nabízeného plnění k výběrovému řízení

Nákup pomůcek do fyziky 2

pro projekt Informační systém se zaměřením na přírodní vědy

CZ.1.07/1.1.36/01.0009

Fyzika, maximální cena za zakázku je 112.862, - Kč včetně DPH, maximální cena za demonstrační učitelský stůl je 30 610 Kč včetně DPH. Při překročení kterékoliv z maximálních cen bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.

| Elektřina – demonstrační souprava |
| --- |
| Požadovaný počet kusů | Nabízená cena za kus bez DPH | Nabízená cena za kus vč. DPH |
| 1 | doplnit | doplnit |
| Popis | Minimální požadované parametry: | Nabízené parametry: |
| Název produktu | doplnit | doplnit |
| Demonstrační tabule | Propojovací tabule o rozměrech minimálně 800x600 mm, zadní strana magnetická, bílá. Minimálně 60 pozic pro zasunutí součástek. |  |
| Součástky | vypínač, přepínač, žárovky, tlačítko, rezistory s různými hodnotami, nastavitelný rezistor, cívky, polovodičová dioda, propojovací materiál, elektromagnet, cívky Součástky musí po sestavení na tabuli vytvářet schéma sestaveného obvodu a spodní strana musí být průhledná, aby žáci součástku viděli. |  |
| Demonstrace | jednoduchý a rozvětvený el. obvod s žárovkami, měření napětí a proudu, zapojení zdrojů napětí a rezistorů sériově a paralelně, usměrnění polovodičovou diodou, elektromagnetická indukce, elektromotor. Český metodický návod s minimálně 50 pokusy. |  |
| Úložný box | pro součástky |  |
| Záruka | 2 roky |  |
| Optika – žákovská souprava |
| Požadovaný počet kusů | Nabízená cena za kus bez DPH | Nabízená cena za kus vč. DPH |
| 5 | doplnit | doplnit |
| Popis | Minimální požadované parametry: | Nabízené parametry: |
| Název produktu | doplnit | doplnit |
| Součástky | clony s 1, 2 a 3 štěrbinami; model rovinného, dutého a vypuklého zrcadla; model lidského oka – možnost demonstrovat krátkozrakost a dalekozrakost; model spojky a rozptylky; hranoly – demonstrace spektra |  |
| Přístroje | zdroj světla, minimálně 3 paprsky |  |
| Pokusy | odraz a lom světla, lidské oko, zobrazení zrcadly a čočkami, rozklad světla na hranolech, jednoduché optické přístroje, interference na štěrbinách Český metodický návod s minimálně 50 pokusy. |  |
| Úložný box | přehledné uložení |  |
| Záruka | 2 roky |  |
| Demonstrační učitelský stůl |
| Požadovaný počet kusů |  | Maximální cena za kus s DPH |
| 1 |  | 30 610 |
| Požadovaný počet kusů | Nabízená cena za kus bez DPH | Nabízená cena za kus vč. DPH |
| 1 | doplnit | doplnit |
| Popis | Minimální požadované parametry: | Nabízené parametry: |
| Název produktu | doplnit | doplnit |
| Demonstrační stůl | Demonstrační stůl cca 450x80x90, horní deska celá z odolného materiálu, policový systém, s možností uložení fyzikálních pomůcek – žákovských souprav a učitelských demonstračních souprav, spojený s učitelskou katedrou, s prostorem pro PC, klávesnici, myš a monitor (PC, klávesnice, myš a monitor nejsou součástí požadavků); nepožadujeme stůl vcelku, může být seskládán z více částí |  |
| Záruka | 2 roky |  |
| 1.4. Demonstrační měřící přístroj |
| Požadovaný počet kusů | Nabízená cena za kus bez DPH | Nabízená cena za kus vč. DPH |
| 2 | doplnit | doplnit |
| Popis | Minimální požadované parametry: | Nabízené parametry: |
| Název produktu | doplnit | doplnit |
| Přístroj | Demonstrační analogový nebo digitální (může být obojí) měřící přístroj napětí a proudu. Rozsah DCA do 2 A a do 10 V. |  |
| Záruka | 2 roky |  |
| Nabízená cena celkem včetně DPH |  | doplnit |