Metodický list č. 37 – Obor instalatér

| Zařazení virtuální prezentace do předmětu | Občanská výchova Člověk a svět práce |
| --- | --- |
| Projekt | Okna technickým oborům dokořán, CZ.1.07/1.1.36/01.0018 |
| Autor metodického listu | Mgr. Marta Buchtová |
| Věk žáků/ročník | 9. ročník |
| Cíl aktivity | Domeček pro mladší žáky |
| Potřebný čas | 5 hodin |
| Velikost skupiny | Skupina chlapců dané třídy, rozděleni po 4 |
| Metody a formy | Kooperativní učení – spolupráce skupiny na vytvoření výrobku |
| Potřeby a pomůcky | Trubky PPR hostalen Ø20 – 4 ks á 4m tj. 16 m, koleno trojcestné 8 ks, nůžky na plast a svářečku na plast, metr, tužku, T – kus pro každého žáka 2 ks, zbytky trubek PPR hostalen pro každého žáka 3 ks. |
| Popis a postup | V hodině občanské výchovy využijeme virtuální prezentace instalatér, je možné pozvat instalatéra z řad rodičů nebo instalatérské firmy v místě bydliště: http://www.kr-vysocina.cz/okna-technickym-oborum-dokoran/ds-302457/p1=59013 Žáky nejdříve seznámíme s novými pracovními nástroji a materiály – trubka PPR, nůžky na plast a svářečku na plast a poučíme všechny o bezpečnosti práce s ohledem na možnost popálení nebo střihnutí. V první hodině se žáci ze zbytků trubek naučí svářet trubky a tvarovky. Připravíme si svářečku a na ni nasadíme kopyto příslušné dimenze Ø 20 mm, nastavíme teplotu 220°C a zapneme do zásuvky. Jakmile zhasne kontrolka svářečky, svářečka je zahřátá. Pracují dva žáci společně. Jeden drží svářečku a druhý žák z jedné strany nasadí na kopyto trubku a z druhé strany tvarovku a pomalu tlačíme na materiál, aby šel k sobě. Po uplynutí cca 10 s materiály z kopyta sejmeme a nasadíme do sebe a přitlačíme. Dbáme, aby bylo vše v ose, ne ohnuté. Až do doby, než svár vychladne (2 min.). Žáci se vystřídají. Žáci narýsují krychli a spočítají potřebný materiál na výrobu domečku do školní družiny, jehož míry budou 1,2 x 1,2 x 1,2 m. Žáci trubky nastříhají speciálními nůžkami rozměr 1,2 m celkem 12 ks. Svářečku na plast nahřejí a společně s dospělým dozorem začnou svářet přední a zadní stěnu krychle. Přední a zadní stěnu spojí. Domeček předají děvčatům, která budou na kostru domečku šít plášť. Hotový domeček předají slavnostně žákům ve školní družině. |

| Doporučení, úskalí, tipy, varianty | Žáci si musí uvědomit, že práce musí být přesná. Nebezpečí popálení svářečkou. Žáci se na zbytcích budou učit svařovat trubky, tyto mohou následně rozstříhat a opět svařovat. Další variantou je, že domek může mít i střechu. |
| --- | --- |